Приложение N 1

к договору управления

многоквартирным домом

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, |
| --- | --- |
| м-он Березовый, дом 113/а, |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |
| 4. Год постройки | 2013 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 0 |
| 6. Степень фактического износа | 0 |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу | - |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 3, цоколь |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | 1 |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 33 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | 7702 | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 2127,6 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1277,6 | кв. м |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 697,2 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 90,6 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 91,2 | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | 515,4 | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома | - |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 38:06:010401:20; |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | монолитный ж/б | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | монолитный ж/б каркас с заполнением газобетонными блоками и кирпичом | хорошее |
| 3. | Перегородки | газобетонные блоки | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | монолитные, железобетонные | хорошее |
|  | междуэтажные | монолитные, железобетонные | хорошее |
|  | подвальные | монолитные ж/б | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | металлический профлист | хорошее |
| 6. | Полы | бетонные | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
|  | двери | Металлические | хорошее |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | штукатурка | хорошее |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | + | хорошее |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | + | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | + | хорошее |
|  | холодное водоснабжение | + | хорошее |
|  | горячее водоснабжение | + | хорошее |
|  | водоотведение | + | хорошее |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление | + | хорошее |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Разные работы | отмостка | хорошее |

Приложение N 1

к договору управления

многоквартирным домом

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, |
| --- | --- |
| м-он Березовый, дом 113/б, |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |
| 4. Год постройки | 2013 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 0 |
| 6. Степень фактического износа | 0 |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу | - |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 3 |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 33 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | 6459 | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 1571,5 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1232,4 | кв. м |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 186,3 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 186,3 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома | - |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 38:06:010401:20; |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | железобетонный | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | блоки, кирпичные | хорошее |
| 3. | Перегородки | блоки, кирпичные | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | железобетонные | хорошее |
|  | междуэтажные | железобетонные | хорошее |
|  | подвальные | железобетонные |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | металлическая | хорошее |
| 6. | Полы | бетонные | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
|  | двери | Металлические, деревянные | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | простая | хорошее |
|  | наружная | простая | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | + | хорошее |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | + | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | + | хорошее |
|  | холодное водоснабжение | + | хорошее |
|  | горячее водоснабжение | + | хорошее |
|  | водоотведение | + | хорошее |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление | + | хорошее |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Разные работы | крыльца | хорошее |

Приложение N 1

к договору управления

многоквартирным домом

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, |
| --- | --- |
| м-он Березовый, дом 114, |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |
| 4. Год постройки | 2013 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 0 |
| 6. Степень фактического износа | 0 |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу | - |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 3, цоколь |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | 1 |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 30 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | 8897 | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 2152,8 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1282,0 | кв. м |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) | 488,4 | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 229,6 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 186,1 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 43,5 | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома | - |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 38:06:010401:20; |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | железобетонный | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | газобетонные блоки, кирпичные | хорошее |
| 3. | Перегородки | пенобетонные блоки | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | железобетонные | хорошее |
|  | междуэтажные | железобетонные | хорошее |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | металлическая | хорошее |
| 6. | Полы | бетонные | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
|  | двери | Металлические | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, плитка | хорошее |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | + | хорошее |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | + | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | + | хорошее |
|  | холодное водоснабжение | + | хорошее |
|  | горячее водоснабжение | + | хорошее |
|  | водоотведение | + | хорошее |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление | + | хорошее |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Разные работы |  |  |

Приложение N 1

к договору управления

многоквартирным домом

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, |
| --- | --- |
| м-он Березовый, дом 114/а, |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |
| 4. Год постройки | 2013 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 0 |
| 6. Степень фактического износа | 0 |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу | - |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 3 |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 30 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | 6461 | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 1622,0 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1282,9 | кв. м |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 186,3 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 186,3 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 0 | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома | - |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 38:06:010401:20; |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | железобетонный | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | газобетонные блоки, кирпичные | хорошее |
| 3. | Перегородки | пенобетонные блоки | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | железобетонные | хорошее |
|  | междуэтажные | железобетонные | хорошее |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | металлическая | хорошее |
| 6. | Полы | бетонные | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
|  | двери | Металлические | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, плитка | хорошее |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | + | хорошее |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | + | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | + | хорошее |
|  | холодное водоснабжение | + | хорошее |
|  | горячее водоснабжение | + | хорошее |
|  | водоотведение | + | хорошее |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление | + | хорошее |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Разные работы |  |  |

Приложение N 1

к договору управления

многоквартирным домом

# АКТ

состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, |
| --- | --- |
| м-он Березовый, дом 114/б, |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |
| 4. Год постройки | 2013 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 0 |
| 6. Степень фактического износа | 0 |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу | - |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 3 |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 30 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | 6480 | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 1621,6 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1282,5 | кв. м |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 186,3 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 186,3 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 0 | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома | - |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 38:06:010401:20; |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | железобетонный | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | газобетонные блоки, кирпичные | хорошее |
| 3. | Перегородки | пенобетонные блоки | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | железобетонные | хорошее |
|  | междуэтажные | железобетонные | хорошее |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | металлическая | хорошее |
| 6. | Полы | бетонные | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
|  | двери | Металлические | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, плитка | хорошее |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | + | хорошее |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | + | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | + | хорошее |
|  | холодное водоснабжение | + | хорошее |
|  | горячее водоснабжение | + | хорошее |
|  | водоотведение | + | хорошее |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление | + | хорошее |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Разные работы |  |  |

Приложение N 1

к договору управления

многоквартирным домом

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, |
| --- | --- |
| м-он Березовый, дом 115, |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |
| 4. Год постройки | 2013 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 0 |
| 6. Степень фактического износа | 0 |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу | - |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 3, цоколь |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | 1 |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 36 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | 7619 | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 1887,9 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1272,6 | кв. м |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) | 264,6 | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 186,3 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 186,3 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 0 | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома | - |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 38:06:010401:20; |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | железобетонный | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | газобетонные блоки, кирпичные | хорошее |
| 3. | Перегородки | пенобетонные блоки | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | железобетонные | хорошее |
|  | междуэтажные | железобетонные | хорошее |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | металлическая | хорошее |
| 6. | Полы | бетонные | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
|  | двери | Металлические | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, плитка | хорошее |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | + | хорошее |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | + | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | + | хорошее |
|  | холодное водоснабжение | + | хорошее |
|  | горячее водоснабжение | + | хорошее |
|  | водоотведение | + | хорошее |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление | + | хорошее |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Разные работы |  |  |

Приложение N 1

к договору управления

многоквартирным домом

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, |
| --- | --- |
| м-он Березовый, дом 115/а, |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |
| 4. Год постройки | 2013 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 0 |
| 6. Степень фактического износа | 0 |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу | - |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 3 |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 30 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | 6459 | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 1621,6 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1281,6 | кв. м |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 187,2 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 187,2 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 0 | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома | - |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 38:06:010401:20; |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | железобетонный | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | блоки, кирпичные | хорошее |
| 3. | Перегородки | блоки, кирпичные | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | железобетонные | хорошее |
|  | междуэтажные | железобетонные | хорошее |
|  | подвальные | железобетонные | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | металлическая | хорошее |
| 6. | Полы | бетонные | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
|  | двери | Металлические, деревянные | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | простая | хорошее |
|  | наружная | простая | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | + | хорошее |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | + | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | + | хорошее |
|  | холодное водоснабжение | + | хорошее |
|  | горячее водоснабжение | + | хорошее |
|  | водоотведение | + | хорошее |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление | + | хорошее |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Разные работы | крыльца | хорошее |

Приложение N 1

к договору управления

многоквартирным домом

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, |
| --- | --- |
| м-он Березовый, дом 115/б, |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |
| 4. Год постройки | 2013 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 0 |
| 6. Степень фактического износа | 0 |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу | - |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 3 |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 33 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | 6459 | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 1618,0 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1278,0 | кв. м |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 187,2 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 187,2 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 0 | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома | - |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 38:06:010401:20; |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | железобетонный | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | блоки, кирпичные | хорошее |
| 3. | Перегородки | блоки, кирпичные | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | железобетонные | хорошее |
|  | междуэтажные | железобетонные | хорошее |
|  | подвальные | железобетонные | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | металлическая | хорошее |
| 6. | Полы | бетонные | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
|  | двери | Металлические, деревянные | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | простая | хорошее |
|  | наружная | простая | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | + | хорошее |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | + | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | + | хорошее |
|  | холодное водоснабжение | + | хорошее |
|  | горячее водоснабжение | + | хорошее |
|  | водоотведение | + | хорошее |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление | + | хорошее |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Разные работы | крыльца | хорошее |

Приложение N 1

к договору управления

многоквартирным домом

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, |
| --- | --- |
| м-он Березовый, дом 116, |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |
| 4. Год постройки | 2013 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 0 |
| 6. Степень фактического износа | 0 |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу | - |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 3, цоколь |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | 1 |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 15 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | 3885 | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 1066,4 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 641,4 | кв. м |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 348,6 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | 1 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 45,3 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 45,6 | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | 257,7 | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома | - |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 38:06:010401:20; |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | монолитный, железобетонный | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Монолитный железобетонный каркас с заполнением газобетонными блоками и кирпичем | хорошее |
| 3. | Перегородки | газобетонные блоки | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | монолитные, железобетонные | хорошее |
|  | междуэтажные | монолитные, железобетонные | хорошее |
|  | подвальные | монолитные, железобетонные |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | металлический профлист | хорошее |
| 6. | Полы | бетонные | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
|  | двери | Металлические | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | штукатурка | хорошее |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | + | хорошее |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | + | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | + | хорошее |
|  | холодное водоснабжение | + | хорошее |
|  | горячее водоснабжение | + | хорошее |
|  | водоотведение | + | хорошее |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление | + | хорошее |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Разные работы | отмостка | хорошее |

Приложение N 1

к договору управления

многоквартирным домом

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, |
| --- | --- |
| м-он Березовый, дом 116/а, |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |
| 4. Год постройки | 2013 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 0 |
| 6. Степень фактического износа | 0 |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу | - |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 3, цоколь |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | 1 |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 30 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | 7702 | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 2132,8 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1282,8 | кв. м |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 697,2 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 90,6 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 91,2 | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | 515,4 | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома | - |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 38:06:010401:20; |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | монолитный, железобетонный | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | монолитный ж/б каркас с заполнением газобетонными блоками и кирпичом | хорошее |
| 3. | Перегородки | газобетонные блоки | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | монолитные, железобетонные | хорошее |
|  | междуэтажные | монолитные, железобетонные | хорошее |
|  | подвальные | монолитные, железобетонные |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | металлический профлист | хорошее |
| 6. | Полы | бетонные | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
|  | двери | Металлические | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | штукатурка | хорошее |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | + | хорошее |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | + | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | + | хорошее |
|  | холодное водоснабжение | + | хорошее |
|  | горячее водоснабжение | + | хорошее |
|  | водоотведение | + | хорошее |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление | + | хорошее |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Разные работы | отмостка | хорошее |

Приложение N 1

к договору управления

многоквартирным домом

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, |
| --- | --- |
| м-он Березовый, дом 116/б, |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |
| 4. Год постройки | 2013 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 0 |
| 6. Степень фактического износа | 0 |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу | - |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 3, цоколь |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | 1 |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 30 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | 7702 | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 2133,2 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1283,2 | кв. м |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 697,2 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 90,6 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 91,2 | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | 515,4 | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома | - |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 38:06:010401:20; |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | монолитный, железобетонный | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | монолитный ж/б каркас с заполнением газобетонными блоками и кирпичом | хорошее |
| 3. | Перегородки | газобетонные блоки | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | монолитные, железобетонные | хорошее |
|  | междуэтажные | монолитные, железобетонные | хорошее |
|  | подвальные | монолитные, железобетонные |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | металлический профлист | хорошее |
| 6. | Полы | бетонные | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
|  | двери | Металлические | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | штукатурка | хорошее |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | + | хорошее |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | + | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | + | хорошее |
|  | холодное водоснабжение | + | хорошее |
|  | горячее водоснабжение | + | хорошее |
|  | водоотведение | + | хорошее |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление | + | хорошее |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Разные работы | отмостка | хорошее |

Приложение N 1

к договору управления

многоквартирным домом

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, |
| --- | --- |
| м-он Березовый, дом 117, |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |
| 4. Год постройки | 2013 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 0 |
| 6. Степень фактического износа | 0 |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу | - |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 3 |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 18 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | 3462 | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 807,5 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 640,2 | кв. м |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 90,9 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | 1 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 47,4 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 43,5 | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома | - |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 38:06:010401:20; |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | железобетонный | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | газобетонные блоки | хорошее |
| 3. | Перегородки | газобетонные блоки | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | железобетонные | хорошее |
|  | междуэтажные | железобетонные | хорошее |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | металлическая | хорошее |
| 6. | Полы | бетонные | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
|  | двери | Металлические | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная | наруж. отделка | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | + | хорошее |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | + | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | + | хорошее |
|  | холодное водоснабжение | + | хорошее |
|  | горячее водоснабжение | + | хорошее |
|  | водоотведение | + | хорошее |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление | + | хорошее |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Разные работы | отмостки | хорошее |

Приложение N 1

к договору управления

многоквартирным домом

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, |
| --- | --- |
| м-он Березовый, дом 117/а, |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |
| 4. Год постройки | 2013 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 0 |
| 6. Степень фактического износа | 0 |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу | - |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 3 |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 29 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | 6925 | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 1620,8 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1287,7 | кв. м |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 186,3 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 95,7 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 90,6 | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома | - |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 38:06:010401:20; |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | железобетонный | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | газобетонные блоки | хорошее |
| 3. | Перегородки | газобетонные блоки | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | железобетонные | хорошее |
|  | междуэтажные | железобетонные | хорошее |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | металлическая | хорошее |
| 6. | Полы | бетонные | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
|  | двери | Металлические | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная | наруж. отделка | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | + | хорошее |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | + | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | + | хорошее |
|  | холодное водоснабжение | + | хорошее |
|  | горячее водоснабжение | + | хорошее |
|  | водоотведение | + | хорошее |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление | + | хорошее |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Разные работы | отмостки | хорошее |

Приложение N 1

к договору управления

многоквартирным домом

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, |
| --- | --- |
| м-он Березовый, дом 118, |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |
| 4. Год постройки | 2013 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 0 |
| 6. Степень фактического износа | 0 |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу | - |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 3, цоколь |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | 1 |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 33 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | 8944 | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 2122,9 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1279,8 | кв. м |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) | 453,8 | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 236,5 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 126,3 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 110,2 | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома | - |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 38:06:010401:20; |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | железобетонный | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | газобетонные блоки | хорошее |
| 3. | Перегородки | газобетонные блоки | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | железобетонные | хорошее |
|  | междуэтажные | железобетонные | хорошее |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | металлическая | хорошее |
| 6. | Полы | бетонные | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
|  | двери | Металлические | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная | наруж. отделка | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | + | хорошее |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | + | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | + | хорошее |
|  | холодное водоснабжение | + | хорошее |
|  | горячее водоснабжение | + | хорошее |
|  | водоотведение | + | хорошее |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление | + | хорошее |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Разные работы | отмостки | хорошее |

Приложение N 1

к договору управления

многоквартирным домом

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, |
| --- | --- |
| м-он Березовый, дом 119, |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |
| 4. Год постройки | 2013 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 0 |
| 6. Степень фактического износа | 0 |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу | - |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 3, цоколь |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | 1 |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 32 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | 7573 | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 1873,0 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1275,5 | кв. м |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) | 258,4 | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 186,3 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 186,3 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 0 | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома | - |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 38:06:010401:20; |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | железобетонный | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | газобетонные блоки с облицованным кирпичом | хорошее |
| 3. | Перегородки | газобетонные блоки с облицованным кирпичом | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | железобетонные | хорошее |
|  | междуэтажные | железобетонные | хорошее |
|  | подвальные | железобетонные | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | металлическая | хорошее |
| 6. | Полы | бетонные | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
|  | двери | Металлические, деревянные | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | простая | хорошее |
|  | наружная | простая | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | + | хорошее |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | + | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | + | хорошее |
|  | холодное водоснабжение | + | хорошее |
|  | горячее водоснабжение | + | хорошее |
|  | водоотведение | + | хорошее |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление | + | хорошее |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Разные работы | крыльца | хорошее |

Приложение N 1

к договору управления

многоквартирным домом

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, |
| --- | --- |
| м-он Березовый, дом 120, |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |
| 4. Год постройки | 2013 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 0 |
| 6. Степень фактического износа | 0 |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу | - |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 3 |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 30 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | 6459 | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 1620,6 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1280,9 | кв. м |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 186,9 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 186,9 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 0 | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома | - |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 38:06:010401:20; |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | железобетонный | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | газобетонные блоки, облицованные кирпичом | хорошее |
| 3. | Перегородки | газобетонные блоки с облицованным кирпичом | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | железобетонные | хорошее |
|  | междуэтажные | железобетонные | хорошее |
|  | подвальные | железобетонные | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | металлическая | хорошее |
| 6. | Полы | бетонные | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
|  | двери | Металлические, деревянные | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | простая | хорошее |
|  | наружная | простая | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | + | хорошее |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | + | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | + | хорошее |
|  | холодное водоснабжение | + | хорошее |
|  | горячее водоснабжение | + | хорошее |
|  | водоотведение | + | хорошее |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление | + | хорошее |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Разные работы | крыльца | хорошее |

Приложение N 1

к договору управления

многоквартирным домом

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, |
| --- | --- |
| м-он Березовый, дом 121, |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |
| 4. Год постройки | 2013 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 0 |
| 6. Степень фактического износа | 0 |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу | - |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 3 |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 33 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | 6459 | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 1612,1 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1272,1 | кв. м |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 187,2 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 187,2 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 0 | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома | - |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 38:06:010401:20; |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | железобетонный | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | газобетонные блоки, облицованные кирпичом | хорошее |
| 3. | Перегородки | газобетонные блоки с облицованным кирпичом | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | железобетонные | хорошее |
|  | междуэтажные | железобетонные | хорошее |
|  | подвальные | железобетонные | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | металлическая | хорошее |
| 6. | Полы | бетонные | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
|  | двери | Металлические, деревянные | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | простая | хорошее |
|  | наружная | простая | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | + | хорошее |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | + | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | + | хорошее |
|  | холодное водоснабжение | + | хорошее |
|  | горячее водоснабжение | + | хорошее |
|  | водоотведение | + | хорошее |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление | + | хорошее |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Разные работы | крыльца | хорошее |