Введение

Работы по Внесению изменений в Генеральный план Марковского городского поселения, Иркутского муниципального района, Иркутской области выполнены в границах территории с кадастровыми номерами: 38:06:011224:1600, 38:06:011224:1601, 38:06:011224:1602,  38:06:011224:1603, 38:06:011224:1604, 38:06:011224:1605, 38:06:011224:1606, 38:06:011224:1607, 38:06:011224:1608,  38:06:011224:2594, 38:06:011224:3874, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 3,3 км юго-восточнее р.п. Маркова, дачный потребительский кооператив «Ромашка»;- с кадастровыми номерами: 38:06:011224:1588, 38:06:011224:1589, 38:06:011224:1590,  38:06:011224:1591, 38:06:011224:1592, 38:06:011224:1593, 38:06:011224:1594, 38:06:011224:1595, 38:06:011224:1596,  38:06:011224:1597, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 3,3 км юго-восточнее р.п. Маркова;- с кадастровым номером 38:06:011224:3458, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район.

Территория, в отношении которой вносятся изменения в Генеральный план Марковского городского поселения, расположена в юго-восточной части  р.п. Маркова Марковского городского поселения Иркутского района Иркутской области.

Фактически, учитывая обновленные данные публичной кадастровой карты, а также наличие многоквартирных домов, построенных частично на земельном участке с кадастровым номером 38:06:011224:3458, изменение функционального зонирования предусматривается на следующих земельных участках:

- 38:06:011224:1600, 38:06:011224:1601, 38:06:011224:1602,  38:06:011224:1603, 38:06:011224:1604, 38:06:011224:1605, 38:06:011224:1606, 38:06:011224:1607, 38:06:011224:1608,  38:06:011224:2594, 38:06:011224:3889, 38:06:011224:3891, 38:06:011224:3893, 38:06:011224:3890, 38:06:011224:3888, 38:06:011224:3892, 38:06:011224:2382, часть 38:06:011224:2380, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 3,3 км юго-восточнее р.п. Маркова, дачный потребительский кооператив «Ромашка»;

- 38:06:011224:1588, 38:06:011224:1589, 38:06:011224:1590,  38:06:011224:1591, 38:06:011224:1592, 38:06:011224:1593, 38:06:011224:1594, 38:06:011224:1595, 38:06:011224:1596,  38:06:011224:1597, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 3,3 км юго-восточнее р.п. Маркова;

- часть 38:06:011224:3458, расположенным по адресу: Иркутская область, Иркутский район.

Предусматривается изменение функционального назначения территории, с целью размещения объектов индивидуальной жилой застройки, размещаемой в границах территории, в отношении которой подготовлен проект внесения изменений в Генеральный план.

В материалах работы представлены только те материалы, в которые вносятся изменения.

Вносимые изменения

Главу 4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,  раздел 4.2 Архитектурно-планировочное решение, пункт 4.2.1  Площадки нового жилищного строительства,  дополнить текстом:

В  границах планировочного района 5 в юго-восточной части р.п. Маркова Марковского городского поселения Иркутского района Иркутской области на земельных участках с кадастровыми номерами 38:06:011224:1600, 38:06:011224:1601, 38:06:011224:1602,  38:06:011224:1603, 38:06:011224:1604, 38:06:011224:1605, 38:06:011224:1606, 38:06:011224:1607, 38:06:011224:1608,  38:06:011224:2594, 38:06:011224:3889, 38:06:011224:3891, 38:06:011224:3893, 38:06:011224:3890, 38:06:011224:3888, 38:06:011224:3892, 38:06:011224:2382, часть 38:06:011224:2380, 38:06:011224:1588, 38:06:011224:1589, 38:06:011224:1590,  38:06:011224:1591, 38:06:011224:1592, 38:06:011224:1593, 38:06:011224:1594, 38:06:011224:1595, 38:06:011224:1596,  38:06:011224:1597, часть 38:06:011224:3458,  предусматривается строительство индивидуальной жилой застройки.

Главу 4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, раздел 4.6  Развитие транспортной инфраструктуры. Улично-дорожная сеть дополнить текстом:

Для транспортного обслуживания территории проектируемой застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа предусматривается строительство проездов, обеспечивающих внутриквартальные связи и выходы на прилегающие улицы. Также предусматривается один подъезд с северной стороны застройки, и два с западной.

Проектирование улиц и дорог в границах участка предполагается на другой стадии проектирования.

Для расчета необходимого количества гаражей и автостоянок проектом принимается показатель уровня автомобилизации в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Марковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области (МНГП), утвержденными решением Думы Марковского муниципального образования № 32-167/Дгп от 31.12.2014 г., составляющий 350 автомобилей на 1000 жителей. Общее количество парковочных мест составит 1200 маш./мест. В связи со строительством зоны Ж-1 (жилые дома с приусадебными участками), гаражей и автостоянок на рассматриваемой территории не требуется.

Проектом не предусматривается размещение дополнительных АЗС и СТО.

В Главе 4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, разделе 4.7 Развитие инженерной инфраструктуры, пункте 4.7.1 Водоснабжение, учесть следующие нагрузки:

Суммарный расход воды на расчетный срок для проектируемой жилой застройки в границах рассматриваемой территории составит 106,92 м3/сут.

5 планировочный район дополнить текстом:

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» табл. 1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений 50 л/сут на 1 человека. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят 1,1. В таблице 4.5.1 представлены расчётные расходы водопотребления.

Таблица 4.5.1

Расчетные расходы водопотребления

| Наименование потребителей | Численность населения на расчетный срок, чел. | Удельная норма водопотребления, л/сут·чел | Суточный расход, м3/сут | Макс. расход, м3/сут, К=1,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население, проживающее в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением | 360 | 220 | 79,2 | 87,12 |
| Полив зеленых насаждений | 360 | 50 | 18 | 19,8 |
| Итого |  |  | 97,2 | 106,92 |

Суммарный расход воды на расчетный срок составит 106,92 м3/сут.

Суммарный максимальный расход воды на расчетный срок составит 106,92 м3/сут. Проектом предусматривается обеспечить водоснабжением всю жилую застройку. Подключение возможно осуществить от существующего хозяйственно-питьевого водопровода, проходящего по территории проекта. Точка подключения планируемой застройки к централизованному водоснабжению, определена предварительно, следует уточнить после получения соответствующих технических условий. Распределительные сети водоснабжения планируются кольцевыми, диаметром 100 мм.

В Главе 4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, разделе 4.7 Развитие инженерной инфраструктуры, пункте 4.7.2  Хоз. фекальная канализация, учесть следующие нагрузки:

В границах территории проектирования расчётный расход водоотведения составляет 87,12 м3/сут.

5 планировочный район дополнить текстом:

Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.5.1.1 расчётное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным удельному среднесуточному (за год) водопотреблению на хозяйственно-питьевые нужды без учета расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений. Для рассматриваемого участка расчётный расход водоотведения составляет 87,12 м3/сут.

Подключение потребителей к централизованной хозяйственно-бытовой канализации,  предполагается осуществить в планируемый канализационный коллектор по ул. Весенней, диаметром 300 мм. До момента строительства канализационной сети для сбора хозяйствен-но-бытовых стоков от планируемой застройки, предлагается установка на приусадебных участках индивидуальных выгребных ям и септиков, с дальнейшим вывозом стоков специализированным транспортом на очистные сооружения.

Главу 4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, раздел 4.7 Развитие инженерной инфраструктуры, пункт 4.7.3  Ливневая канализация, дополнить текстом:

Для проектируемой жилой застройки в границах территории объем дождевого стока от расчетного дождя, отводимого на очистные сооружения, определён в соответствии с п. 7.3. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Wоч = 10×ha×F×Ψmid

где: ha – мм, максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, 5(10мм;

F – 12,75 га, общая площадь стока.

Ψmid – средний коэффициент стока,

Ψmid = (12,75×0,95)/ 12,75= 0,95

Wоч = 10×5×0,95×12,75= 605,625 м³

Стоки предусматривается отводить рельефом вдоль дорог в сторону понижения геодезических отметок в сбросные колодцы. Сброс поверхностных сточных вод с территории проекта предлагается осуществить в планируемый коллектор дождевой канализации d 1000 мм, проходящий вдоль северо-западной границе территории.

Стоки предусматривается отводить рельефом вдоль дорог в сторону понижения геодезических отметок. Сброс поверхностных сточных вод с территории проекта градостроительного обоснования предлагается осуществить в планируемый коллектор дождевой канализации, проходящий в районе ул. Весенняя р. п. Маркова.

В Главе 4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, разделе 4.7 Развитие инженерной инфраструктуры, пункте 4.7.4  Теплоснабжение, учесть следующие нагрузки:

Суммарный расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в границах рассматриваемой территории 1,222 Гкал/час.

И дополнить текстом:

На участке в границах проекта предусматривается размещение нового жилищного фонда, состоящего из индивидуальных жилых домов с приусадебными участками. Общая  площадь жилищного фонда составляет 18 тыс. м2 общей площади, расчетная численность населения 360 человек.

Расчет теплопотребления для отопления проводился по удельному потреблению тепловой энергии на 1 м2 общей площади. Для проектируемых зданий максимальный тепловой поток на отопление рассчитан по показателям нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы ккал /ч).

Удельный показатель максимального теплового потока на отопление и вентиляцию индивидуальной жилой застройки принят - 63,4 ккал/час/м2 общей площади. Расход тепловой энергии на вентиляцию общественных зданий определён по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение определен в соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды на одного жителя принята 100 л/ сутки.

В соответствии с СП 131.13330 «Строительная климатология» Актуализированная  редакция СНиП 23-01-99 температурный режим территории муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода – 7,7°С, продолжительность отопительного периода  232 суток, расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции - 33°С. Расчетные данные сведены в таблицу 4.14.1.

Таблица 4.14.1

Расчетные тепловые нагрузки

| Общая площадь, тыс. м. кв. | Тепловые нагрузки, Гкал/час | Число жителей, чел |
| --- | --- | --- |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Индивидуальные жилые дома 127527 | 1,14 | 0,082 | 360 |
| Итого | 1,222 |  |

В соответствии с генеральным планом рабочего поселка Маркова, утверждённым решением Думы Марковского муниципального образования от 27.04.2012 г №52-294/ Дгп, с изменениями, утверждёнными решениями Думы от 04.06.2014 г. №25 -130/ Дгп и от 22.12.2015 г. №45-231/ Дгп, теплоснабжение застройки, планируемой в V микрорайоне, предлагается обеспечить от автономных электрических установок.

В Главе 4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, разделе 4.7 Развитие инженерной инфраструктуры, пункте 4.7.5  Электроснабжение, учесть следующие нагрузки:

При числе использования максимума нагрузок 5650 потребление электроэнергии в границах рассматриваемой территории,  составит 2 105 МВт/ ч в год. При планируемой численности населения рассматриваемой 360. человек удельное потребление на расчетный срок составит 5 847  кВт/ч на человека в год.

И дополнить текстом:

Подсчет электрических нагрузок для индивидуальной жилой застройки в границах рассматриваемой территории выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению на рассматриваемой территории и в соответствии с:

- «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94);

- «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г №213;

- СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

Расчет  нагрузок по площадкам жилищного строительства и объектам культурно-бытового назначения представлен в  таблице 4.21.1.

Таблица 4.21.1

Нагрузки планируемых объектов жилищного строительства и объектов

культурно-бытового обслуживания

| Наименование потребителей | Удельная нагрузка | Единица измерения | Расчетная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками, 18,0 тыс. м2 | 20,7 | кВт/м2 | 372,6 |
| Итого |  |  | 372,6 |

Основным источником питания группы многоквартирных жилых домов планируется ПС 110/35/10кВ «Изумрудная».

Для электроснабжения, планируемого к размещению жилищного фонда, предлагается строительство двух трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами мощностью 630кВА каждый с питанием от ПС «Изумрудная» кабельными линиями 10кВ. Марку и сечение кабельных линий необходимо определить на последующих стадиях проектирования.

Воздушные линии передачи, попадающие в зону застройки, подлежат перекладке.

В Главе 4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,  разделе 4.7 Развитие инженерной инфраструктуры, пункте 4.7.6  Связь, учесть следующие расчеты:

Расчет перспективной потребности в телефонных номерах определяется по укрупненным показателям, исходя из условия установки одного телефона на жилой дом с резервом 1,5%

120 домов + 1,5% = 122 телефонных номеров.

Обеспечение планируемой потребности в услугах стационарной телефонной связи на рассматриваемой территории предлагается от намеченной к размещению АТС в микрорайоне парке Пушкино. В сфере беспроводной радиотелефонной связи предполагается дальнейшее расширение списка услуг сотовой связи и снижение их стоимости.

Потребность рассматриваемой территории в услугах теле- и радиовещания планируется покрывать за счет существующих объектов радиотрансляционной сети г. Иркутска.

И дополнить текстом:

Поскольку в настоящее время не наблюдается роста спроса на услуги стационарной телефонной связи, то строительство объектов связи в границах территории проекта не предполагается. Покрытие потребности населения в услугах телефонной связи предусматривается за счет сотовой связи, в сфере которой предполагается дальнейшее расширение списка услуг и снижение их стоимости.

Главу 5 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ (ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ) раздел 5.6 Основные технико-экономические показатели проекта, дополнить технико-экономическими показателями в границах рассматриваемой территории:

В  границах V планировочного района в юго-восточной части р.п. Маркова Марковского городского поселения Иркутского района Иркутской области предусматривается строительство индивидуальной жилой застройки.

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Территория |  |  |  |
| 1.1 Площадь проектируемой территории - всего | га м2/чел. | 12,75 - | 12,75 335,4 |
| в т. ч. жилых зон | га м2/чел. | - - | 12,75 335,4 |
| из них индивидуальные дома с приусадебными участками жилые дома | га м2/чел. | - - | 12,75 335,4 |
| 1.2 Плотность жилой застройки | м2 общей площади/га | - | 1411,8 |
| 2 Население |  |  |  |
| 2.1 Численность населения | тыс. чел. | - | 0,36 |
| 2.2 Плотность населения в границах рассматриваемой территории | чел./га | - | 28,2 |
| 3 Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 Общая площадь жилых домов | тыс. м2 общей площади | - | 18,0 |
| 3.2 Новое жилищное строительство - всего | то же | - | 18,0 |
| в т.ч. индивидуальные дома с приусадебными участками жилые дома | то же | - | 18,0 |
| 5 Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | - | 0,71 |
| магистральные улицы | км |  |  |
| улицы и проезды местного значения | км | - | 0,71 |
| 5.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - всего в т. ч. автобус и маршрутные такси | км км | - - | - - |
| 5.3 Уровень автомобилизации | маш./1000 жит | - | 350 |
| 5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | маш.-мест | - | 1200 |
| 6 Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | - | 0,106 |
| 6.2 Водоотведение - всего | то же | - | 0,087 |
| 6.3 Электропотребление | МВт-ч/год | - | 2105 |
| 6.4 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение проектируемой застройки | тыс. Гкал/год |  | 18,55 |
| 6.5 Количество твердых бытовых отходов | тыс. м3/год | - | 0,522 |
| 7 Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.1 Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | - |
| 7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха | % ПДК | 0,0 | 0 |
| 7.3 Уровень шумового воздействия | дБ | … | … |
| 7.4 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га | - | - |