Таблица № 4.15

Таблица нагрузок по площадкам существующего и  нового жилищного строительства.

| №№ п.п. | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах ПС 6-10кВ, МВт МВт | Прирост нагрузок к существующему положению, | Среднегодовые темпы роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |  |
|  |  | МВт | % | МВт | % |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Существующее положение. Общее. | 48,53 |  |  |  |
| 1.1 | В т.ч. выданные ТУ на период 2006-2008г. | 20,58 |  |  |  |
| 1.2 | В т.ч. нагрузки жилищного фонда | 11,90 | 42,6% | 27,95 | 100% |  |  |  |
| 1.3 | В т.ч. коммунально-бытовые, промышленные | 16,05 | 57,4% |  |  |  |  |  |
| 2. | Первая очередь. Общее. 2020г. | 72,65 | 24,12 | 49,70 | 3,35 |
| 2.1 | В т.ч. нагрузки жилищного фонда | 15,40 | 63,8% | 24,12 | 100% |  |  |  |
| 2.2 | В т.ч. коммунально-бытовые | 8,72 | 36,2% |  |  |  |  |  |
| 3. | Расчётный срок. Общее. 2030г. | 108,08 | 35,43 | 73,01 | 4,93 |
| 3.1 | В т.ч. нагрузки жилищного фонда | 28,31 | 79,9% | 35,43 | 100% |  |  |  |
| 3.2 | В т.ч. коммунально-бытовые | 7,12 | 20,1% |  |  |  |  |  |

Таблица № 4.16

## Распределение расчётных электрических нагрузок в размещаемых  жилищных фондах

## на расчетный срок по планировочным районам и по этажности

| Планировочные районы | Жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту, кВт | Население тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | существующий сохраняемый, мВт | Проектируемый, кВт |  |  |
|  | 1-3 | 5 | итого | 1-3 усадебный | 2-6 блокированный и секционный | 5 секционный | 6 и более секционный | Итого |  | всего | в т.ч. постоянное |
| I |  |  |  | - | 3988,2 | - | - | 3988,2 | 3988,2 | 15,6 | 15,6 |
| Iа |  |  |  | - | 958,8 | - | - | 958,8 | 958,8 | 5,6 | 5,5 |
| II |  |  |  | 2796,0 | - | 891,5 | - | 3687,5 | 3687,5 | 11,1 | 10,0 |
| IV |  |  |  | 6008,0 | - | - | - | 6008,0 | 6008,0 | 6,6 | 4,6 |
| V |  |  |  | 5968,0 | - | - | - | 5968,0 | 5968,0 | 6,1 | 4,3 |
| Итого | 7,25 | 4,65 | 11,9 | 14772,0 | 4947,0 | 891,5 | - | 20610,5 | 32510,5 | 45,0 | 40,0 |
| В среднем на одного человека постоянного населения расчётная мощность составляет: кВт | 0,813 |
| В среднем на одного человека постоянного населения годовое потребление эл. энергии составит: кВт/ч. | 7121,9 |
| В среднем общее потребление электроэнергии в год на расчётный срок составит: кВт/ч | 284 876 000 |

Средняя жилищная обеспеченность на расчетный срок (2030г.) принимается в существующей и проектируемой блокированной, 5-этажной и многоэтажной застройке в размере 25 м2 общей площади на одного жителя, а в существующей и проектируемой усадебной  застройке – 50 м2/чел.

К 5-этажной и многоэтажной застройке применён коэффициент увеличения расчётной мощности К – 1,2, а к проектируемой блокированной и проектируемой усадебной  застройке применён коэффициент увеличения расчётной мощности – К- 1,3.

## Таблица № 4.17

## Распределение расчётных электрических нагрузок в размещаемых  жилищных фондах

## I очередь строительства по планировочным районам и по этажности

| Планировочные районы | Жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту, кВт | Население тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | существующий сохраняемый, мВт | проектируемый, кВт |  |  |
|  | 1-3 | 5 | итого | 1-2 усадебный | 2-3 блокированный | итого |  | всего | в т.ч. постоянное |
| I |  |  |  | - | 3653,20 | 3653,20 | 3653,20 | 5,7 | 5,7 |
| Iа |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| II |  |  |  | 1183,22 | - | 1183,22 | 946,58 | 6,9 | 5,7 |
| IV |  |  |  | 3301,25 | - | 3301,25 | 2641,01 | 5,9 | 4,2 |
| V |  |  |  | 2438,21 | - | 2438,21 | 2750,56 | 5,5 | 3,9 |
| Итого | 7,25 | 4,65 | 11,9 | 6922,68 | 3653,20 | 10575,88 | 22475,88 | 24,0 | 19,5 |
| В среднем на одного человека постоянного населения расчётная мощность составляет: кВт | 1,15 |
| В среднем на одного человека постоянного населения годовое потребление эл. энергии составит: кВт/ч. | 10074,00 |
| В среднем общее потребление электроэнергии в год I очереди составит: кВт/ч | 196 443 000 |

На I очередь строительства (2020г.) в р.п. Маркова средняя жилищная обеспеченность принимается в существующей и проектируемой блокированной, 5-этажной и многоэтажной застройке в размере 20м2 общей площади на одного жителя, а в существующей и проектируемой усадебной застройке – 40 м2/чел.

К  проектируемой блокированной и проектируемой усадебной  застройке применён коэффициент увеличения расчётной мощности – К- 1,3.