| ОО | ОБЩЕСТВО с ограниченной ответственностью «ППМ «МАСТЕР-ПЛАН» |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МАРКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ЗАКАЗЧИК: АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСК 2009 | ТОМ 1 |
|  |  | 06/02 |

|  | ОБЩЕСТВО с ограниченной ответственностью «ППМ «МАСТЕР-ПЛАН» |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МАРКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ЗАКАЗЧИК: АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Главный архитектор ООО ППМ «Мастер-План» Е.В.Протасова Главный архитектор проекта Е.П. Хазыкова ИРКУТСК 2009 | ТОМ 1 |
|  |  | 06/02 |

| Обозначение | Наименование | Стр. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 06/02-С | Содержание | 3 |  |
| 06/02-СП | Состав проекта | 5 |  |
| 06/02-СА | Состав авторского коллектива | 7 |  |
| 06/02-О | Общие данные | 8 |  |
| 06/02-В | Введение | 9 |  |
| 06/02- ПЗ – ТОМ 1 | Глава1 Природные условия 1.1 Географическое положение 1.2 Климат 1.3 Геология, геоморфология территории Марковского городского поселения 1.4 Гидрогеологическая характеристика водных объектов 1.5 Месторождения и проявления твердых полезных ископаемых. 1.6 Месторождения подземных вод 1.7 Рекреационный потенциал. | 10 10 12 15 16 16 |  |
|  | Глава 2 Анализ состояния территории, проблемы и направления её развития 2.1 Положение Марковского городского поселения в системе расселения 2.2 Использование территории 2.3 Жилищный фонд 2.4 Учреждения культурно-бытового обслуживания 2.5 Архитектурно-планировочная структура 2.6 Транспорт и улично-дорожная сеть 2.7 Существующая инженерная инфраструктура 2.7.1 Водоснабжение 2.7.2 Хоз.фекальная канализация 2.7.3 Ливневая канализация 2.7.4 Теплоснабжение 2.7.5 Электроснабжение 2.7.6 Связь 2.7.7 Санитарная очистка территории 2.8 Планировочная организация промышленных и коммунально-складских территорий | 19 19 20 22 24 28 29 31 31 23 32 34 36 37 37 |  |
|  | Глава 3 Экономическая база развития поселка и население 3.1 Функциональный профиль и градообразующие кадры 3.2 Обслуживающие кадры 3.3 Население | 40 40 43 43 |  |
|  | Глава 4 Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения 4.1 Проектное зонирование территории 4. 2 Архитектурно-планировочное решение 4.2.1 Площадки нового жилищного строительства 4.2.2 Развитие системы общепоселковых центров 4.2.3 Формирование природно-экологического каркаса 4.3 Сохранение объектов историко-культурного наследия 4.4 Проектное предложение по изменению границы Марковского городского поселения 4.5 Планировочная организация производственных и коммунально-складских территорий. Проектное решение 4.6 Развитие транспортной инфраструктуры. Автомобильный транспорт. Речной транспорт. Улично-дорожная сеть 4.7 Развитие инженерной инфраструктуры 4.7.1 Водоснабжение 4.7.2 Хоз.фекальная канализация 4.7.3 Ливневая канализация 4.7.4 Теплоснабжение 4.7.5 Электроснабжение 4.7.6 Связь 4.7.7 Санитарная очистка территории 4.7.8 Инженерная подготовка территории | 49 49 49 51 52 53 70 45 71 71 74 74 76 77 78 96 100 102 103 |  |
|  | Глава 5 Обоснование предложений по территориальному планированию (технико-экономическое обоснование) 5.1 Использование территории 5.2 Жилищное строительство 5.3 Культурно-бытовое строительство 5.4 Озелененные территории общего пользования 5.5 Спортивные сооружения 5.6 Основные технико-экономические показатели генерального плана | 105 105 107 110 111 118 119 |  |
|  | Глава 6 Этапы реализации (первая очередь строительства) 6.1 Жилищное строительство 6.2 Культурно-бытовое строительство 6.3 Ориентировочный расчет стоимости строительства | 125 125 127 134 |  |
|  | Приложения: 1.Задание на разработку градостроительной документации 2. Схема археологической оценки территории Марковского МО Иркутского района | 136 |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МАРКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»:

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |
|  | ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |
| 06/02-ОМ, ПЗ, т.1 | Том 1. Генеральный план Марковского городского поселения Иркутского муниципального района Иркутской области. «Материалы по обоснованию» |  |
| 06/02-ОМ,ПЗ, т.2 | Том 2. Генеральный план Марковского городского поселения Иркутского муниципального района Иркутской области Комплексная оценка территории. «Оценка воздействия на окружающую среду и риска здоровью населения на территории Марковского городского поселения» |  |
| 06/02-ОМ,ПЗ,т.3 | Том 3. ИТМ ГО ЧС Генеральный план Марковского городского поселения Иркутского муниципального района Иркутской области «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» | т.3-С |
|  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |
| 06/02-1 | Схема расположения Марковского городского поселения на территории Иркутского районного муниципального образования. Схема современного использования территории Марковского городского поселения (Опорный план). Схема существующей транспортной инфраструктуры. Схема современного использования территории п.Падь Мельничная, д.Новогрудинина | М 1:25 000 М 1:10 000 |
| 06/02-2 | Схема комплексной оценки территории Марковского городского поселения. Схема комплексной оценки территории п.Падь Мельничная, д.Новогрудинина | М 1:25 000 М 1:10 000 |
|  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИТМ ГО ЧС |  |
| 06/02-7 | ИТМ ГО ЧС Схема расположения Марковского городского поселения на территории Иркутского районного муниципального образования Иркутской области Зоны возможного разрушения и повышенного радиоактивного загрязнения (заражения) | М 1:100 000 |
| 06/02-8 | ИТМ ГО ЧС Схема размещения потенциально-опасных объектов. Оценка территории Марковского городского поселения. | М 1:25 000 |
| 06/02-9 | ИТМ ГО ЧС Проектный план территории Марковского городского поселения. | М 1:25 000 |
| 06/02-10 | ИТМ ГО ЧС Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. План желтых линий. Схема оповещения. | М 1:25 000 |

| УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ |
| --- |
|  | ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |
| 06/02-УЧ_ПЗ, т.4 | Том 4. Генеральный план Марковского городского поселения Иркутского муниципального района Иркутской области. «Положение о территориальном планировании» |  |
|  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |
| 06/02-3 | Основной чертеж территории Марковского городского поселения. Основной чертеж территории п.Падь Мельничная, д.Новогрудинина | М 1:25 000 М 1:10 000 |
| 06/02-3/1 | Схема функционального зонирования Марковского городского поселения Схема функционального зонирования территории п.Падь Мельничная, д.Новогрудинина | М 1:25 000 М 1:10 000 |
| 06/02-4 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта Марковского городского поселения. | М 1:25 000 |
| 06/02-5 | Схема сетей водоснабжения, канализации Марковского городского поселения. Схема инженерной подготовки территории. | М 1:25 000 |
| 06/02-6 | Схема сетей теплоснабжения, электроснабжения, связи Марковского городского поселения. | М 1:25 000 |

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами,

правилами и стандартами

ГАП                                                                                                                     Е.П.Хазыкова

В разработке проекта «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» принимали участие:

| ООО ППМ «Мастер-План» г. Иркутск |
| --- |
| Архитектурная часть: |
| Главный архитектор ООО ППМ «Мастер-План» | Е.В.Протасова |
| ГАП | Е.П.Хазыкова |
| Архитектор | Л.М.Самосват |
| Инженер по сопровождения ГИС | Д.А.Машович |
| Экономика: |
| Главный специалист | Н.В.Смирнов |
|  | О.В.Фролова |
| Транспорт |
| Ведущий инженер | М.В.Мамонтова |
| Водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация: |
| Главный специалист | В.С.Ленденев |
| Теплоснабжение: |
| Ведущий инженер | П.Д.Бабкина |
| Инженерная подготовка территории |
| Ведущий инженер | М.В.Мамонтова |
| Электроснабжение и сети связи: |
| Ведущий инженер | Е.Горячева |
| ИТМ ГО и ЧС: |  |
| главный специалист | И.Г.Симутина |
| архитектор | А.А.Легостаев |
| Государственная техническая академия НИИ Биофизики г.Ангарск |
| Комплексная оценка территории, ОВОС: |  |
| Зав. отделом гигиены и оценки риска | Прусаков В. М. |
| Старший научный сотрудник | Басараба В.Ш |
| Старший научный сотрудник | Басараба И.Н. |
| Старший научный сотрудник | Вежбицкая Э.А |
| Зав.лабораторией | Ткаченко А.В. |
| Зав.лабораторией | Хвостикова А.А. |
| Инженер | Доминова З.С. |
| Младший научный сотрудник | Сарапулов В.В. |
| Техник | Тютикова О.А. |
| Техник | Юркова Н.А. |

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проект «Генеральный план Марковского городского поселения Иркутского муниципального района Иркутской области» разработан ООО «ППМ Мастер – План» в соответствии с заданием (приложение № 1) и Договором № 06/02 от 10.06.2008 г.

В соответствии с «Заданием» «Генеральный план Марковского городского поселения Иркутского муниципального района Иркутской области» разрабатывался в 2 этапа:

1 этап – проект «Генеральный план р. п. Маркова»;

2 этап – «Генеральный план Марковского городского поселения Иркутского муниципального района Иркутской области» (включая р.п.Маркова, д. Новогрудинина и п. Падь Мельничная).

Помимо авторского коллектива института ООО «ППМ Мастер – План», в разработке проекта на разных стадиях принимали участие специалисты: Государственной технической академии НИИ Биофизика г.Ангарск, ОАО «Востсибстрой», ООО «Раритет».

В работе над проектом использовались нормативные и законодательные материалы:

- Градостроительный кодекс РФ, Москва, 2004г.

- Водный кодекс РФ, 2007.

- Земельный кодекс РФ, 2001

- Лесной кодекс РФ, 2006

- Закон РФ «Об охране окружающей природной среды», 2002.

- Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха», 1999.

- Закон РФ «Об отходах производства и потребления», 1998.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 2003 (изм).

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002.

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», М., 1989.

СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», М., 2004.

Проект разрабатывается в электронном виде, как геоинформационная система, в качестве топографической основы используется топосъемка М 1:10000, 1:25000 в электронном виде.

Проект выполнен по технологии создания Геоинформационных Систем в программном продукте Arc View GIS 3.2

ТОМ I - Материалы по обоснованию

«Генеральный план Марковского городского поселения Иркутского муниципального района Иркутской области»

## ВВЕДЕНИЕ

В основу разработки архитектурно-планировочного решения «Марковского городского поселения» был положен анализ существующего положения территории поселка, изучены и учтены особенности градостроительного развития и материалы ранее разработанной документации – «Схемы территориального планирования территории Иркутского районного муниципального образования», выполненной ОАО «Иркутскгражданпроект» в 2008 г.

Данный проект выполнен в целях создания условий для устойчивого развития Марковского городского поселения, планирования развития территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, определения параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, с целью сохранения культурно-исторической и природной среды.

Документ территориального планирования позволит обеспечить условия для реализации планов и программ развития Марковского МО, для эффективного землепользования и застройки, планировки территории поселения, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основные задачи настоящей работы:

- определение основных направлений перспективного развития и функционального назначения территории Марковского городского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений;

- предложения по изменению границ р.п.Маркова, д.Новогрудинина, п. Падь Мельничная, входящих в состав поселения, с учетом планируемого размещения объектов капитального строительства для муниципальных нужд, развития территорий производственных и коммунально-складских объектов, выявлением территорий для размещения индивидуального жилищного строительства, зон развития рекреаций, объектов бытовых и промышленных отходов, организаций кладбищ;

Проект охватывает временной период до 2030 г.,с выделением первой очереди -2020 г.

ГЛАВА 1 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

1.1 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Территория Марковского городского поселения расположена в юго-западной части Иркутского района. Марковское МО граничит на севере - со Смоленским МО, на юго-востоке – с Большереченским МО, на востоке граничит с городским округом Иркутск.

Площадь территории Марковского МО составляет – 69 715га; Рабочий поселок Маркова, д.Новогрудинина, п. Падь Мельничная расположены на территории Марковского МО, рабочий поселок Маркова является административным центром поселения. Кроме населенных пунктов на территории Марковского МО расположены садоводства, туристические базы, территории производственных и коммунально-складских объектов, спецтерритории и т.д.

Площадь территории р.п.Маркова в границах населенного пункта (с учетом поселков: Березовый, Изумрудный, Николов Посад, Сергиев Посад, Ново-Иркутский и Ново-Мельниково) составляет – 1 049,7 га. Площадь территории р.п.Маркова в границах населенного пункта (без учета поселков) составляет – 334,6 га.

Площадь территории д.Новогрудинина – 84,2 га и п. Падь Мельничная – 88,1 га.

1.2 КЛИМАТ

Климат на территории Иркутского района резко континентальный с продолжительной холодной зимой и относительно жарким коротким летом.

Характер погоды и метеорологический режим в зимний период определяется влиянием азиатского антициклона, летом – общим падением давления и активизацией циклонической деятельности. Среднегодовая температура воздуха составляет около -2,1 - -2,9°С. Зима холодная малоснежная. Самый холодный месяц – январь, а самый тёплый – июль. Устойчивый снежный покров образуется, как правило, в начале–середине ноября и к концу зимы достигает высоты 0,3–0,4м.

Среднесуточная температура в январе -21,5 - -22,9°С (абсолютный минимум -50°С). Число дней со снежным покровом составляет в среднем около 150– 60 дней.

В конце февраля или начале марта бывают непродолжительные оттепели с повышением температуры до +4°С. Продолжительность безморозного периода около 100 дней.

По утрам в долинах рек и вблизи водохранилища наблюдаются густые туманы. Средняя продолжительность туманов составляет около 5,8 часов. Более половины туманов отмечается в холодный период.

Многолетняя мерзлота имеет спорадическое (юго-западная часть района) и редкоостровное (преимущественно в северо-восточной части района) распространение. Мерзлые грунты встречаются в сырых низинах, сложенных заторфованными с поверхности суглинками и супесями, заболоченных участках, днищах узких долин и нижней части северных склонов горных массивов. Мощность мерзлого грунта спорадического характера не превышает 10-15 м, а его температура не опускается ниже –0,2-0,3°. Мощность мерзлого грунта редкоостровного характера может достигать 20-30 м, а его температура не опускается ниже 0,5°. Острова таликов концентрируются около русел рек, на склонах южной и западной экспозиций, местами на водоразделах.

Лето тёплое с преобладанием ясной погоды. Среднесуточная температура в июле +15,7 - +17,7°С (абсолютный максимум +35°С). Осадков в течение года выпадает немного (430 – 600мм), причём основная часть - в виде дождей; месяц больших осадков – июль.

В районе преобладают северо-западные ветры: Максимальные скорости ветра достигают 3,0-4,0 м/с. Зимой они меньше (1,5-3,0 м/с), что связано с антициклональным характером погоды в это время.

Долина реки Ангары и Иркутского водохранилища отличается сравнительно более интенсивной ветровой деятельностью в течение всего года. Ветровой режим здесь определяется взаимодействием преобладающего переноса воздушных масс (в основном юго-восточного и северо-западного). Он характеризуется преобладанием переноса воздушных масс в приземном слое вдоль долины р. Ангары.

Котловина оз. Байкал отличается сравнительно более интенсивной ветровой деятельностью в течение всего года. Исследованиями установлено четыре основных направления ветра: «култук» (юго-западный), «верховик» (северо-восточный), «горный» (северо-западный) и «шелонник» (юго-восточный). Все они связаны с прохождением фронтальных разделов над озером.

Специальные исследования, проведённые в долинах и падях, различающихся по морфометрическим характеристикам и ориентации, с целью выявления микроклиматических различий, а также анализ существующей информации, показывает следующее: долины расположены перпендикулярно береговой линии и вдоль по основному северо-западному потоку, отличаются повышенной активностью местной циркуляции атмосферы вследствие наложения горно-долинной и бризовой на мезомасштабные процессы над акваторией озера

Повторяемость штилей измеряется в течение года от 29 до 42%. Изменение ветрового режима может вызвать резкие колебания температуры воздуха.

Зима длится с начала ноября по конец марта (145-150 дней). Среднемесячная температура воздуха с ноября по январь на побережье Байкала выше на 4-7°С, чем в районе г. Иркутска. В феврале эта разность постепенно уменьшается, а в марте мало различима.

Лето продолжается со второй декады июня по начало сентября. В июне - июле на побережье ощутимо холоднее (в среднем на 4-5°С), чем за пределами зоны влияния озера. К августу различия уменьшаются до 1-2 °С.

Весна (апрель - первая декада июня) длинная и затяжная, что связано с продолжительным периодом таяния ледяного покрова на озере, температура воздуха в этот период ниже равно-широтных на 2-3°С.

Осень продолжается почти два месяца. Благодаря отепляющему влиянию водных масс озера температура воздуха чуть выше (на 0,5-2,5°С), чем за пределами котловины. Годовые амплитуды температуры воздуха достигают: средняя - около 30,6°С, абсолютная - 70-75°С, что меньше, чем в Иркутске, на 6-7°С. Среднегодовая температура воздуха колеблется от -0,8 до -1,7°С. Самый холодный месяц - январь (-16,7 - 17,8°С), самый теплый - август (+12,8 - +13,9°С).

Годовая величина осадков за год составляет в среднем 474 мм (см. табл. 1.1), а в отдельные годы колеблется от 330 до 620 мм.

Сумма осадков за год изменяется в среднем в пределах 460-540 мм с некоторым увеличением на наветренных склонах. Их основная часть (около 50%) выпадает с июня по август, а с декабря по март - всего 13%, их месячные суммы в холодный период не превышают 20 мм.

Таблица 1.1.

Среднемесячная и годовая сумма атмосферных осадков, мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 12 | 14 | 28 | 30 | 55 | 112 | 89 | 57 | 22 | 17 | 22 | 474 |

Максимальная интенсивность осадков за интервал времени 5 минут составила 2,3 мм/мин.

Устойчивый снежный покров в среднем образуется чаще в первой декаде ноября и разрушается в начале апреля. Число дней со снежным покровом составляет в среднем около 150-160 дней. Наибольшая декадная высота снежного покрова за зиму по отрывочным данным метеостанции Лиственничное на открытом месте колеблется от 14 до 22 см, в защищенном - от 23 до 32 см.

Наибольшая декадная высота снежного покрова за зиму на открытом месте колеблется от 6 до 29 см, в защищенном - от 17 до 44 см. Среднее число дней с метелью - 10, наибольшее - 25.

Нормативная нагрузка от снегового покрова - 70 кг/м2, глубина сезонного промерзания грунтов - 3,0 м.

1.3 ГЕОЛОГИЯ, ГЕОМОРФОЛОГИЯ ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО МО

Современный рельеф сформировался в результате длительного и сложного процесса геологического развития на юге Сибирской платформы. Основную роль в формировании современного рельефа сыграли рельефообразующие процессы мел-палеогенового, неогенового и четвертичного времени. Неотектонические движения в сочетании с денудацией и аккумуляцией способствовали образованию современного рельефа (современной картины возвышенностей и равнин).

Современный рельеф и связанная с ним речная сеть начали свое развитие в конце плиоцена - начале плейстоцена. В последующем происходили рост и «оперение» крупных водотоков, перегруппировка отдельных элементов, отмирание одних и усиление других долинных отрезков. Для развития эрозийной сети площади определяющее значение имел наклон земной поверхности на северо - запад и северо- восток.

Нa площади выделены два наиболее широко развитых типа рельефа:  денудационный и аккумулятивный. Денудационный рельеф расчленен на средне-горный плосковершинный водораздельный и сильнорасчлененный, низкогорный средне-расчлененный и слаборасчлененный увалисто-холмистый и увалисто-грядовый.

Аккумулятивный рельеф, как к денудационный, находится в прямой зависимости от состава субстрата и интенсивности неотектонических движений. Весьма заметна приуроченность долин рек и ручьев к зонам разрывных нарушений. Долины большинства водотоков, если не полностью, то на значительном протяжении тяготеют к зонам тектонических нарушений древнего заложения, подновленным в плейстоцене - голоцене. В этом типе рельефа установлены, эоловые, бугристо-западинные и др. формы рельефа.

Особое место на площади занимает техногенный рельеф, обусловленный гражданским и промышленным строительством, который нами выделяется в пределах населённых пунктов, промышленных и сельскохозяйственных зон. В условиях этого рельефа происходит перемещение грунтов в значительных объемах, имеющее рельефообразующее значение.

Необходимо отметить, что типы и формы рельефа имеют постепенные переходы, вследствие чего граница между ними носит условный характер. Под воздействием поверхностного смыва и делювиально-солифлюционных процессов рельеф продолжает изменяться вплоть до настоящего времени.

В развитии рельефа выделяются три этапа: мел-палеогеновый, неогеновый и четвертичный, каждому из которых соответствуют одновозрастные поверхности выравнивания.

Главной рекой является р. Ангара, которая течет в северо-западном направлении.

Отрезок р.Ангары от устья р.Китой до оз. Байкал возник в современном виде во второй половине верхнего плейстоцена. До этого он представлял собой небольшой водоток, который со своими притоками брал начало с невысокого Ангаро-Байкальского водораздела, существовавшего, по-видимому, юго-восточнее устья Бол. Речки и был подобен р.Ушаковке. В середине верхнего плейстоцена водораздел благодаря неотектоническим подвижкам был снивелирован и вода из оз. Байкал побежала по современному руслу р. Ангары. До этого времени питание вод Ангары осуществлялось по руслу Китоя. Это  предположение не исключает существование ряда притоков на месте ныне существующих.

Четвертичные образования широко и полно представлены в долинах р. Ангары и ее притоках.

К среднему звену- Q n – отнесены отложения IV надпойменной террасы по левому берегу реки Ангара (Иркутское водохранилище). Представлены они аллювиальными и покровными отложениями. Описание отложений снизу вверх:

галечно-песчаные отложения;

суглинки и глины зеленовато-серые, коричневато-бурые с гравелитами сильно разрушенного кварца;

буровато-коричневые суглинки и глины, смятые солифлюкцией с прослоями лессовидных суглинков;

в верхней части – пестроокрашенные солифлюциированные глины.

Мощность отложений  15-17 м, аллювий – 8 м, покровные отложения – 9 м.

В долине р. Ангары у левого борта IV терраса имеет маломощный аллювий – 0,5 – 1,5 м.

Верхнее звено. К нему относятся:

Казанцевский горизонт – Q м 1 русловые и пойменные фации III надпойменной террасы (высота 30-35 м) долины реки Ангары и ее притоков. В долине реки Ангары III надпойменная терраса отмечена вдоль левого борта непрерывной полосой. На водохранилище ее отложения интенсивно размываются.

Муруктинско-каргинский горизонт  - Q м 2-3 – нижняя и средняя пачки лессовидных и песчаных образований, перекрывающие III надпойменную террасу.

Каргинский горизонт - Q м 3  - русловые и пойменные фации II надпойменной террасы (высота 14-17 м).

Сартанский горизонт - Q м 4 – треть пачка лессовидных отложений, перекрывающих  II и III террасы р. Ангары и ее притоков.

Позднесартанский-ранеголоценовый горизонт - Q –iv – русловые и пойменные отложения I надпойменной террасы (высота 6-8 м).

Голоценовые отложения  - Q iv – включают два подгоризонта: среднеголоценовые и позднеголоценовый.

Среднеголоценовый – делювиально-пролювиальные отложения, перекрывающие тыловой шов I надпойменной террасы и аллювиальные отложения высокой поймы.

Позднеголоценовый – современные отложения различных генетических категорий: аллювий низкой поймы, элювиальные, элювиально-делювиальные, делювиально-солифлюкционные, пролювиальные и эоловые.

Планомерное геологическое изучение строения района началось с середины двадцатого века. Так, в 1954 году ПГО “Иркутскгеология” приступило к планомерному картированию и составлению государственных геологических карт М 1: 200 000 для отдельных регионов.

В период с 1957 по 1980 гг. в связи с большим хозяйственным освоением района г. Иркутска и прилегающих территорий, в том числе и зоны Иркутского водохранилища, разными организациями и коллективами были проведены многочисленные ведомственные и целевые работы по гидрогеологическому, инженерно-геологическому, сейсмологическому изучению территории (СМУ “Водострой”, трест “Востокбурвод”, “Трансводстрой”, тресты ВСТИСИЗ, МОСГИДЕП, Промстройпроект, ИЗК СО АН СССР, ИПИ, ВостсибНИНИГГиМС, Ангарская экспедиция).

Из наиболее значительных работ по инженерной геологии следует отметить региональные работы В.П.Солоненко (1953 г.).

В 1980-83 гг. Иркутской геолого-съемочной экспедицией проводились работы по геологическому картированию и геологическому доизучению масштаба 1: 50 000 (Пермяков и др., 1085).

В геологическом отношении территория района достаточно изучена, хотя остаются нерешенными некоторые проблемы, касающиеся возраста и генезиса кайнозойских отложений, истории развития рельефа, геофизических и геохимических процессов глубинного строения.

Геологическое строение рельефа обусловлено его позицией в зоне сопряжения Саяно-Байкальской складчатой системы и южного замыкания Сибирской платформы (Иркутский амфитеатр).

Стратиграфический диапазон включает образования архейских высокометаморфизированных пород, рифейских, вендских и нижнекембрийских морских осадков, юрских, неоген-четвертичных и четвертичных отложений.

В середине позднего плейстоцена вследствие очередной неотектонической активизации и опускания блоков земной коры в зоне Приморских сбросов, Ангара получила дополнительный импульс в виде истока вод оз. Байкал, устремившихся вниз по долине современной Ангары. Если до середины позднего плейстоцена с отрогов Приморского хребта до устья Иркута, по-видимому, стекала небольшая река, и основным водотоком Приангарья был Китой, то в результате тектонических деформаций небольшой маловодный поток, стоящий в одном ряду с притоками Праангары, такими, как Курма (Курминский залив), Иркут, Ушаковка и Куда, превратился в настоящую Ангару.

1.4 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Гидрология Марковского городского поселения представлена основными водными объектами: Иркутским водохранилищем (левый берег) с заливами: Курминский, Большой Калей, падь Мельничная; и реками: Кая (приток Иркута), Курма, впадающая в Иркутское водохранилище и ее притоки: Большая Хея, Зун-Мурэн, Шинихта, а также сеть малых речек и ручьев.

Иркутское водохранилище создано в результате перекрытия р.Ангары в 1956г. плотиной гидроузла в 55 км от истока. Водохранилище представляет собой заполненную речную долину Ангары, является хорошо проточным и относится к водоемам речного типа. Плотина Иркутской ГЭС в пределах поймы каменисто-земляная с бетонным ядром и экраном, на участке прежнего русла реки – бетонная (Н=340м).

Площадь водного зеркала F=154 км2. Средняя ширина водоема 3-4 км, средняя глубина составляет 12.6 м.

В пределах третьего – нижнего участка водохранилища - самой широкой и глубоководной части водоема обнаружено наличие обширных падей - заливов. Ширина нижнего участка от 2 до 3.5 км, глубина 25-35 м. Средняя скорость течения около 10 см/сек.

Водный режим Иркутского водохранилища. Постепенное наполнение Иркутского водохранилища до проектной отметки НПГ=457.0 м БС осуществлялось с момента перекрытия вплоть до 1 августа 1962 г.

Водохранилище является транзитным: полный водообмен происходит 33 раза в год. Приходная часть водного баланса Иркутского водохранилища на 99.5 составляет сток из оз. Байкал. Сток с площади водосбора водохранилища (W = 1940 км3) и осадки на зеркало водоема незначительны.

Берега водохранилища преимущественно крутые, сильно изрезаны и имеют много заливов.

Водный режим водохранилища отличается высокой стабильностью, обусловленной регулирующим влиянием оз. Байкал и Иркутского гидроузла.

Исторически уровень озера Байкал за последние пять веков снижается. Высокие горизонты воды, которые повторяются один раз в 65-70 лет, стали на полметра ниже, чем они были 500-600 лет назад. После строительства Иркутской ГЭС уровень озера вновь поднялся на 1 м.

Река Кая берет начало с водораздельной возвышенности среднего течения р.Олха и р.Курма, протекает среди среднехолмистой местности, с абсолютными высотами до 700 м в истоке и до 600 м в среднем и нижнем течении. Площадь водосбора 203 км2, общая длина реки 33 км.

За период 70-90 гг. русло выше р.п.Марково почти не изменилось, в то время как русло от р.п.Марково до устья подверглось антропогенному воздействию за счет изменения режима стока и строительства в пойме различных объектов и коммуникаций.

Режим уровней. Годовой ход уровня характеризуется наличием весеннего половодья, устойчивой меженью и прохождением паводков в летний период (как правило, с июня по сентябрь), неустойчивостью уровня зимой в зоне антропогенного влияния за счет сбросов сточных вод.

Кроме того из относительно крупных водных объектов на территории Марковского поселения находятся реки Курма, Большая Хея, Шинихта. На территории ГУ Прибайкальский национальный парк - Бол.Половинная, Березовка и др. мелкие реки.

Высота подъема паводков, в большинстве случаев, не превышает подъема уровней в весеннее половодье.

1.5 МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Информация о месторождениях и проявлениях твердых полезных ископаемых и месторождениях подземных вод предоставлена филиалом по Иркутской области ФГУ «Территориальным фондом информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Сибирскому федеральному округу» от 08.08.2007 г.№2/4-150.

В пределах административных границ Марковского городского поселения, на территории находятся следующие месторождения твердых полезных ископаемых:

1.Месторождения торфа Кайское.Запасы подсчитаны по кат.А и утверждены протоколом ТКЗ №13/57, 1990 г. Месторождение учтено Госбалансом в госрезерве, 168.

2.Месторождения торфа Кайское 1. Запасы подсчитаны по кат.А и забалансовые и утверждены протоколом ТКЗ №13/57, 1990 г. Месторождение учтено Госбалансом в госрезерве, 169.

3.Месторождения торфа Кайское 2. Запасы подсчитаны по кат.А и забалансовые и утверждены протоколом ТКЗ №13/57, 1990 г. Месторождение учтено Госбалансом в госрезерве, 170.

4.Месторождения торфа Кайское 3. Запасы подсчитаны по кат.А и забалансовые и утверждены протоколом ТКЗ №13/57, 1990 г. Месторождение учтено Госбалансом в госрезерве, 1171.

5.Месторождения торфа Кайское 4.Запасы подсчитаны по кат.А и забалансовые и утверждены протоколом ТКЗ №13/57, 1990 г. Месторождение учтено Госбалансом в госрезерве, 172.

6.Месторождения торфа Кайское 5.Запасы подсчитаны по кат.А и забалансовые и утверждены протоколом ТКЗ №13/57, 1990 г. Месторождение учтено Госбалансом в госрезерве, 173.

7.Месторождения торфа Кайское .Запасы подсчитаны по кат.А и утверждены протоколом ТКЗ №13/57, 1990 г. Месторождение учтено Госбалансом в госрезерве, 174.

8.Месторождения торфа Хейское. Запасы подсчитаны по кат.С2 и утверждены протоколом ТКЗ №27/71, 1990 г. Месторождение учтено Госбалансом в в группе перспективных для разведки участков, 177.

2.Месторождения торфа Кайское 1.Запасы подсчитаны по кат.А и забалансовые и утверждены протоколом ТКЗ №13/57, 1990 г.Месторождение учтено Госбалансом в госрезерве, 169.

1.6 МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Месторождения подземных вод отсутствуют.

В соответствии с данными, представленными филиалом по Иркутской области ФГУ» Территориальным фондом информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Сибирскому федеральному округу», выдана лицензия (ИРК 01999 ВЭ) на одиночную водозаборную скважину № 2681 для хозяйственно-питьевого водоснабжения спортивно-оздоровительного лагеря «Юность». Скважина расположена в 400 м. северо-восточнее п.Михалево на берегу Иркутского водохранилища в Курминском заливе. Санитарная зона строгого режима санитарной охраны составляет 30 м. в радиусе вокруг скважины.

Непосредственно на территории р.п.Маркова в различное время были пробурены скважины на воду для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Ими вскрыты водоносные горизонты:

1. В аллювиально-валунно-галечных отложениях долины р.Каи. Мощность рыхлого чехла 11-12 м. зеркало грунтовых вод залегает на 2-4 м. Водоносный горизонт обладает повышенной водообильностью, но использование его в практических целях, в виду неглубокого залегания и возможного загрязнения , нецелесообразно.

2.На глубинах 25-35, 60-90 м. скважинами вскрываются подземные воды в трещиноватых песчаниках с прослоями алевролитов и углей присаянской свиты нижней средней юры. Водоносный комплекс характеризуется относительно небольшими (1—17 м) напорами уровня. По результатам откачек из скважины производительность водоносного комплекса не одинакова по площади, преимущественно невысокая.

Таким образом, гидрогеологические условия в границах Марковского городского поселения не позволяют обеспечить водой водопотребителей.

1.7 РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Рекреационный потенциал характеризуется относительно благоприятным климатом, наличием Иркутского водохранилища и выходом к оз. Байкал, что является предпосылкой развития различных видов отдыха на воде.

В границах р.п Маркова расположены садоводства и детские лечебно-спортивно-оздоровительные лагеря.

Перечень баз отдыха, турбаз, детских лечебно-спортивно-оздоровительных учреждений

| летняя дача | 42032,757 |
| --- | --- |
| спортивный лагерь | 69014,933 |
| база отдыха Картакой | 52199,654 |
| база отдыха | 40501,613 |
| база отдыха | 22421,709 |
| туристическая база | 55517,599 |
| туристическая база | 26198,758 |
| туристическая база | 79563,809 |
| туристическая база | 24424,661 |
| спортивно – оздоровительная база | 61712,967 |

Перечень садоводств, ДНТ, СНТ, КТС, дачных кооперативов

| с-во Мичуринец | 383816.487 |
| --- | --- |
| с-во Юбилейный, Юбилейный-2 | 255032.998 |
| с-во Птица, Домостроитель, Овощевод, Содружество, Берязняки | 1470651.757 |
| с-во Полет, Защитник Отечества, Геолог | 545210.202 |
| с-во Ясная Поляна | 436880.768 |
| с-во Новое | 432155.461 |
| с-во Ручеек –2, Обувщик – 2, Восовец, Восовец -2, Колобок, Ивушка, Надежда | 2495214.353 |
| с-во Кедр, Сельстрой, Ручеек, Ромашка, Энергия, Азон, Топограф, Швейник, Циклон,Эврика, Изумруд, Ель, Печатник, Обувщик, Энергоуголь. | 2415932.958 |
| с-во Электрон | 222537.834 |
| с-во Тролейбусник-2 | 254079.108 |
| с-во Экспресс, Радужка, Автомобилист | 1066228.072 |
| с-во Светлое | 419796.947 |
| с-во Мавр, Оптимист, Березка | 358415.281 |
| с-во Бирюсинка, Бирюсинка-2 | 463649.763 |
| с-во Станкостроитель, Океан | 145822.698 |
| с-во Троллейбусник, Росинка, Холодок | 392942.635 |
| с-во Академсад | 683901.461 |
| с-во Иркутянин, Искусство | 443997.60 |
| с-во без имени | 2719234.806 |
| с-во Медок – 2, Мечта, Минерал, Надежда, Незабудка, Нива- 2, Новое, Олимпиец, Оптимист, Октябрьское- 2 | 3355763.286 |
| с-во Отрадное, Подснежник, Полет | 2570778.727 |
| с-во Правовед, Джоуль, Политехник, Приз,Бриз, Приморье | 2565174.288 |
| с-во Радуга, Раздолье, ,Экономист, Победитель,Потенциал,Медик-2, Ритм, Родник | 1239825.555 |
| с-во Ручеек –2, Сантехник, Селекционер | 706333.971 |
| с-во Росинка | 217602.071 |
| с-во Ручеек | 113333.311 |

ЛЕСОСЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

Общая площадь лесничества

На территории Марковского поселения расположены леса Иркутского лесничества.

Территория Иркутского лесничества расположена в пределах административной границы Иркутского районного муниципального образования. Общая площадь Иркутского лесничества составляет 265369 га.

Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям

Приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 16.12.2008 г. №1293-апр «О структуре лесничества агентства лесного хозяйства Иркутской области» установлены границы и структура лесничеств. В связи с тем, что на территории Иркутского лесничества предусмотрено образование дач и технических участков, входящих в состав участковых лесничеств, структура таблиц предусмотренных приказом МПР России от 19.04.2007 №106 изменена под структуру лесничества.

Иркутское лесничество на территории Марковского поселения представлено  Приморским участковым лесничеством. Ниже в таблице приведены структура и площади участкового лесничества.

Расположение территории участковых лесничеств в пределах границ Иркутского лесничества показаны на карте-схеме.

Структура лесничества

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Наименование дач и технических участков | Муниципальное образование | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Приморское участковое лесничество | Приморская дача | -//- | 18975 |
|  |  | Дабатская дача | -//- | 19851 |
|  |  | Приангарская дача | -//- | 15681 |
|  |  | Мегетская дача | -//- | 3582 |
|  |  | Технический участок №8 СХПК «Пригородный» | -//- | 3925 |
|  |  | Технический участок №9 ФГО «Иркутский аграрный техникум» | -//- | 4797 |
|  |  | Технический участок №12 АОЗТ «Ангарский» | -//- | 865 |
|  |  | Итого |  | 67676 |

В целях реализации статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 23 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании приказа Федерального агентства лесного хозяйства Иркутской области от 27.06.2007 №291 «Об определении количества лесничеств на территории Иркутской области и установлении их границ», руководствуясь Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 31.10.2007 №237-па «Об агентстве лесного хозяйства Иркутской области», приказываю:

Приморское участковое лесничество в составе Приморского, Дабадского, Приангарского лесничеств, Пригородного лесничества «Мегетская дача» ОГУ «Иркутский лесхоз» и территории технических участков №8 (СХПК «Пригородный»), №9 (ФГО «Иркутский аграрный техникум») Кайского лесничества, Иркутского областного лесхоза филиала ОГУ «Иркутсклес» и территории технического участка №2 (АОЗТ «Ангарский») Баклашинского лесничества Шелеховского областного лесхоза филиала ОГУ «Иркутсклес».

Территорию Приморского, Дабадского и Приангарского лесничеств ОГУ «Иркутский лесхоз» в материалах лесоустройства учитывать как «Приморская дача», «Дабадская дача» и «Приангарская дача».

Территорию Пригородного лесничества «Мегетская дача» ОГУ «Иркутский лесхоз» в материалах лесоустройства учитывать как «Мегатская дача».

Территорию Иркутского областного лесхоза филиала ОГУ «Иркутский лесхоз» в материалах лесоустройства учитывать как технические участки: №8 (СХПК «Пригородный»), №9 (ФГО «Иркутский аграрный техникум»).

Территорию Шелеховского областного лесхоза филиала ОГУ «Иркутский лесхоз» в материалах лесоустройства учитывать как технический участок №12 (АОЗТ «Ангарский»).

На территории Марковского поселения расположены: Приморская дача, Дабатская дача и Технический участок №12 АОЗТ «Ангарский», входящие в состав Приморского участкового лесничества.

Территория Марковского поселения располагает уникальными лесными ресурсами.

Преобладают леса с вечнозелеными хвойными деревьями - сосны, пихты, ели, кедры, а также лиственницы. Хвойные леса занимают до 90% всей покрытой лесом площади. Лиственные леса образуют лишь небольшие очаги. Здесь в основном преобладают березы и осины. Среди кустарников встречаются черника, брусника, голубика и др.

Сведения о защитных лесах и особо защитных участках лесов на территории Марковского МО

Защитные леса:

- расположенные в водоохранных зонах

- нерестоохранные полосы лесов

- леса, расположенные в 1 и 2 поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

- зеленые зоны

- леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях (на территории Прибайкальского национального парка)

На территории Марковского Мо расположены особо охраняемые природные территории - земли ГУ «Прибайкальского национального парка», площадь которых составляет ориентировочно - 193,4 км2. Правовой режим лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях определяется ст.103 «Лесного кодекса» РФ.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ПОЛОЖЕНИЕ МАРКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Марковское муниципальное образование со статусом городского поселения образовано в составе Иркутского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области». В качестве городского населенного пункта в него входит рабочий поселок Маркова, включающий, кроме собственно Маркова (бывшей деревни), также поселки Березовый, Изумрудный, Николов Посад, Сергиев Посад, Ново-Иркутский и Ново-Мельниково. Эти поселки представляют участки усадебной (коттеджной) застройки, освоенные лишь частично. Кроме того, в Марковское муниципальное образование входят сельские населенные пункты - поселок Падь Мельничная и деревня Новогрудинина. По данным администрации, по состоянию на 01.01.2008 г. городское население муниципального образования насчитывает 7,1 тыс. чел., сельское – 0,4 тыс. чел. (см. таблицу 2.1). Общая численность населения составляет 7,5 тыс. чел.

Территория Марковского муниципального образования до революции входила в состав Иркутского округа (уезда) Иркутской губернии, с 1926 г. – в Иркутский район Иркутского округа Сибирского края (с 1930 г. - в состав Восточно-Сибирского края, с 1936 г. - Восточно-Сибирской области). С образованием в 1937 г. Иркутской области она была подчинена Иркутскому административному району, преобразованному в муниципальный район в конце 2004 г.

Деревня Маркова возникла в конце XVIII века, в советский период вошла в состав Кузьмихинского сельсовета. После включения с. Кузьмиха в состав г. Иркутска                 д. Маркова была переподчинена Смоленскому сельсовету, а с 10.09.1984 г. она получила статус рабочего поселка в составе Иркутского района. В 1992 г. была образована Марковская поселковая администрация, преобразованная с 2005 г. в городское поселение.

Деревня Новогрудинина появилась в 60-е годы пошлого века в результате переселения жителей села Грудинино, входившего в Михалевский сельсовет Иркутского района и попавшего в зону затопления Иркутского водохранилища. Поселок Падь Мельничная возник в тот же период как лесопромышленный населенный пункт (лесоучасток), оба были подчинены Смоленскому сельсовету (в 90-е годы – сельской администрации) и вошли в состав Марковского городского поселения с 2005 г.

Таблица 2.1

Численность населения

в границах Марковского муниципального образования

чел.

| р.п. Маркова |  |
| --- | --- |
| в т.ч. Маркова | 6 379 |
| Березовый | 82 |
| Изумрудный | 38 |
| Николов Посад | 31 |
| Сергиев Посад | 235 |
| Ново-Иркутский | 329 |
| Ново-Мельниково | 6 |
| Итого: | 7 100 |
| п. Падь Мельничная | 348 |
| д. Новогрудинина | 53 |
| Всего по Марковскому городскому поселению | 7 501 |
| р.п. Маркова | 7 100 |

Поселение расположено в лесостепной полосе предгорий Восточного Саяна в долинах рек Кая, Курма, Шинихта, Бол. Половинная и др., на левом берегу Иркутского водохранилища. Рельеф местности холмистый, изрезанный долинами рек и ручьев, часто заболоченными, в северной части имеются площадки для размещения застройки, в южной части территория для строительства мало пригодна. Выгоды экономико-географического положения связаны с размещением в непосредственной близости от областного центра, г. Иркутска (расстояние по автомобильной дороге от р.п. Маркова до центра города - 20 км) с выходом на федеральную автомобильную дорогу М-55. Поблизости от р.п. Маркова проходит Транссибирская железнодорожная магистраль (ст. Кая, ост. п. Смоленщина).

Марковское городское поселение входит в Иркутскую районную систему расселения и административно подчиняется непосредственно областному центру, выполняющему в данном случае также роль районного центра, с которым поддерживает самые тесные культурно-бытовые и трудовые связи. За пределами поселка, главным образом в Иркутске, работает более половины его населения, занятого в экономике.

В качестве центра муниципального образования р.п. Маркова осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении сельских населенных пунктов поселения. Поселки Падь Мельничная и Новогрудинина расположены соответственно в 20 и 29 км от центра р.п. Маркова, связаны с ним и с г. Иркутском автомобильными дорогами.

2.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория Марковского городского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области», составляет 69 798,9 га. Застройкой (с учетом неиспользуемых территорий) занято 4 500,3 га, что составляет 6,5% всех земель в границах проекта. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории занимают 88,2% площади, под прочие виды использования остается 5,3% поселковых земель.

Анализ современного использования территории позволяет сделать вывод о его низкой эффективности, что обусловлено прежде всего ландшафтными особенностями местности. Подавляющую часть земель поселения занимают леса (54 060,2 га), луговые и пойменные территории (3 892,8 га), водные поверхности Иркутского водохранилища, рек Кая, Курма, Шинихта и других (3 575,8 га), а также территории, требующие проведения специальных инженерных мероприятий, главным образом заболоченные (1 829,0 га). Изрезанность рельефа, крутизна склонов, заболоченность местности и отсутствие дорог препятствуют освоению подавляющей части территории Марковского городского поселения.

Селитебная территория занимает 3 917,2 га, из них 2 722,4 га (69,5%) приходится на садоводства. Значительные участки селитебной зоны в границах р.п. Маркова (517,0 га, или 13,2%) в настоящее время не используются. Они были в 90-е годы прошлого века отведены под жилищно-гражданское и улично-дорожное строительство поселков индивидуальной жилой застройки, однако до сих пор не освоены. Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя составляет 5 222,9 м2. Подавляющая часть жилой зоны (без учета садоводств) - 98,7% - приходится на малоэтажную усадебную застройку, характеризующуюся низкой плотностью. Среднеэтажными секционными жилыми домами занято всего 7,0 га. Небольшой участок усадебной застройки (2,6 га) располагается в зоне санитарной вредности асфальто-бетонного завода, расположенного за границей поселка.

Площадь участков общественных учреждений и предприятий обслуживания поселенного значения (кроме размещаемых в жилой зоне) составляет 6,9 га, или 9,2 м2 в расчете на одного жителя. Улицы, дороги, проезды, гаражи и автостоянки занимают 145,4 га, или 0,2% территории городского поселения.

Таблица 2.2

Современное использование территории Марковского городского поселения

| Территории | га | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| А Селитебные территории |  |  |  |
| Жилая застройка | 3 243,2 | 4,6 | 4 324,2 |
| в т. ч. индивидуальная малоэтажная застройка | 513,8 | 0,7 |  |
| среднеэтажная жилая застройка | 7,0 | 0,0 |  |
| садоводства | 2 722,4 | 3,9 |  |
| Общественные учреждения и предприятия обслуживания (кроме учреждений и предприятий микрорайонного значения) | 6,9 | 0,0 | 9,2 |
| Специальные учебные заведения | 4,5 | 0,0 | 6,0 |
| Спортивные сооружения | 0,2 | 0,0 | 0,3 |
| Улицы, дороги, проезды, площади, гаражи, автостоянки | 145,4 | 0,2 | 193,9 |
| Неиспользуемые и прочие территории | 517,0 | 0,8 | 689,3 |
| Итого в пределах селитебных территорий | 3 917,2 | 5,6 | 5 222,9 |
| Б Производственные территории |  |  |  |
| Промышленно-коммунальные территории | 533,1 | 0,8 |  |
| Территории инженерной инфраструктуры | 5,3 | 0,0 |  |
| Итого в пределах производственных территорий | 538,4 | 0,8 |  |
| В Ландшафтно-рекреационные территории |  |  |  |
| Леса | 54 060,2 | 77,4 |  |
| Луга и пойменные территории | 3 892,8 | 5,6 |  |
| Водные пространства | 3 575,8 | 5,1 |  |
| Прочие рекреационные территории | 68,5 | 0,1 |  |
| Итого в пределах рекреационных территорий | 61 597,3 | 88,2 |  |
| Г Прочие территории |  |  |  |
| Специальные территории | 42,2 | 0,1 |  |
| Режимные территории | 44,7 | 0,1 |  |
| Требующие проведения специальных инженерных мероприятий | 1 829,0 | 2,6 |  |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 1 830,1 | 2,6 |  |
| Итого в пределах прочих территорий | 3 746,0 | 5,4 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА | 69 798,9 | 100,0 |  |

Спортивные сооружения представлены культурно-спортивным центром площадью 0,2 га, что составляет 0,03 га на 1000 жителей, или всего 4,3% нормативного уровня обеспеченности. Озелененные территории общего пользования в (парки, скверы, бульвары) Марковском городском поселении полностью отсутствуют.

Производственные территории занимают площадь в 538,4 га, или 0,8% всех земель. Наибольшие по площади участки приходятся на золоотвал Ново-Иркутской ТЭЦ и не функционирующие предприятия (Мельниковскую и Ангарскую птицефабрики, совхоз «Кайский» и др.). Значительные территории принадлежат филиалу ООО «Пивоварня Хейнекен Байкал» и ООО «Агросмоленское». Кроме того, в пределах промышленно-коммунальной зоны (533,1 га) размещается большое количество мелких предприятий разного профиля. На долю объектов инженерной инфраструктуры приходится 5,3 га. Значительную площадь (1 830,1 га) занимают земли сельскохозяйственного назначения.

В границах поселения имеются режимные территории - участки автодрома МВД и Исправительной колонии №19 ГУФСИН (всего 44,7 га), а также учебного центра ГУФСИН по Иркутской области (4,5 га). Специальные территории (кладбища и свалки) занимают 42,2 га.

Использование территории в границах городского поселения на исходный год разработки генерального плана отражено в таблице 2.2.

2.3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Согласно инвентаризационным и оценочным данным, жилищный фонд Марковского городского поселения на 01.01.2008 г. составил 203,6 тыс. м2 общей площади. На муниципальный и государственный жилой фонд приходится 50,6 тыс. м2 общей площади (24,9%), на частный (в том числе индивидуальный) жилой фонд – 153,0 тыс. м2, или 75,1% (см. таблицу 2.3). Весь индивидуальный жилищный фонд поселения (дома с приусадебными участками) находится в собственности граждан. Подавляющая часть жилищного фонда (92%) сосредоточена в р.п. Маркова.

Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки (без учета садоводств) составляет 390,9 м2/га. В малоэтажной жилой застройке (1-3 этажа) этот показатель снижается до 297,8 м2/га, в многоэтажной (5 этажей) повышается до 7 228,6 м2/га. Средняя плотность населения в жилой застройке по поселению составляет 14,4 чел/га.

Таблица 2.3

## Распределение жилищного фонда Марковского городского поселения

## по принадлежности

(тыс. м2 общей площади квартир)

| Населенные пункты и планировочные районы* | Муниципальный и государственный жилой фонд | Частный (включая индивидуальный) жилой фонд | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Маркова | 50,6 | 136,9 | 187,5 |
| в т.ч. районы: |  |  |  |
| II | 50,6 | 100,7 | 151,3 |
| IV | - | 30,4 | 30,4 |
| V | - | 5,8 | 5,8 |
| п. Падь Мельничная | - | 12,9 | 12,9 |
| д. Новогрудинина | - | 3,2 | 3,2 |
| всего | 50,6 | 153,0 | 203,6 |
| % | 24,9 | 75,1 | 100,0 |

* планировочные районы выделены в соответствии с проектным решением

Жилищный фонд поселения в значительной степени представлен капитальными жилыми домами (5-этажные панельные дома, кирпичная коттеджная застройка). Деревянный жилищный фонд представлен главным образом одноэтажными жилыми домами. На жилищный фонд малоэтажной усадебной застройки (1-3 этажа) приходится 153,0 тыс. м2 общей площади жилья (75,1%), на капитальный фонд высотою 5 этажей – 50,6 тыс. м2 общей площади (24,9%).

В жилищном фонде р.п. Маркова на 5 этажные дома, расположенные на территории основного существующего поселка (II планировочный район) приходится 27% общей площади; в его малоэтажной усадебной застройке на севере и в центральной части преобладают одноэтажные дома, в юго-восточной части – двухэтажные. Зоной преимущественно капитальной малоэтажной жилой застройки являются еще не сформировавшиеся в полной мере поселки – Березовый, Изумрудный, Николов Посад, Ново-Иркутский, Ново-Мельниково, Сергиев Посад (IV и V планировочные районы).

Таблица 2.4

## Распределение жилищного фонда Марковского городского поселения по этажности

по состоянию на 01.01.2008 г.

(тыс. м2 общей площади квартир)

| Населенные пункты и планировочные районы | Жилищный фонд с количеством этажей | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 1-2 | 3 | 5 |  |
| р.п. Маркова | 133,8 | 3,1 | 50,6 | 187,5 |
| в т.ч. районы: |  |  |  |  |
| II | 98,7 | 2,0 | 50,6 | 151,3 |
| IV | 29,3 | 1,1 | - | 30,4 |
| V | 5,8 | - | - | 5,8 |
| п. Падь Мельничная | 12,9 | - | - | 12,9 |
| д. Новогрудинина | 3,2 | - | - | 3,2 |
| всего | 149,9 | 3,1 | 50,6 | 203,6 |
| % | 73,6 | 1,5 | 24,9 | 100,0 |

В сельских населенных пунктах вся жилая застройка является малоэтажной усадебной с преобладанием некапитальных жилых домов. Структура этажности жилой застройки по населенным пунктам и планировочным районам р.п. Маркова отражена в таблице 2.4.

Жилищный фонд Марковского городского поселения находится в хорошем техническом состоянии. Жилые дома с физическим износом до 30% составляют более 93% общего жилищного фонда, на жилые дома со средним уровнем износа приходится 6,6% жилищного фонда города (см. таблицу 2.5); удельный вес домов со сверхнормативным износом (более 65%) незначителен. Основную часть нового жилищного фонда составляют 2-3-этажные коттеджи и 5-этажные капитальные секционные дома р.п. Маркова (см. таблицу 2.5).

Таблица 2.5

Характеристика жилищного фонда р.п. Маркова по степени износа

по состоянию на 01.01.2008 г. (тыс. м2 общей площади квартир)

| Населенные пункты и планировочные районы | Общая площадь квартир, тыс. м2 | физический износ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 30% | от 31-65% | более 65% |
| р.п. Маркова | 187,5 | 179,8 | 7,7 | - |
| в т.ч. районы: |  |  |  |  |
| II | 151,3 | 143,6 | 7,7 | - |
| IV | 30,4 | 30,4 | - | - |
| V | 5,8 | 5,8 | - | - |
| п. Падь Мельничная | 12,9 | 8,0 | 4,7 | 0,2 |
| д. Новогрудинина | 3,2 | 2,0 | 1,1 | 0,1 |
| всего | 203,6 | 189,8 | 13,5 | 0,3 |
| % | 100,0 | 93,2 | 6,6 | 0,1 |

Средняя обеспеченность одного постоянного жителя общей площадью жилья составляет 27,1 м2, что существенно выше среднего уровня для городских поселений Иркутской области (20,6 м2/чел.) и связано с развитием коттеджного строительства. Особенно высоким уровнем жилищной обеспеченности отличаются индивидуальные поселки IV и V планировочных районов р.п. Маркова.

2.4. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Городское население– р.п.Маркова

Общеобразовательные школы и внешкольные учреждения

На исходный год разработки генплана в р.п. Маркова действовала одна муниципальная общеобразовательная школа вместимостью 1 178 мест. В здании общеобразовательной школы действует также вечерняя (сменная) школа. Фактическая наполняемость Марковской общеобразовательной школы составляет менее половины проектной. Учреждения внешкольного образования детей на территории р.п. Маркова отсутствуют.

Дошкольные образовательные учреждения

В поселке функционирует одно детское дошкольное образовательное учреждение. Вместимость детского сада составляет 320 мест, фактически его посещает 240 детей

Средние специальные и профессиональные учебные заведения

В поселке действуют учреждения дополнительного образования – УЧ ННОУ Учебного центра «Иркутскэнерго» и Учебный центр ФГОУ «Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области».

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть поселка на исходный год разработки генерального плана была представлена 15 магазинами. Суммарная торговая площадь магазинов поселка составляет 1 095 м2. Открытая сеть общественного питания представлена баром на 100 мест, расположенным в здании культурно-спортивного центра «Кайф».

Учреждения здравоохранения

Учреждения здравоохранения представлены врачебной амбулаторией и государственным областным стационарным учреждением социального обслуживания «Марковский геронтологический центр». Имеются также два аптечных пункта.

Марковская врачебная амбулатория расположена в здании жилого дома, требуется строительство поликлиники. Фактическая пропускная способность амбулатории – около 130 посещений в день. Вместимость геронтологического центра - 315 коек.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Из предприятий бытового обслуживания населения в поселке работают две частные парикмахерские. Марковское муниципальное кладбище занимает площадь 18,9 га.

Учреждения культуры и искусства

В поселке в здании детского сада действует МУК «Социально-культурный центр», где работают детские кружки и различные любительские объединения. Фактическая вместимость 60 мест. Имеется также библиотека, фонд которой составляет 6 243 единицы хранения. В настоящее время в стадии строительства находится здание Дома культуры с проектной вместимостью на 250 мест.

Спортивные сооружения

На территории поселка имеется спортивный корт площадью 1 680 м2, действует культурно-спортивный центр «Кайф» площадью 134,7 м2. В здании общеобразовательной школы расположен плавательный бассейн с зеркалом воды площадью 192 м2.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

В поселке имеется отделение почтовой связи Иркутского почтамта ФГУП «Почта России». На территории поселка работают такие операторы сотовой связи, как ЗАО «Байкалвестком», ОАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Мегафон».

На территории поселка расположена администрация Марковского городского поселения, занимающая приспособленное помещение в жилом доме. Действует также Федеральное государственное учреждение «Исправительная колония №19 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области».

Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания р. п. Маркова отражено в таблице 2.6. В поселке достаточно общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений, бассейнов, аптек и отделений связи. Врачебная амбулатория обеспечивает обслуживание населения, однако размещается в приспособленном помещении, требуется строительство специального здания. По другим видам объектов культурно-бытового обслуживания уровень обеспеченности существенно ниже нормативного. В р. п. Маркова отсутствуют внешкольные учреждения образования детей, рынки, стационары, обслуживающие население поселка, станции скорой помощи, молочные кухни, отделения банков и объекты коммунального хозяйства (прачечные, химчистки, бани, гостиницы).

По территории поселка предприятия и учреждения обслуживания размещены неравномерно, практически все они сосредоточены в его центральной части. На территории периферийных коттеджных поселков (посадов) объекты культурно--бытового обслуживания отсутствуют.

Таблица 2.6

Современная обеспеченность городского населения объектами

культурно-бытового обслуживания

Население 7,1 тыс. чел.

| Объекты | Единица измерения | Норматив-ная обеспечен-ность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1000 жит. | % к норма-тиву |
| Детские учреждения |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 34 | 320 | 45 | 100 |
| Общеобразовательные школы | место | 78 | 1 178 | 166 | 100 |
| Учреждения здравоохранения |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 130 | 18,3 | 100 |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | 2 | 1 на 3,6 тыс. жит. | 100 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60 | 134,7 | 19 | 32 |
| Плоскостные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,17 | 0,02 | 3 |
| Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 20 | 192 | 27 | 100 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы | мест | 100 | 60 | 8 | 8 |
| Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения | 5 | 6,24 | 0,9 | 18 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Магазины | м2 торговой площади | 280 | 1 095 | 154 | 55 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 100 | 14 | 35 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 2 | 0,3 | 6 |
| Предприятия связи |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 1 | 1 на 7,1 тыс. чел. | 100 |

Сельское население – п.Падь Мельничная и д. Новогрудинина

Сельские населенные пункты Марковского муниципального образования объектами даже первичного культурно-бытового обслуживания обеспечены на низком уровне. В п. Падь Мельничная действуют начальная школа, МУК «Социально-культурный центр» и библиотека, все размещенные в одном приспособленном здании. Работают также 3 магазина и фельдшерско-акушерский пункт. В д. Новогрудинина имеется только магазин. Обеспеченность сельского населения по действующим объектам обслуживания (кроме библиотек) ниже нормативного уровня - см. таблицу 2.7.

В д. Новогрудинина действует круглогодичная турбаза «Гостиный двор» на 75 мест.

Таблица 2.7

2.5 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА

В состав Марковского МО входят р.п. Маркова, д. Новогрудинина, п. Падь Мельничная и несколько поселков, не имеющих статуса населенных пунктов: п.Ново-Иркутский, Сергиев Посад, Николов Посад, Изумрудный, Березовый.

Р.п. Маркова является административным центром поселения. Оно расположено на расстоянии 12 км юго-западнее г.Иркутска.

Планировочная структура р.п.Маркова линейная, что было обусловлено формированием населенного пункта вдоль ул.Мира (транспортно-планировочной оси), соединяющей р.п.Маркова с г.Иркутском и населенными пунктами Марковского МО (д. Новогрудинина, п. Падь Мельничная). Она диктовала принцип линейности с севера на юг.

С ростом поселка формирование жилой застройки происходит в меридиональном направлении. Планировочно, новые кварталы застройки и транспортная инфраструктура формируются параллельно ул.Мира. Застройка р.п.Маркова, возникшая на первом этапе строительства, отличается регулярной планировкой небольших по размерам кварталов, характерных для структуры сельского населенного пункта, застроенных одноэтажными жилыми домами усадебного типа. Центр поселка сформирован небольшим по площади кварталом состоящим из многоэтажных жилых домов в панельном исполнении (до 5 эт.) с встроенно-пристроенными объектами соц.кульбыта и территорией школы.

Жилищный фонд р.п.Маркова смешанный: многоэтажные дома (до 5 эт.) секционного типа и малоэтажная усадебного типа застройка.

На территории поселка расположены общеобразовательная школа (на 1178 учащихся ся), детское дошкольное учреждение (на 320 мест), амбулатория (на 130 пос.),библиотека, почта, ОСУСО «Марковский геронтологический центр» (на 130 коек), летний лагерь, православный храм, институт МВД РФ, питомник для собак, культурно-спортивный центр и т.д.

Жилая территория с северной стороны граничит с производственной и коммунально-складской зонами, имеющими сельскохозяйственный профиль развития. Планировочная структура сохраняется линейной и при формировании промышленных территорий, которые размещены вдоль въездной автодороги в р.п Маркова.

Кроме промышленных предприятий и объектов коммунально-складского значения, на территории Марковского МО расположена исправительная колония №19.

д. Новогрудинина расположена на расстоянии 19,3 км юго-западнее г.Иркутска, имеет линейную планировочную структуру, сформированную с запада на восток, вдоль ул.Центральная. Деревня застраивалась компактно в виде небольших по площади жилых кварталов, исторически получивших свое развитие в северном и южном направлениях. Сельскохозяйственные предприятия: МТФ и подсобное хозяйство, размещаемые на территории деревни, не действуют.

п. Падь Мельничная расположен на расстоянии 12,2 км юго-западнее г.Иркутска. Жилая застройка поселка формировалась линейно вдоль основных улиц: Депутатской, Юности, Заводской. Застройка жилых кварталов осуществлялось преимущественно на берегах Иркутского водохранилища, позднее, с северной стороны, была сформирована застройка по ул.Трактовая. В юго - восточной части поселка располагалась сплавная контора, размещена пристань и МТФ (на сегодняшний день предприятия не работают). На территории поселка размещена начальная школа (на 15 уч-ся).

Поселки: Ново-Иркутский, Сергиев Посад, Николов Посад, Изумрудный, Березовый расположены в северо- восточной части территории Марковского МО. Проектная документация на поселки выполнялась в начале 90-х годов и в этот же период территории поселков индивидуальных застройщиков Свердловского района начали осваиваться. Застройка поселков производилась по разработанным в 90-е проектам детальной планировки, комплексно, с учетом инженерной и транспортной инфраструктуры. В проектах поселков определялась территория для размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания. В целом застройка территории поселков соответствует разработанной проектной документации.

2.6 ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Автомобильный транспорт.

Транспортное обслуживание Марковского МО осуществляется по сети автомобильных дорог. Рассматриваемая территория непосредственно примыкает к автодороге Федерального значения М55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, подъезды к городам Тюмень, Томск.

Рабочий поселок Маркова связан с Федеральной трассой М55 «Байкал» подъездной автодорогой местного значения, протяженностью 8 км. Примыкает подъездная дорога к Федеральной трассе в 2,5 км от границы г. Иркутска.

Транспортное обслуживание п. Падь Мельничная осуществляется по автодороге Иркутск - садоводство "Дорожный строитель", выход на которую осуществляется с ул. Костычева в 3-м поселке ГЭС г. Иркутска. От 7 км автодороги начинается подъездная дорога в сторону п. Падь Мельничная, протяженностью 5,24 км.

Д. Новогрудинина расположена также по направлению тракта Иркутск - садоводство "Дорожный строитель". Подъездная дорога в сторону деревни примыкает на 12,75 км тракта. Протяженность подъезда составляет 6,5 км.

В таблице 2.8 приводится краткая характеристика существующих автодорог.

Таблица 2.8

| Наименование дороги | Протяженность, км | Тип покрытия (по протяженности) | Категория | Интенсив. движения, авт/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автодорога Федерального значения |
| М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, подъезды к городам Тюмень, Томск 10,0 км - 14,5 км | 4,5 | Асфальтобетон – 4,5 км | 2 | 8148 |
| Автодороги местного значения |
| Подъезд к р.п. Маркова | 8,1 | Асфальтобетон - 8,1 км | 4 |  |
| Иркутск - садоводство "Дорожный строитель" | 15,0 | Асфальтобетон – 15,0 км | 4 | 4775 |
| Подъезд к п. Мельничная Падь | 5,24 | Гравий – 5,24 км | 5 | 340 |
| Подъезд к д. Новогрудинина | 6,496 | Гравий – 6,496 км | 5 | 187 |

Кроме этих дорог, по территории Марковского МО проходят второстепенные автодороги. От Восточно-Сибирского института МВД Российской федерации, расположенного в районе 3-го поселка ГЭС г. Иркутска, до южной части р.п. Маркова проходит улучшенная грунтовая дорога, протяженностью 4,1 км, обеспечивающая транспортные связи со Свердловским округом г. Иркутска. Через территорию поселка проходит также грунтовая дорога, обслуживающая водовод Иркутск – Шелехов.

Транспортное обслуживание жителей р.п. Маркова осуществляется автобусными маршрутами пригородного направления из г. Иркутска. Пригородные перевозки осуществляются муниципальными автобусами и коммерческими маршрутными такси. Регулярного пассажирского сообщения с д. Новогрудинина нет. Перевозки осуществляются на личном автотранспорте и коммерческом такси, а также садоводческими маршрутами, проходящими по автодороге Иркутск - садоводство "Дорожный строитель". Несколько лет назад в летний период осуществлялись регулярные пассажирские рейсы на речном транспорте из Иркутска до Курминского залива с заходом в п. Падь Мельничная и д. Новогрудинина, которые в 90-е годы были отменены.

Характеристика работы автобусных маршрутов приводится в таблице 2.9:

Таблица 2.9

| № маршрута | Наименование маршрута | Длина в одном направле нии, км | Перевезено пассажиров тыс.пас/год | Объем перевозок в максим. месяц, тыс.пасс. | Пассажир ская работа, тыс.пасс. км/год | Средняя дальность поездки, км | Марка автобуса | Число рейсов в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | Ц. Рынок – Маркова | 23 | 710,0 | 60,1 | 16330,9 | 23,0 | ЛАЗ, Космос | 36 |
| 127 (коммерч) | Ц. Рынок – плотина ГЭС - Маркова | 53 | 1032,1 | 87,4 | 54701,3 | 53,0 | М/а Истана | 188 |
| 107 (коммерч) | Троллейбусное депо – п. Падь Мельничная | 26 | 43,9 | 3,7 | 1141,4 | 26,0 | М/а Истана | 8 |

Улично-дорожная сеть.

Вся планировочная структура р.п. Маркова сформирована с северо-запада на юго-восток вдоль основной транспортной оси, являющейся продолжением подъездной автодороги к  р.п. Маркова. В центральной части главной улицей, идущей от въезда в поселок, является ул. Мира, а в южной части она переходит в ул. Голышева. Вдоль основной оси формируется сеть местных улиц, имеющих прямоугольную структуру, обусловленную квартальной усадебной застройкой.

Улицы и дороги в поселке не имеют необходимого благоустройства. Асфальтобетонное покрытие проезжей части имеют только главные улицы, обеспечивающие выходы к основным объектам транспортного обслуживания, – ул. Мира до Марковского геронтологического центра, ул. Трактовая, Напольная и Родниковая до территории бывшей птицефабрики, а также ул. Сосновая, ул. Школьная и внутриквартальные проезды на территории многоэтажной застройки.

Улично-дорожная сеть поселков индивидуальной застройки Березовый, Изумрудный, Ново-Иркутский, Николов Посад и Сергиев Посад сформирована вдоль горизонталей, что обусловлено сложным рельефом данных территорий.

В п. Падь Мельничная улично-дорожная сеть сформирована несколькими параллельными улицами, расположенных вдоль горизонталей по обеим сторонам пади. Въезд в поселок осуществляется по ул. Трактовой. Главными улицами являются ул. Юности и ул. Депутатская. Все улицы не имеют капитального покрытия.

Улично-дорожная сеть д. Новогрудинина имеет прямоугольную структуру, обусловленную квартальной застройкой. Главная улица – ул. Центральная, по которой осуществляется въезд в деревню и выход к акватории залива. Все улицы в деревне грунтовые.

В таблице 2.10 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети:

Таблица 2.10

| Общая протяженность улично-дорожной сети | 85,7 км |
| --- | --- |
| Общая протяженность магистральных улиц и дорог | 18,9 км |
| Плотность улично-дорожной сети | 6,88 км/км2 |
| Плотность магистральных улиц | 1,5 км/км2 |
| Площадь застроенной территории | 12,45 км2 |

Для хранения автотранспорта на территории р.п. Маркова в районе многоэтажной застройки размещается гаражный кооператив «Нива», площадью 2,22 га. Количество построенных боксовых гаражей составляет 420, и ведется дополнительное строительство, рассчитанное на размещение еще около 300 гаражей. В п. Падь Мельничная и д. Новогрудинина имеется только усадебная застройка и места для хранения автомобилей размещаются на территории усадеб.

На территории Марковского МО действуют 4 автозаправочные станции с общим количеством обслуживающих колонок – 14. Также имеются две станции технического обслуживания, расположенные по автодороге М55: на выезде из г. Иркутска в районе ул. М. Конева и на 10 км Федеральной трассы на территории гаражного кооператива №83. СТО рассчитаны на обслуживание 12 постов.

2.7 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

2.7.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

В настоящее время водоснабжение р.пос. Маркова осуществляется от водопроводных сетей Ново-Иркутской ТЭЦ, а водоснабжение пос.Верхне-Марково – от водоводов 2Д=700мм., подающим воду на г.Шелехов. Общий расход на водоснабжение – 1.8тыс.м3/сутки.

Водоснабжение п.Новогрудинино и Мельничная Падь осуществляется от подземных источников водоснабжения. Водонапорные башни организованного водоснабжения  расположены в п.Новогрудинино по ул.Центральная и п.Мельничная Падь – по ул.Заводская. Одиночные водозаборные скважины и колодцы расположены по всей территории поселка и деревни. Из водоисточников вода разбирается населением. Зоны строгого режима на водоисточниках не огорожены.

2.7.2 ХОЗФЕКАЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время канализационные стоки в р.п.Марково в количестве 1800м3/сутки без очистки поступают на рельеф и далее в р.Каю, создавая неблагоприятную санитарно – эпидемиологическую обстановку. В рабочем состоянии находятся КНС – геронтологического центра, КНС-1 (требуется частичный ремонт) и КНС-5 (требуется частичный ремонт). Напорные трубопроводы от  КНС – геронтологического центра и КНС-1 в настоящее время демонтированы и требуется их восстановление. Существующий напорный трубопровод от КНС-5 и далее самотечный до городского коллектора в микрорайоне Первомайский требуют проверки на целостность и герметичность.

Хозяйственно-бытовой канализации в п. Новогрудинино и Мельничной Пади нет.

2.7.3 ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Ливневой канализации  в р.п.Маркова, п.Новогрудинино и Мельничной Пади нет.

2.7.4 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Теплоснабжение существующей благоустроенной жилой застройки, объектов социально-культурного обслуживания и ряда промпредприятий рабочего п. Маркова осуществляется от Ново-Иркутской ТЭЦ. Присоединенная к централизованному теплоснабжению тепловая нагрузка, по сведениям Ново-Иркутской ТЭЦ, составляет 32,27 Гкал/час. Теплосеть от НИТЭЦ до коттеджного поселка двухтрубная диаметром от 500мм до 300мм. Прокладка трубопроводов частично подземная, частично надземная. Вместе с теплосетью предусмотрена прокладка водопровода. На тепловых сетях существует подмешивающая насосная станция. Параметры теплоносителя после подмешивающей станции 115-70 (С.

Пивобезалкогольный комбинат присоединяется к тепломагистрали Свердловского округа.

Неблагоустроенная малоэтажная застройка поселка р.п Маркова, п.Мельничная Падь и д.Новогрудинино, в основном, с печным отоплением. Частично теплообеспечение малоэтажной застройки предусмотрено от автономных электрических источников тепла.

Тепловые нагрузки существующих зданий представлены в таблице 2.11

Таблица № 2.11

2.7.5 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Центры питания и сети электроснабжения 35 кВ и выше Марковского городского поселения, входящего в состав Иркутского района.

Электроснабжение рассматриваемого Марковского МО осуществляется от Иркутской энергосистемы, опорными центрами которой являются Иркутская ГЭС и Ново-Иркутская ТЭЦ с понижающими подстанциями ПС 110/35/6кВ «Южная» (по стороне 35кВ), ПС 35/10кВ «Изумрудная», ПС 35/10кВ «Мельничная падь», ПС 110/35/10/6кВ «Пивзавод» и распределительным пунктом РП 10кВ «Марково» (по сторонам 10кВ).

Согласно контрольным замерам февраля 2009г совмещённый максимум электрических нагрузок потребителей Марковского МО на шинах 10кВ составляет 24,7 МВт. Данные приведены по существующим нагрузкам непосредственно распределённых на  рассматриваемой территории, транзитные нагрузки в состав расчетов не входили.

Электроснабжение населенных пунктов п.Падь Мельничная и д.Новогрудинино осуществляется также от Иркутской энергосистемы, опорными центрами которой являются Иркутская ГЭС и Ново-Иркутская ТЭЦ, от понижающей подстанции ПС «Мельничная Падь» 35/10кВ.

Основные данные по ПС приведены в таблице 2.12.

Таблица № 2.12

Таблица электрических нагрузок потребителей Марковского МО.

| № п.п. | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру февраль 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ |
|  |  |  |  |  | всего | 6кВ* | 10кВ |
| 1 | Южная | 110/35/6 | 2х20 | 30,0 | 11,5 | 11,5 | — |
| 2 | Пивзавод | 110/35/10/6 | 2х40+2х4 | 37,0 | 23,7 | 3,4 | 20,3 |
| 3 | Изумрудная | 35/10 | 2х4 | 2,5 | 2,5 | — | 2,5 |
| 4 | Мельничная падь | 35/10 | 1х4+1х2,5 | 3,2 | 3,2 | — | 3,2 |
| 5 | РП Марково | 10 | - | 6,2 | 6,2 | — | 6,2** |
|  | Итого по ПС |  | 26,0* |
|  | Итого по ПС с Км=0,95 |  | 24,7 |

* Уровень напряжения 6кВ не используется для питания Марковского поселения.

** РП Марково запитано с шин 10кВ ПС Пивзавод.

Из таблицы 2.11 видно, что ПС «Пивзавод», ПС «Южная», ПС «Мельничная падь» в аварийном режиме (при отключении одного из трансформаторов) имеют загрузку близкую к предельно допустимой. В часы предельно максимальной нагрузки ПС «Южная» в аварийном режиме имеют загрузку выше предельно допустимой.

Передача электроэнергии потребителям Марковского МО осуществляется по воздушным линиям электропередач классами напряжения 110кВ, 35кВ и 10кВ., также через территорию в Марковского МО транзитом производиться передача электроэнергии следующим потребителям; ПС «Ирказ», ПС «Баклаши», ПС «Ерши» и  ПС «Правобережная» классами напряжения 220кВ, 110кВ, 35кВ.

Существующие линии электропередач, передающие электроэнергию непосредственно для потребителей Марковского МО – (Пивзавод, Изумрудная и Мельничная падь) выполнены с запасом на пропускную способность с учетом выхода из строя одной из цепей линии. Исключение составляет ВЛ-10кВ ПС «Пивзавод» - РП «Марково» - при отключении одной из цепи ток нагрузки будет выше длительно допустимого.

Территориальное расположение ПС и трасс ВЛ 35-220кВ и ВЛ-10кВ на плане Марковского МО приведены на чертеже.

Надёжность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей Марковского МО от источников питания 10-110кВ, в целом соответствует требованиям ПУЭ, РД.34.20.185-94 и СП 31-110-2003 по надежности электроснабжения.

Исключение составляет РП «Марково», схема которого не обеспечивает потребителей жилого фонда рабочего посёлка Маркова по II категории надежности, т.к. на 30-40% составляют потребители II категории электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ, РД.34.20.185-94 и СП 31-110-2003.

При аварийной ситуации в период максимальных нагрузок потребуется введение ограничений на отпуск мощности с шин 10кВ ПС «Мельничная Падь» и с шин 35кВ ПС «Южная», что приведет к снижению уровня бесперебойности электроснабжения потребителей.

Подключение дополнительных нагрузок к выше перечисленным ПС возможно только при условиях:

а) реконструкции путем замены трансформаторов;

б) перераспределением нагрузок на другие источники питания;

в) строительство новых источников питания.

2.7.6 СВЯЗЬ

Телефонизация

Телефонизация рассматриваемого района осуществляется кабелями межстанционной связи Иркутск – Маркова – Шелехов (внутризоновый волоконно-оптический кабель) проложенный с левой стороны вдоль федеральной трассы М – 55 по направлению Иркутск – Шелехов, далее от поворота на рабочий посёлок Маркова.

В р.п. Маркова  расположена АТСКЭ «Квант» ОАО «Сибирьтелеком», с монтированной ёмкостью 960 номеров, на 5 распределительных шкафов (расположена временно в здании детского сада, на основании договорных отношений).

Кабельная канализация протяженностью 1,921 кан/км.

Магистральные кабели емкостью 900 пар, проложенные в канализации и грунте.

Распределительные кабели емкостью 740 пар, проложенные в канализации и подвешенные по опорам.

Запас по распределительным сетям составляет 17,7%.

По территории Марковского муниципального образования проложены магистральные сети по обе стороны федеральной трассы М – 55;

- Внутризоновый волоконно-оптический кабель связи Иркутск – Маркова – Шелехов.

- Межстанционный медный кабель связи Иркутск – АТС с.Смоленщина.

Все вышеперечисленные сети Марковского МО находятся на балансе и в эксплуатации  ОАО «Сибирьтелеком» - «Городского центра технической эксплуатации»  г. Иркутск 2-я Железнодорожная, 68.

Других линий и сооружений связи на рассматриваемом участке нет.

Телевидение и радио.

Источником теле-радио сигнала в г. Иркутске является  Иркутский ГТРК в зоне покрытия сигнала находится город Иркутск и близ лежащие районы города в том числе и Марковское МО.

На сегодняшний день теле-радио стандарт является аналоговым и применяется на всей территории России.

Телевидение и радио в России считается основным источником информации, а также гарантированными каналами при ГО и ЧС РФ, что достигается применением генерации укороченных волн (УКВ).

Зона охвата Марковского МО составляет 70% гарантированного пакета, исключение составляют участки рассматриваемого района которые располагаются в распадках, ложбинах и местах где разность высот – исторически сложный рельеф, а также участки на которых качество принимаемого сигнала зависит от расположения промышленных зон излучающие дополнительную генерацию (ТЭЦ, ЛЭП).

2.7.7 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Ежегодно на территории Марковского городского поселения образуется – 15,1 тыс. м куб. ТБО. Размещение отходов производится  на свалке , расположенной в 1 км северо-западнее р. п. Маркова. Площадь территории свалки - 10 га. Свалка не обустроена и эксплуатируется с нарушением требований СП 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов ТБО». Территория не ограждена и не обвалована. Сбор и доставка отходов на свалку осуществляется на договорной основе с администрацией посёлка. Кроме того вдоль автодороги Иркутск-Новогрудинина (2 и 4 км.), автодорог в п. Падь Мельничная, в д. Новогрудинина существуют стихийные свалки, образовавшиеся в местах большого транспортного потока и вывоза мусора с территории садоводств.

Для сбора и удаления ТБО в р.п.Маркова частично используется система несменяемых сборников для благоустроенного и неблагоустроенного жилья (металлические контейнеры ёмк. 0.6 ,0,75 м куб.). Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, вывозятся транспортом строительных организаций. Производственные отходы вывозятся транспортом предприятий.

На территории Марковского МО расположены три действующих кладбища:

- Марковское на 1 км автодороги Иркутск- Маркова (S тер.- 18,6 га);

- по автодороге . Падь Мельничная (S тер.-5 га);

- по автодороге в д. Новогрудинина (S тер.-7 га).

2.8 ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В настоящее время на территории р. п. Маркова размещается около 41 предприятие производственного .коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения (в основном предприятия IV- V класса вредности по санитарной классификации). По отраслевому составу преобладают предприятия производственно-складского назначения. Общая площадь занимаемой территории составляет порядка 245 га. Все предприятия обслуживаются автомобильным транспортом. Наиболее крупным из промышленных предприятий является предприятие пищевой промышленности ООО Пивоварня «Хейнеке- Байкал», расположенное в районе Ново- Иркутской ТЭЦ (S тер.=12,2 га).

Большая часть предприятий образуют локальные группы в районе Ново-Иркутской ТЭЦ, на 1 км автодороги р. п.Маркова, в районе п.Берёзовый и в р. п.Маркова. Площадь территории локальных образований составляет от 18-35 га. Незначительная часть объектов расположена на отдельных площадках ( МП «Асфа», ТО «Дар», ООО «Колос»,ООО «Иркут-Инвест»).

Часть жилой застройки попадает в СЗЗ этих предприятий (район предприятий МП «Асфа» , ООО «Иркут –Инвест»).

Перечень и краткая характеристика предприятий приведены в таблице2.15.

Таблица 2.15

Перечень промышленных и коммунально-складских предприятий,

Расположенных на территории р.п. Маркова.

| №№ п\п | Наименование предприятий. | Профиль | Размер промплощадки | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А. Промышленность. |  |  |  |
| 1. | ООО Пивоварня «Хейнеке Байкал» | Пищевая | 12,62 | 300 |
| 2. | АООТ «Арктика», ООО «Наран Союз Сервис» | Лёгкая | 3,53 | 50 |
| 3. | МП «Асфа» (АБЗ) | Стройматериалы | 5,75 | 300 |
| 4. | ТО « Дар»(БРУ) | Стройматериалы | 2,79 | 100 |
| 5. | ООО «Тевес» (ООО «Завод РТИ « ) | Стройматериалы | 4,0 | 100 |
| 6. | ОМЗ «Марковский» |  | 3,89 | 50 |
| 7. | ЧП «Мамедов» (БРУ, Карьер) | Стройматериалы | 3,9 | 100 |
| 8.. | СХПК «Пригородный» | Деревообработка |  | 100 |
|  | Б.Коммунально-складские и сельскохозяйственные объекты. |  |  |  |
| 9. | ООО «Иркутский завод цепей» | Склады |  | 50 |
| 10. | Производственная база «Агродорспецстрой» | Строительство | 22,02 | 100 |
| 11. | Коммунально-складская территория (склады,овощехранилище) | Складские услуги | 16,92 | 50 |
| 12. | ИК-19 (МТФ, свинарник, птичник) | С\х производство | 6,2 | 300 |
| 13. | КФК Шестаковой | С\х производство | 15,5 | 100 |
| 14. | Пилорама | Деревообработка | 4,6 | 100 |
| 15. | ООО «Агросмоленское» (Теплицы) | Овощеводство | 1,79 | 100 |
| 16. | Теплицы (Бывший с\х Кайский) | Овощеводство | 16,4 | 100 |
| 17. | ООО «Колос» | Строительство | 2,2 | 50 |
| 18. | «Агродорспецстрой» площадка консервации | Транспорт | 5,05 | 50 |
| 19. | Производственная база ООО Монтажэнерго ВЭМ | Строительство | 4,84 | 50 |
| 20. | ООО «Гурман» | Склады | 2,0 | 50 |
| 21. | ЗАО «Иркутсэнерготранс» | Транспорт |  | 100 |
| 22. | База АОЗТ «Труд» | Склады | 4,4 | 50 |
| 23. | Производственная база ООО «Энергоремонт» | Ремонт энерг оборудования | 5,87 | 50 |
| 24. | ООО «Новый стандарт», ООО «Стратегия» | Производство мебели | 0,7 | 50 |
| 25. | ООО «Прогноз» | Строительство | 1,6 | 50 |
| 26 | ООО «Танар» | Строительство | 0,6 | 50 |
| 27. | Производственная база ООО «Иркут-Инвест» | Строительство | 1,8 | 100 |
| 28. | СХПК «Пригородное» (Теплицы) | Овощеводство |  | 100 |
| 29. | Питомник собак |  | 1,41 | 50 |
| 30. | ТОО «Иркутсклес» | Лесопереработка | 2,1 | 100 |
| 31. | База консервации Свердловского райисполкома | Транспорт | 2,35 | 50 |
| 32. | База ГП «Востсибвзрывпром» |  | 4,23 | 50 |
| 33. | Производственная база РЭУ м/р Юбилейный | Энергоснабжение | 3,8 | 50 |
| 34. | МП «Белозор» | Склады | 1,5 | 50 |
| 35. | ВСИ МВД (автодром) | Транспорт | 0,48 | 50 |
| 36. | ООО ДВ «Сибирь» | Склады | 3,9 | 50 |
| 37. | ООО «Агросмоленское» (пилорама) | Деревообработка | 1,9 | 100 |
| 38. | ЧП Константинов | Производственная база | 4,9 | 50 |
| 39. | КФК Пашинского | С\х производство | 54,9 | 50 |
| 40. | КФК Рязанова | С\х производство | 10,6 | 50 |
| 41. | Стройэнергокомплекс | Склады | 1,0 | 50 |

ГЛАВА 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ ПОСЕЛКА И НАСЕЛЕНИЕ

3.1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ И ГРАДООБРАЗУЮЩИЕ КАДРЫ

С момента возникновения в конце XVIII века деревня Маркова относилась к сельскохозяйственным населенным пунктам. В 70-е годы ХХ века она была преобразована в агропромышленный поселок. Этот функциональный профиль сохранялся до начала 90-х годов прошлого века, когда в условиях экономических реформ градообразующие предприятия обанкротились, а трудоспособное население стало работать главным образом в г. Иркутске. Позднее на территории поселка был зарегистрирован целый ряд предприятий, учреждений и организаций, где работали как жители р.п. Маркова, так и приезжающие из других населенных пунктов, главным образом из Иркутска.

Деревня Новогрудинина появилась в 60-е годы пошлого века как сельскохозяйственный населенный пункт в результате переселения жителей села Грудинино, попавшего в зону затопления Иркутского водохранилища. Поселок Падь Мельничная возник в тот же период как лесоучасток. К настоящему времени оба сельских населенных пункта стали пригородными дачными поселками, действующие производственные объекты там отсутствуют, самодеятельное население работает главным образом в г. Иркутске.

Таким образом, Марковское муниципальное образование превратилась в пригородное поселение, самым тесным образом связанное с областным центром. В настоящее время территория поселения очень востребована для целей жилищного строительства, как малоэтажного, так и многоэтажного, в расчете на жилищный рынок г.Иркутска. В то же время для оптимизации транспортных потоков представляется необходимым предусмотреть размещение новых мест приложения труда в границах поселения (в р.п. Маркова).

Промышленность поселения представлена прежде всего филиалом ООО «Пивоварня Хейнекен Байкал» (0,42 тыс. чел.). Добычу нерудных полезных ископаемых осуществляет ООО «Карьер», распределением горячей воды (теплоэнергии) занимается ООО Коммунальник». В 2008 г. запущен первый в регионе завод, который занимается переработкой старых автомобильных покрышек (ООО «Тевес»). Кроме того, действует ряд мелких предприятий по производству изделий из стекла, пластмасс и др. Общая численность промышленных кадров составляет 0,52 тыс. чел. и на перспективу сохраняется на уровне 0,5 тыс. чел.

Строительством и его обеспечением занимаются ООО «Иркут-Инвест», ООО «Монтажэнерго ВЭМ», ООО «Строй ТЭК» и ряд более мелких организаций. Численность строительных кадров составляет 0,79 тыс. чел. В связи с перспективами роста объемов строительства в границах поселения намечено ее увеличение до 1,0 тыс. чел. на I очередь генплана и до 1,2 тыс. чел. – к расчетному сроку.

Наиболее крупное предприятие транспорта – ЗАО «Иркутскэнерготранс»; в отрасли занято 0,72 тыс. чел. Развитие транспортного обслуживания в поселке потребует роста численности транспортных кадров до 1,0 тыс. чел. на I очередь строительства и до 1,1 тыс. чел. - к расчетному сроку.

Сельское хозяйство представлено СХПК «Пригородное» и ООО «Агросмоленское», а также 18 крестьянскими фермерскими хозяйствами, 768 личными подсобными хозяйствами и 112 садоводствами; к лесному хозяйству относится ООО «Спутник». Численность постоянно занятых в сельском и лесном хозяйстве составляет 0,09 тыс. чел. К расчетному сроку представляется возможным возобновление деятельности Ангарской.

#### Таблица 3.1

#### Таблица 3.2

птицефабрики на существующей площадке, численность кадров агропромышленного комплекса составит до 1,2 тыс. чел. К специальному образованию относятся Учебные центры ОАО «Иркусткэнерго» и ГУФСИН по Иркутской области, численность кадров составляет 0,16 тыс. чел. и на перспективу сохраняется на уровне 0,2 тыс. чел.

В состав градообразующих кадров входят лица, занятые оптовой торговлей, предоставлением посреднических услуг и другой деятельностью по обслуживанию рынка. Их численность составляет 0,11 тыс. чел. и на I очередь генплана увеличивается до 0,2 тыс. чел., а к расчетному сроку – до 0,4 тыс. чел.

На территории р.п. Маркова размещаются также градообразующие учреждения внепоселкового значения – Исправительная колония № 19 ГУФСИН по Иркутской области и Марковский геронтологический центр. Численность персонала составляет 0,53 тыс. чел., она сохраняется на перспективу на уровне 0,6 тыс. чел.

В настоящее время Марковское городское поселение поддерживает интенсивные трудовые связи с городами Иркутском и Шелеховом, с другими близлежащими населенными пунктами. Жители поселения работают за его пределами, в то же время часть кадров зарегистрированных предприятий, учреждений и организаций постоянно проживает за пределами границ проекта. В связи с размещением нового жилого района многоэтажной и блокированной застройки, а также полного освоения территорий малоэтажной застройки городских и сельских населенных пунктов интенсивность трудовых связей на перспективу еще более возрастет. При сохранении численности приезжающих на работу в Марковское поселение из других населенных пунктов на современном уровне (1,6-1,7 тыс. чел.) в связи с ограниченными возможностями размещения новых рабочих мест в границах проекта резко возрастет численность работающих за пределами поселка – ориентировочно до 5,5 тыс. чел. на I очередь генерального плана и до 9,5 тыс. чел. – на расчетный срок. Активное сальдо ежедневных трудовых поездок (маятниковой миграции) составит соответственно 3,9 тыс. чел. на I очередь генерального плана и до 7,8 тыс. чел. – на расчетный срок.

На 2008 год общая численность градообразующих кадров составляет 5,05 тыс. чел., в т.ч. жителей поселения– 3,36 тыс. чел. На I очередь генерального плана ожидается ее рост до 9,1 тыс. чел., в т. ч. жителей Марковского муниципального образования - до 7,5 тыс. чел. На расчетный срок численность градообразующих кадров предусматривается в объеме 14,7 тыс. чел., в т. ч. жителей поселения – 13,0 тыс. чел.

Прогноз численности градообразующей группы на период действия генерального плана представлен в таблице 3.1.

3.2 ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ КАДРЫ

К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности поселка. В настоящее время численность обслуживающей группы составляет 0,33 тыс. чел., или всего 4,7% общей численности населения.

В связи с развитием на перспективу жилищного строительства и ростом численности населения намечено увеличение численности градообслуживающих кадров, их прогнозная структура представлена в таблице 3.2. В то же время удельный вес градообслуживающих кадров в населении прогнозируется не очень высоким в связи с близостью и высокой транспортной доступностью мощного центра обслуживания областного ранга – г. Иркутска. В целом по группе градообслуживающих отраслей ожидается рост численности занятых до 3,2 тыс. чел. на I очередь и 6,1 тыс. чел. - на расчетный срок генерального плана.

Общая численность самодеятельного населения (лиц, занятых в экономике) из числа постоянных жителей Марковского муниципального образования на исходный год составила 3,69 тыс. чел. На перспективу проектом предусматривается увеличение численности постоянных жителей, занятых в экономике, до 10,7 тыс. чел. на I очередь (2020 г.) и до 19,1 тыс. чел. на расчетный срок генерального плана (2030 г.) - см. таблицу 3.3.

## Таблица 3.3

## Структура самодеятельного населения

тыс. чел.

|  | 2008 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Самодеятельное население | 3,7 | 10,7 | 19,1 |
| в т. ч. градообразующая группа | 3,4 | 7,5 | 13,0 |
| обслуживающая группа | 0,3 | 3,2 | 6,1 |

## 3.3 НАСЕЛЕНИЕ

Деревня Маркова возникла в конце XVIII века, жители занимались сельским хозяйством и промыслами. В 1926 г. в ней проживало 277 чел. Население деревни было стабильным и до 80-х годов ХХ века составляло около 300 чел. (см. таблицу 3.4). В 70-е годы на территории т.н. «Марковской площадки» было начато строительство агропромышленного комплекса, включавшего тепличный комбинат, Мельниковскую птицефабрику, вспомогательные подразделения. В 1979 г. из состава совхоза «Ангарский» выделилось самостоятельное хозяйство – совхоз «Кайский». К 1983 г. численность населения выросла до 960 чел., в 1984 г. оно составило 1 259 чел., и 10.09.1984 г. Маркова стала рабочим поселком. Население быстро росло за счет миграционного притока, к 1985г. в поселке было уже 2,3 тыс. жителей, а к 1989 г. – 2,6 тыс. чел. Близость поселка к г. Иркутску и высокая транспортная доступность (расстояние до центра города – 20 км) обусловили высокую привлекательность поселка для мигрантов, рост населения продолжался даже в 90-е годы прошлого века, когда в условиях экономических реформ агропромышленные предприятия обанкротились. Трудоспособное население стало тогда работать главным образом в г. Иркутске. К 2002 г. численность жителей составила 6,5 тыс. чел. В последние годы рост численности населения замедлился; по данным госстатистики, к началу 2008 г. в р.п. Маркова постоянно проживало 7,0 тыс. чел.

## Таблица 3.4

#### Численность населения в границах Марковского муниципального образования

по данным переписей населения

чел.

| год | д. Маркова | р.п. Маркова | д. Новогрудинина | п. Падь Мельничная | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1926 | 277 | - | - | - |  |
| 1939 | 210 | - | - | - |  |
| 1959 | 309 | - | - | - | 309 |
| 1970 | 260 | - | 84 | 564 | 908 |
| 1979 | 304 | - | 47 | 452 | 803 |
| 1989* | - | 2 611 | 30 | 369 | 3 010 |
| 2002* | - | 6 509 | 46 | 308 | 6 863 |

* постоянное население

Деревня Новогрудинина появилась в 60-е годы пошлого века в результате переселения жителей села Грудинино, попавшего в зону затопления Иркутского водохранилища. В 1959 г. в с. Грудинино насчитывалось 362 жителя, на новое место переехало около трети (в 1967 г. население составляло 130 чел.). В последующий период численность населения сокращалась, и к 1989 г. в деревне оставалось 30 чел. В 90-е годы в связи с улучшением автодорожного сообщения с г. Иркутском население несколько выросло и к началу 2008 г. составило 53 чел.

Поселок Падь Мельничная также был основан в 60-е годы как лесопромышленный пункт, там размещалась сплавная контора. В связи с прекращением в 70-е годы лесозаготовок в бассейне Иркутского водохранилища поселок постепенно стал приобретать дачно-рекреационный профиль, его население стало сокращаться в связи с отсутствием мест приложения труда. Постоянные жители заняты в подсобном хозяйстве или работают за пределами поселка. Численность населения в XXI веке колебалась в пределах 300-350 чел. Динамика сельского населения муниципального образования отражена в таблице 3.6.

Динамика населения муниципального образования обусловлена прежде всего миграционным притоком, естественное движение играет незначительную роль. Согласно статистическим данным, за последние 10 лет (1998-2007 гг.) естественная убыль городского населения составила 0,21 тыс. чел., а механический прирост – 1,12 тыс. чел. (см. таблицу 3.5).

Рабочий поселок Маркова отличается сравнительно низкой рождаемостью (6,8-11,3 чел. на 1000 жителей) и низкой смертностью (9,1-16,0 чел. на 1000 жителей). В связи с невысокой численностью населения уровень естественной убыли от года к году был различным в силу вероятностных причин, в среднем за последнее десятилетие он составил 3,4 чел. на 1000 жителей, что ниже средних показателей для городского населения области. В 2003 и 2007 гг. в рабочем поселке отмечен небольшой естественный прирост населения. В связи с небольшой численностью жителей сельских населенных пунктов их демографические показатели существенно не меняют картины по поселению в целом. Всего за последние 10 лет (1998-2008 гг.) численность постоянных жителей в границах городского поселения выросла на 30%, в то время как в целом по Иркутской области за тот же период она сократилась.

Определяющим фактором формирования населения поселения на период до расчетного срока генерального плана принят миграционный приток населения, обусловленный перспективами размещения жилищного строительства. Большую часть мигрантов обычно составляют молодые люди в трудоспособном возрасте, это позволяет прогнозировать улучшение демографической структуры населения.

Особенности формирования населения в предшествующий период отразились на динамике его демографической структуры. Сокращение рождаемости в 90-е годы ХХ века привело к резкому сокращению удельного веса лиц моложе трудоспособного возраста к 2008 г. по сравнению с 1989 г. (с 38,6% до 13,9%) - см. табл. 3.7.

Поскольку среди мигрантов преобладают лица в трудоспособном возрасте, удельный вес этой группы за 1989-2002 гг. вырос с 54,7% до 72,5%, а к 2008 несколько сократился – до 64,7%. Более заметным стал процесс старения населения: удельный вес пенсионных возрастов увеличился с 6,7% (1989 г.) до 11,8% (2002 г.) и до 21,4% (2008 г.). Рост численности пенсионных возрастов связан также с размещением в р.п. Маркова областного геронтологического центра.

Перспективы развития поселения позволяют прогнозировать рост удельного веса детских возрастов до 22% населения при стабилизации удельного веса пенсионных возрастов на уровне 18-20%. Прогноз возрастной структуры населения представлен в таблице 3.7.

В состав трудовых ресурсов включаются лица в трудоспособном возрасте и работающие пенсионеры. По состоянию на 2008 г. их численность составила 5,0 тыс. чел., или 67,2% населения, из них 49,2% (3,69 тыс. чел.) занято в экономике, в т.ч. 28,5% - вне поселков.

На основании прогноза возрастной структуры населения, анализа современного баланса трудовых ресурсов и перспектив экономического развития города составлен расчет трудовых ресурсов на I очередь и расчетный срок генерального плана (см. таблицу 3.8). В связи с созданием новых рабочих мест и миграционным притоком трудоспособных возрастов ожидается рост численности трудовых ресурсов и занятых в экономике. Численность работающих лиц старше трудоспособного возраста также увеличивается, особенно на расчетный срок, что связано с прогнозом дефицита трудовых ресурсов после 2015 г.

Сокращение удельного веса учащихся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства обусловлено снижением численности лиц, родившихся в 90-х годах ХХ века. Удельный вес инвалидов и пенсионеров в трудоспособном возрасте сокращается в связи с отсутствием на территории поселения вредных производств.

В число лиц, занятых в экономике (самодеятельное население), входят кадры градообразующих отраслей, а также предприятий и учреждений обслуживания. Абсолютная численность лиц, занятых в экономике, соответствует прогнозным показателям, приведенным в разделах 3.1, 3.2 (таблица 3.3).

В условиях миграционного притока населения общая численность жителей городского поселения на I очередь генерального плана (2020 г.) составит 25,3 тыс. чел., в т.ч. 24 тыс. чел. городского и 1,3 тыс. чел. - сельского населения. На расчетный срок ожидается сохранение тенденции роста численности занятых в экономике, что приведет к увеличению общей численности населения на 2030 г. до 44,6 тыс. чел. (42,4 тыс. чел. городского и 2,2 тыс. чел. сельского населения). При этом следует учитывать, что часть жилищного фонда составит «второе жилище» горожан, постоянно проживающих за пределами поселков, главным образом в г. Иркутске. В связи с этим постоянное население Марковского городского поселения на I очередь генерального плана составит 20,5 тыс. чел. (19,5 тыс. чел. городского и 1,0 тыс. чел. сельского населения), а на расчетный срок – 39,0 тыс. чел. (37,3 тыс. чел. городского и 1,7 тыс. чел. сельского населения).

Таблица 3.5

Таблица 3.6

Таблица 3.7

Таблица 3.8

## Таблица 3.9

## Трудовая структура населения

|  | 2008 г. | 2020г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Самодеятельное население | 3,7 | 49,3 | 10,7 | 42,3 | 19,1 | 42,8 |
| в т. ч. градообразующая группа | 3,4 | 45,3 | 7,5 | 29,6 | 13,0 | 29,1 |
| обслуживающая группа | 0,3 | 4,0 | 3,2 | 12,7 | 6,1 | 13,7 |
| Несамодеятельное население | 3,8 | 50,7 | 9,8 | 38,7 | 19,9 | 44,6 |
| Постоянное население | 7,5 | 100,0 | 20,5 | 81,0 | 39,0 | 87,4 |
| Население всего | 7,5 | 100,0 | 25,3 | 100,0 | 44,6 | 100,0 |

ГЛАВА 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

4.1 ПРОЕКТНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

В Генеральном плане градостроительного развития Марковского городского поселения выделяются зоны различного функционального назначения, принятые в соответствии с градостроительным кодексом:

- зоны территорий населенных пунктов, садоводств и дачных кооперативов, входящих в состав Марковского МО;

- производственные и коммунально-складские зоны;

- зоны транспортной и инженерной инфраструктуры;

- зоны лесного фонда;

- рекреационные зоны;

- зоны специального назначения;

- зоны сельскохозяйственного назначения;

- зоны объектов историко-культурного наследия, объектов археологии;

- санитарно-защитные зоны, водо-охранные, прибрежно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, коридоры коммуникаций, зоны затопления и т.д.;

-  зоны планируемого размещения объектов капитального строительства;

- прочие зоны, включающие озеленение санитарно-защитных зон.

4.2 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

4.2.1 Площадки нового жилищного строительства

Генеральным планом предусматривается развитие населенных пунктов входящих в состав Марковского городского поселения: р.п.Маркова, д.Новогрудинина и п. Падь Мельничная.

р.п. Марково проектом отнесен к зонам интенсивного социально-экономического развития, т.е территориям наиболее подготовленным для инвестиционной деятельности. Земли, входящие в Марковское МО, сопредельные с территорией городского округа, наиболее привлекательные для инвестиционной деятельности, т.к имеют единую с округом развитую транспортную и инженерную инфраструктуру, и не требуют значительных капиталовложений для развития.

Проектом предлагается расширить территорию населенного пункта р.п.Маркова, за счет включения новых площадок жилищного строительства и поселков не имеющих статуса населенных пунктов.

Развитие населенного пункта р.п.Маркова предусматривается проектом в северном, западном, южном и восточном направлениях как на свободных территориях в границах поселка, так и за границей поселка за счет включения земель запаса, сельскохозяйственного назначения, существующих поселков и территорий, высвобождающихся после выноса промышленных предприятий и объектов коммунально-складского назначения.

Проектом предлагается включить в границы населенного пункта р.п.Маркова:

- поселки, не имеющих статус населенных пунктов: п.Ново-Иркутский, Сергиев Посад, Николов Посад, Изумрудный, Березовый и территорию перспективного строительства п.Березового, находящиеся в административном подчинении администрации р.п.Маркова;

- территории, примыкающие с северной стороны р.п.Маркова,

- территории, примыкающие с юго-западной стороны поселка -поля « Хлебное», «Борок» и поле «Дом-интернат».

Новое строительство на свободных территориях в границах поселка, значимых в градостроительном отношении, предлагается как в многоэтажном, так и в малоэтажном исполнении.

В составе проекта территория р.п.Маркова условна была разделена на 5 планировочных районов. Третий планировочный район предусматривается проектом к освоению за расчетный срок.

Под многоэтажную застройку предусматриваются:

- территории, расположенные с северной и южной стороны от автодороги Иркутск-Шелехов, примыкающие к территории г.Иркутска, находящиеся на территории Марковского МО и Смоленского МО (планировочные районы 1,1а). Участки отведены ОАО «Востсибстрой» для застройки жилыми домами 2-6 эт, так называемый посёлок «Спутник»;

- территории, расположенные в центре поселка, на незастроенных территориях (планировочный район 2).

На сегодняшний день центр поселка частично застроен многоэтажными жилыми домами (до 5эт). Проектом предлагается использовать под застройку территории, расположенные с правой стороны автодороги при въезде в р.п.Маркова (планировочный район 2). Территории предусматривается застраивать домами секционного типа до 5 эт. переменной этажности.

Освоение свободных территорий под многоэтажную высокоплотную застройку обогатит силуэт села, обеспечит компактность застройки и существенно повысит эффективность использования территорий. В этом случае важна реализация проектов застройки с выполнением мероприятий по строительству социальных объектов, благоустройству, инженерному оборудованию, транспортному обслуживанию, что обеспечит населению высокую комфортность проживания.

*Участок для размещения жилой застройки, попадающий в СЗЗ (500 м) Н-Иркутской ТЭЦ предусматривать к освоению при условии сокращения СЗЗ на основе утвержденного проекта СЗЗ и уменьшения (установленного) размера СЗЗ для Н-Иркутской ТЭЦ;

Примечание*

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.-2361-08 - размер СЗЗ для промплощадки составляет - 500 м. При принятии и обосновании своих проектных решений разработчики генплана руководствовались проектом организации СЗЗ НИТЭЦ, выполненной ООО «ЕвроСибэнерго-Инжиниринг» по заказу Иркутскэнерго. Данный проект прошел соответствующие процедуры согласования органа Роспотребнадзора (№38 ИЦ06.000.Т.000116.02.08 от 01.02.08г.) и ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» (№1468/0217.12.07г.). Кроме этого в период разработки генерального плана были проведены обследования с целью определения зоны влияния НИТЭЦ на размещение перспективной жилой застройки, результаты которых подтвердили обоснованность проектной СЗЗ. Учитывая, что генеральный план - документ стратегический, с расчетным сроком реализации 2030г., недоведение Иркутскэнерго процедуры проекта СЗЗ до утверждения, не может являться препятствием для перспективного развития Марковского МО. А в свою очередь, не утвержденный документ территориального планирования не дает возможности органам местного самоуправления эффективно управлять территорией.

Органом Роспотребнадзора по Иркутской области было предложено Иркутскэнерго довести процедуры проекта СЗЗ до утверждения.

Под перспективную малоэтажную застройку предусматриваются территории: с северной, западной, южной и восточной стороны поселка, как на свободных территориях в границах поселка, так и за границей (планировочные районы 2, 4,5).

Под перспективную малоэтажную застройку предусматриваются территории резерва с западной стороны поселка - поле «Хлебное» -74,3 га, с южной - поля «Борок» и «Дом-интернат» -79,7 га (планировочный район 2).

Также под перспективную малоэтажную застройку предусматриваются резервные территории, расположенные между р.п.Маркова и поселками: Ново-Иркутский, Сергиев Посад, Николов Посад, Изумрудный, Березовый (в юго-восточном направлении вдоль автодороги на микрорайон «Помяловский» г.Иркутска - 98,5 га (планировочный район 4); и территории, примыкающие с южной стороны р.п.Маркова -72 га (планировочный район 5).

Формирующиеся жилые районы предусматривают размещение индивидуальной жилой застройки преимущественно усадебного типа с формированием небольших по площади общественно-коммерческих зон для размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания. Генпланом предусматривается резервирование территорий в каждом жилом районе для размещения спортивных объектов и рекреации.

Площадь р.п.Маркова после расширения составит – 3 858,4 га.

Изменено целевое назначение п.Анисимово с использования под ведение личного подсобного хозяйства на ДНТ.

Подлежат ликвидации садоводства («Полюшко» и «Защитник Отечества») размещенные в зоне санитарных разрывов линий ЛЭП 220,110 кВ (в нарушение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03(изм)

д.Новогрудинина и п. Падь Мельничная

Генеральным планом предусматривается развитие д.Новогрудинина за счет внутренних резервов (неосвоенные территории в границах деревни в южной и восточной части). В соответствии с представленными администрацией Марковского МО информацией о произведенных отводах проектом генерального плана на перспективу резервируются территории под индивидуальное жилищное строительство домами усадебного типа с западной и северной части деревни. Площадь территории деревни составит – 169,2га.

Генеральным планом  предусмотрено небольшое увеличение границ населенного пункта п. Падь Мельничная в восточном и западном направлении. Площадь территории поселка с учетом перспективного развития составит – 149,6 га. Проектом предусматривается застройка территорий домами усадебного типа.

4.2.2 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕПОСЕЛКОВЫХ ЦЕНТРОВ

Система общественных центров в населенных пунктах Марковского городского поселения является одной из важнейших функциональных систем, обеспечивающих структурное единство и композиционную целостность поселков и деревень. Она включает в себя наиболее градостроительно значимые территории населенных пунктов, территории объектов социально-культурного назначения районного и местного значения и территорий, предлагаемых для развития центров в жилых районах перспективного строительства.

р.п.Маркова

Генеральным планом предусматривается формирование основного общепоселкового центра и трех районных подцентров в новых жилых районах р.п.Маркова.

Проектом предлагается завершение формирования общественного центра в центральной части р.п.Маркова (в планировочном районе 2), формирующийся с правой стороны вдоль автодороги - въезда в поселок. На проектируемой территории предлагается разместить здание администрации (где будут сосредоточены, кроме административных, функции социального и бытового обслуживания), детский сад, Дом культуры, объекты торговли.

Проектом резервируется возможность создания многофункциональной общественно-деловой зоны. Это очень значимая в градостроительном отношении территория, где предлагается развитие деловых, административных функций. Генпланом дополнительно предусматривается размещение в центральной части поселка медицинского учреждения, ориентированного на обслуживание жителей Марковского муниципального образования, здания АТС, отделения связи, банка.

В составе жилого района в юго-западной части поселка предусматривается размещение здания административно-досугового центра, где размещаются: кафе, бар, предприятие бытового обслуживания, парикмахерская, химчистка, аптека. Резервируется территория для размещения библиотеки, магазина смешанных товаров.

Предусмотрена станция техобслуживания автомобилей и автомойка. Резервируется территория для детского сада. Для активного отдыха предусматривается: прогулочная зона, спортивные площадки.

В жилом районе в северной части поселка (в планировочных районах 1,1а) резервируются площадки для размещения культурно-развлекательного комплекса, торгово-развлекательного комплекса, объектов торговли (4х200м2и 3х400м2), детских садов (624 и 152 мест), предприятий общепита и бытового обслуживания, поликлиники (283 посещений в смену). Предусматривается площадки для размещения и строительства муниципальной средней школы.

В жилом районе в восточной части поселка (в планировочном районе 5) в составе микрорайонного центра предусматривается размещение муниципальной средней школы, Досугового центра, детского сада. Резервируются площадки для размещения магазинов, районной больницы, кафе, ресторана на 50 мест.

В жилом районе предусматривается размещение спортивного комплекса, предприятия бытового обслуживания.

д.Новогрудинина и п. Падь Мельничная.

В д.Новогрудинина и п. Падь Мельничная формируются общепоселковые центры, которые наполняются объектами обслуживания местного значения (образовательными учреждениями комбинированного типа, аптеками, ФАПами, клубами, магазинами, предприятиями общественного питания, бытового обслуживания и т.д). Они формируются вдоль основных улиц населенных пунктов.

4.2.3 ФОРМИРОВАНИЕ ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА

В границах(проектных) населенных пунктов система озеленения формируется путем сохранения существующих лесов вокруг них и включения их в общую структуру зеленых насаждений.

Основными узлами этой системы являются зеленые насаждения общего пользования. Озеленение детских и учебных учреждений составляет зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном зеленых насаждений между собой и с окружающими населенные пункты лесами служат:

- озеленение улиц;

- формирование парковой и рекреационной зоны, пронизывающей их территорию с выходом на водные объекты (р.Кая в р.п. Маркова и Иркутское водохранилище – п.Мельничная Падь и д.Новогрудинино);

- формирование рекреационной зоны активного отдыха на территориях населенных пунктов;

- создание парков и скверов в новых жилых районах;

- организация санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских территорий, т.е. формирование зеленых насаждений специального назначения, выполняющих защитные и санитарно-гигиенические функции.

- создание зоны отдыха на реке Кая и Иркутского водохранилища;

Все виды зеленых насаждений позволяют создать непрерывную систему озеленения.

Информация о лесных участках, включаемых в земли населённых пунктов (по информации Иркутского территориального лесничества):

| Наименова-ние участкового лесничества | Наименование дачи (технического участка) | №№ кварталов (выделов) | Пло-щадь га | Категории защитных земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Новогрудинина |
| Приморское | Приморская дача | 74 (части выд. 5-10, 12) | 5 | Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| Приморское | Приморская дача | 87 (выд. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 15, 32, 34, 35 | 38 | Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| Посёлок Мельничная Падь |
| Приморское | Приморская дача | Кв. 23 (часть выд. 13, выд 15 | 1 | Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| Приморское | Приморская дача | Кв 40 (выд. 23, 24, 25, части выд. 6, 19, 18, 21, 22) | 35 | Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| Приморское | Приморская дача | Кв 41 (части выд. 2, 9, 10, 11) | 12 | Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| Городское поселение Марково |
| Приморское | Техучасток 8 СХПК Пригородный | Кв. 1 (часть выд. 7, 10, 11, 13, 14, 15) | 12 | Нерестоохранные полосы лесов |
| Приморское | Техучасток 8 СХПК Пригородный | Кв. 4 (часть выд. 7, 8, 9, 14. выдел 11, 12) | 11 | Запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов |
|  |  | Кв. 4 (выдел 10) | 1 | Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобиль-ных дорог общего пользования, авто-мобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
|  |  | Кв 4 (часть выд. 29) | 5 | Зеленые зоны. |
| Приморское | Техучасток 8 СХПК Пригородный | Кв 5 (выдел 1, 3-29) | 132 | Зеленые зоны. |
| Приморское | Техучасток 8 СХПК Пригородный | Кв. 6 (выдел 1-16_ | 45 | Зеленые зоны. |
| Приморское | Техучасток 8 СХПК Пригородный | Кв 7 (выдел 9, 10, 11) | 6 | Зеленые зоны. |
| Приморское | Техучасток 8 СХПК Пригородный | Кв 8 (выдел 1 - 22) | 97 | Зеленые зоны. |
| Приморское | Техучасток 8 СХПК Пригородный | Кв 9 (выдел 3-16) | 40 | Зеленые зоны. |
| Приморское | Техучасток 8 СХПК Пригородный | Кв 10 (выдел 1-38) | 154 | Зеленые зоны. |
| Приморское | Техучасток 8 СХПК Пригородный | Кв 16 (выдел 1, 7, 8, 14, 17, 19, 21, 22, 30, 34 – 40, части выд. 2 – 5, 13) | 106 | Зеленые зоны. |
| Приморское | Техучасток 8 СХПК Пригородный | Кв 17 (выдел 22, 23) | 20 | Зеленые зоны. |
| Приморское | Техучасток 8 СХПК Пригородный | Кв 18 (выдел 1 -28) | 84 | Зеленые зоны. |
| Приморское | Техучасток 8 СХПК Пригородный | Кв 19 (выдел 1 - 19) | 68 | Зеленые зоны. |
| Приморское | Техучасток 8 СХПК Пригородный | Кв 20 (выдел 1 – 7, 19, части выд. 8, 11, 15) | 21 | Зеленые зоны. |
| Приморское | Техучасток 8 СХПК Пригородный | Кв 21 (выдел 1 -7) | 11 | Зеленые зоны. |
| Приморское | Техучасток 8 СХПК Пригородный | Кв 24 (выдел 1, части выд. 2, 4) | 5 | Зеленые зоны. |
| Приморское | Приморская дача | Кв 1 (выдел 1 – 38) | 89 | Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |

При этом сообщаем следующее:

- Информация о площадях лесных участков является примерной. Для уточнения площадей необходимо проведение съёмочно-геодезических работ. В материалах по обоснованию данная информация будет учтена и предложено после уточнения и утверждения данных границ внести изменения в генеральный план

- На испрашиваемых землях имеются арендованные участки, в том числе в кварталах 1, 23, 40, 41, 74 Приморской дачи и в квартале 10 Техучастка 8. Кроме того, имеются участки выставленные на аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка: квартал 40, 23, 41.

- В материалах генерального плана предлагается осуществлять перевод земель лесного фонда в земли иных категорий в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 48  «О составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных категорий».

За границами (проектными) территорий населенных пунктов проектом генерального плана предусматривается развитие зон рекреации:

- В районе падь Прямая;

- Падь 28 км (на землях ГОУ ВПО ИГМУ);

- На правом берегу заливов Бол.Калей, Курминского залива;

- На правом берегу в районе ост.п.Картакой;

По предложению ТУ Роспотребнадзора, высказанные на совещании, состоявшемся 08.12.2009 г об увеличении территории рекреационных зон в Марковском МО в состав рекреационныз зон дополнительно были включены участки:

- Между р.п Маркова и п.Мельничная Падь (бывшая территория Госконюшен – 81 га;

- Территория напротив Госконюшен –(через залив - 94га),

- Район урочища Михалево-земли сельскохозяйственного назначения, выделенные из земель совместной долевой собственности;

Формирование их предлагается в основном в зонах максимальной концентрации уже сформированных рекреационных объектов (туристических баз, баз отдыха и т.д) и возможности дальнейшего использования в рекреационных целях. В таких зонах необходимо говорить о нормах экономической емкости, определяемой транспортной доступностью мест отдыха, числом мест в рекреационных учреждениях, площадью пляжей и прогулочных зон, разнообразием рекреационных услуг, развитием индустрии развлечений.

Необходимо выполнить проект планировки рекреационных зон (который уточнит границы зоны, даст предложения по размещению объектов обслуживания, обустройству территории инженерной инфраструктурой, подъездами, сбором и вывозом отходов, определит рекреационную нагрузку на территорию и т.д)

Для территорий рекреации проектом рекомендованы различные виды развития.

- Зона интенсивного регламентированного использования - для территорий, где уже сложилась развитая рекреационная инфраструктура и использование носит интенсивный характер. Такие территории используется для застройки турбаз, туристических комплексов, оздоровительных и спортивных лагерей, палаточных городков. Территории должны быть оборудованы инженерной инфраструктурой (водоснабжением, канализованием, очистными сооружениями, ливневой канализацией, сбором поверхностных вод  в очистные сооружения, подъездами и парковочными площадками, сбором и вывозом ТБО и т.д).

- зоны экстенсивного использования, территории рекреации с режимом ВОЗ и ПЗЗ предусматривает использование территорий для организаций пляжей и зон активного отдыха. Такие зоны оборудуются туалетами и мусоросборниками. В них запрещается строительство капитальных, стационарных объектов.

- Экстенсивное (пассивное) регламентированное использование предусматривает использование территорий для организаций прогулочных маршрутов, зон для проведения научно-исследовательской деятельности. В таких зонах запрещается строительство капитальных, стационарных объектов, кроме установки туалетов и мусорных контейнеров по мере необходимости.

- Зоны интенсивного использования – для территорий рекреационных зон в границах населенных пунктов. Предусматривается размещение турбаз, туристических комплексов, оздоровительных и спортивных лагерей, палаточных городков, объектов социального и культурно-бытового обслуживания. Территории должны быть оборудованы инженерной инфраструктурой (водоснабжением, канализованием, очистными сооружениями, ливневой канализацией, сбором поверхностных вод в очистные сооружения, подъездами и парковочными площадками, сбором и вывозом ТБО и т.д). Необходимым условием является устройство набережной, пляжей и зон отдыха.

Общая площадь территорий рекреационных зон, предусматривающихся проектом на территории Марковского городского поселения, ориентировочно составит – 551,4 га.

На территории Марковского Мо расположены особо охраняемые природные территории - земли ГУ «Прибайкальского национального парка», площадь которых составляет ориентировочно - 193,4 км2. Правовой режим лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях определяется ст.103 «Лесного кодекса» РФ. В соответствии со ст.95 «Земельного кодекса» РФ «На землях государственных национальных парков запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Проектом генерального плана не предусматривается изменение границ Прибайкальского национального парка и ведение, какой либо хозяйственной деятельности, противоречащей ст.95. «Земельного кодекса» РФ.

4.3 СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В границах Марковского МО Иркутского района выявлено и состоит на учете в государственном органе охраны объектов культурного наследия Иркутской области на 01.05.2009 г. – 16 объектов  археологического наследия – единичных памятников и ансамблей широкого хронологического диапазона, разной степени сохранности, изученности и научной значимости, представляющих историко-культурную ценность, подлежащих сохранению в рамках существующего законодательства.

Необходимо отметить, что в связи началом эксплуатации Иркутской ГЭС, практически все известные на то время археологические объекты оказались затопленными Иркутским водохранилищем.

Описание памятников дано с севера на юг, перед названием объекта указывается порядковый номер, совпадающий с номером на схеме археологической оценки.

На территории р.п.Маркова известен один объект археологического наследия – памятник - стоянка бронзового века «Кая-Марково».

1. Стоянка «Кая-Марково», расположена на правом борту долины реки Кая, в 1.1 км к востоку от центра р.п. Маркова. Объект открыт в 1990 году Задониным О.В., Пержаковым С.Н., Семиным М.Ю. в результате предварительного археологического обследования территории, испрашиваемой под строительство спорткомплекса ПО "Иркутское".

Стоянка расположена на хорошо выраженном в геоморфологическом отношении (5-6 м от уреза р.Кая) эрозионном останце в широкой пойме р.Кая. На юго-восточном участке останца при детальной расшурфовке зафиксирован археологический материал в голоценовых отложениях. В шурфе № 1 зафиксировано скопление фрагментов керамики, микропластина; в шурфе № 2 зафиксирована микропластина из чёрного кремня; в шурфе № 7 зафиксирован призматический микронкулеус. Культурные остатки залегали на глубине 20-25 см от дневной поверхности в кровле светло-бурого суглинка. Уверенно датировать стоянку периодом бронзы (IV-III до н.э.) позволяет фиксация в культурном слое фрагментов керамики, характерной для бронзового века Южного Приангарья. Определены границы стоянки.

В результате работ по археологической оценке территории Марковского МО в 2009 г. сотрудниками ООО «Раритет» (Дзюбас С.А., Небытова А.В.) проведены работы по уточнению границ и проверке координат углов поворота границ  стоянки.

Границы стоянки определены по естественной границе мысовидного возвышения: юго-восточная длиной 280 м, северо-восточная – 290 м, северо-западная имеет длину 160 м, юго-западная – 300 м. Общая площадь стоянки составляет 62 400 кв.м.

2. Могильник «Ерши 2 (Мыс Зыбун)» (каталог координат, прил. №3)  находится в 3 км на север от п. Мельничная Падь, на мысу Зыбун.  ОАН открыт в 1986 – 1987 гг. сотрудником ИГУ Базалийским В.И. Напротив деревни Щукиной, расположенной на правом берегу р.Ангары,  на левом берегу р.Ангары в береговом обнажении были обнаружены кости человека. При осмотре обнаружено, что необходимо проведение срочных спасательных археологических раскопок. В результате раскопок было вскрыто 3 погребения разной степени сохранности.  Погребение № 1: костяк ориентирован головой на восток, в положении на левом боку в согнутом состоянии, костяк в полном анатомическом порядке, сохранность костей  плохая, кости рассыпались от одного прикосновения. Погребение №2: обнаружено на блоке отседания, погребенный сохранился фрагментарно (сохранились кости стоп).  Погребение № 3: погребение обнаружено на блоке отседания, сохранился  череп. Заплечики могильных ям заложены в подошве красновато-бурого суглинка, что соответствует голоценовому оптимуму. Сопровождающий материал немногочисленный, но достаточно выразительный. С левой стороны от черепа погребения №1 находились призматические пластинки, сколотые с одного нуклеуса. Кроме того, был обнаружен изогнутый стерженёк составного рыболовного крючка, изготовленный из шифера. (Подобные встречаются в позднем мезолите – раннем неолите на побережье оз.Байкал). Ногтевой скребок, выпрямитель древков стрел, небольшое шлифованное теслецо из сланца. По обряду погребений, количеству и составу погребального инвентаря данный могильник может быть датирован финальным мезолитом (7100 л.н.).

В 2005 году сотрудниками ИГУ и ЦСН произведен мониторинг ОАН (Базалийский В.И., Стерхова И.В., Небытова Т.С.). Произведено уточнение границ могильника, координирование углов поворота границ, фотофиксация.

В результате работ по археологической оценке территории Марковского МО в 2009 г. сотрудниками ООО «Раритет» (Дзюбас С.А., Небытова А.В.) проведены работы по проверке координат углов поворота границ могильника.

Границы ОАН определены по естественной границе мыса: юго-западная, северо-западная ограничены побережьем залива Ерши,  северная, северо-восточная границы проходят по берегу Иркутского вдхр., юго-восточная – длиной 190 м – проходит по  гипсометрической отметке. Общая площадь могильника составляет 37 860 кв.м.

3. Стоянка «Мельничный 1», (каталог координат, прил. №3) находится на левом борту безымянного залива, в 2,8 км к северо-востоку от поселка Мельничный. ОАН открыт в 1988 г  Большереченским отрядом Средне – Сибирской комплексной археологической экспедицией ИГУ (Савельев Н.А., Бердникова Н.Е., Ветров В.М., Хамзин А.А), собран подъемный археологический материал, в береговом обнажении (высота 1- 1,5 м) сделана зачистка, произведены топосъемка и фотофиксация. Артефакты залегают в подошве темно-бурого почвенного слоя (0,35-0,45 м) и представлены угловым резцом на призматической пластине, обломком песта из гальки, заготовкой нуклеуса, оббитой галькой, фрагментом тонкостенной гладкостенной керамики; фрагментом толстостенного сосуда с вертикальными оттисками толстого шнура по внешней поверхности, под венчиком два налепных треугольных в сечении валика, орнаментированных насечками, тулово сосуда орнаментировано сочетаниями диагональных налепов. Датировка: IV – III т.л.н. (бронзовый – ранний железный век).

В 2004 году группой Иркутского археологического отряда ЦСН произведен мониторинг ОАН (Песков С.А.).  В результате работ по археологической оценке территории Марковского МО в 2009 году сотрудниками ООО «Раритет» (Дзюбас С.А., Небытова А.В.) проведены работы по уточнению границ и проверке координат стоянки.

Границы ОАН определены следующими: северо-восточная, южная и юго-восточная проходят по береговой кромке Иркутского водохранилища вдоль небольшого заливчика, юго-западная и северо-западная простираются вглубь от берега на расстояние от 60 до 110 м. Общая площадь стоянки составляет 159 200 кв.м.

4. Стоянка «Мельничный 2» (каталог координат, прил. №3) находится на правом берегу безымянной пади (залива) в 2,4 км к северо-востоку от поселка Мельничный. ОАН открыт в 1988 г  Большереченским отрядом Средне – Сибирской комплексной археологической экспедицией ИГУ (Савельев Н.А., Бердникова Н.Е., Ветров В.М., Хамзин А.А), собран подъемный археологический материал, в береговом обнажении (высота 2- 3 м) сделана зачистка, произведены топосъемка и фотофиксация. Артефакты залегают в подошве почвенного слоя (0,30-0,35 м) и представлены отщепами, заготовкой орудия, фрагментами гладкостенной керамики. Датировка: IV тыс. л.н. – III тыс. л.н. (поздний неолит - бронзовый век).

В 2004 году группой Иркутского археологического отряда ЦСН произведен мониторинг ОАН (Песков С.А.). В результате работ по археологической оценке территории Марковского МО в 2009 году сотрудниками ООО «Раритет» (Дзюбас С.А., Небытова А.В.) проведены работы по уточнению границ и проверке координат углов поворота границ  стоянки.

Границы ОАН определены следующими: югжная и восточная проходят вдоль береговой кромки Иркутского водохранилища, северо-западная, юго-западная границы удалены вглубь от берега на расстояние от 50 до 200 м. Общая площадь стоянки составляет 66 680 кв.м.

5. Стоянка «Мельничный 3», (каталог координат, прил. №3) находится на правом борту безымянной пади в 2.3 км к северо-востоку от поселка Мельничный. ОАН открыт в 1990 г  группой по паспортизации Лаборатории палеоэкологии ИГУ  (Бердникова Н.Е., Ветров В.М.), в береговом обнажении собран подъемный археологический материал, произведены топосъемка и фотофиксация. Артефакты залегают в слое черной гумусированной супеси  (0,10- 0,15 м) и представлены отщепами, недиагностичными фрагменами керамики, налепным ушком от гладкостенного сосуда. Датировка: V тыс. л.н. (поздний неолит).

В 2004 году группой Иркутского археологического отряда ЦСН произведен мониторинг ОАН (Песков С.А.).

В результате работ по археологической оценке территории Марковского МО в 2009 году сотрудниками ООО «Раритет» (Дзюбас С.А., Небытова А.В.) проведены работы по уточнению границ и проверке координат углов поворота границ  стоянки.

Границы стоянки определены следующими: северо-восточная проходит по береговой кромке Иркутского водохранилища, юго-восточная проходит вглубь на расстояние 140 м, .юго-западная удалена от береговой кромки на расстояние 100 м, северо-западная имеет длину 150 м. Общая площадь стоянки составляет 382 990 кв.м.

6. Стоянка «Падь Прямая 1» (каталог координат, прил. №3) находится на левом борту залива Падь Прямая, в 0,5 км на север от д. Новогрудинина и в 0,2 км на северо-восток от спортлагеря .  ОАН открыт в 1988 г  Большереченским отрядом Средне – Сибирской комплексной археологической экспедицией ИГУ (Савельев Н.А., Бердникова Н.Е., Ветров В.М., Хамзин А.А), собран подъемный археологический материал, в береговом обнажении (высота 1- 4 м) сделана зачистка, произведены топосъемка и фотофиксация. Артефакты залегают в подошве современной почвы   (0,30- 0,40 м) и представлены отщепами, кремневыми и  аргиллитовыми пластинами, обломком двулезвийного ножа из аргиллита, фрагментами гладкостенной керамики. Датировка: IV - III тыс. л.н. (поздний неолит – бронзовый век).

В 2004 году группой Иркутского археологического отряда ЦСН произведен мониторинг ОАН (Песков С.А.). В 2005 году с.н.с. кафедры археологии, этнографии, истории древнего мира ИГУ Бердниковой Н.Е. выполнены работы по натурному установлению границ объектов археологического наследия, расположенных в границах земельных участков, закрепляемых за ГОУ ВПО ИГМУ. Произведено натурное координирование, фотофиксация.  В результате работ по археологической оценке территории Марковского МО в 2009 году сотрудниками ООО «Раритет» (Дзюбас С.А., Небытова А.В.) проведены работы по уточнению границ и проверке координат углов поворота границ  стоянки.

Границы ОАН определены следующими: юго-восточная граница проходит по береговой линия Иркутского водохранилища; западная, северо-западная, восточная границы проходят вглубь от берега, пересекая неглубокую частично заболоченную падь; ширина береговой полосы с юго-востока на северо-запад - 50 м; протяжённость границы с северо-востока на юго-запад равна 150 м. Площадь стоянки 5 155 кв.м.

7. Стоянка «Падь Прямая 2» (каталог координат, прил. №3) находится на правом борту устья залива Падь Прямая, в 0,12 км на север от д. Новогрудинина.  ОАН открыт в 1988 г  Большереченским отрядом Средне – Сибирской комплексной археологической экспедиции ИГУ (Савельев Н.А., Бердникова Н.Е., Ветров В.М., Хамзин А.А), собран подъемный археологический материал, в береговом обнажении (высота 2- 8 м) сделана зачистка, произведены топосъемка и фотофиксация. Артефакты залегают  в двух уровнях: I культурный горизонт - дерн (0,02-0,07 м); II культурный горизонт - палевая супесь  (0,35- 0,45 м) и представлены кремневыми, аргиллитовыми обломками призматических пластин, заготовкой орудия, скребком, вкладышами, отщепами с утилитарной ретушью, обломком ножа, фрагментами гладкостенной тонкостенной керамики; наконечником стрелы, наконечником дротика, выямчатым орудием, обломанным ножом, фрагментом бифаса. Датировка: V - II тыс. л.н. (поздний неолит – бронзовый век).

В 2004 году группой Иркутского археологического отряда ЦСН произведен мониторинг ОАН (Песков С.А.). В 2005 году с.н.с. кафедры археологии, этнографии, истории древнего мира ИГУ Бердниковой Н.Е. выполнены работы по натурному установлению границ объектов археологического наследия, расположенных в границах земельных участков, закрепляемых за ГОУ ВПО ИГМУ. Произведено натурное координирование, фотофиксация.  В результате работ по археологической оценке территории Марковского МО в 2009 году сотрудниками ООО «Раритет» (Дзюбас С.А., Небытова А.В.) проведены работы по уточнению границ и проверке координат углов поворота границ  стоянки.

Границы ОАН: северная граница проходит вдоль береговой линии Иркутского водохранилища; западная и восточная уходят вглубь от берега на расстояние 30 м; южная проходит в глубине, её протяжённость с запада на восток 350 м. Площадь составляет 6 160 кв. м.

8. Стоянка «Новогрудинино» (каталог координат, прил. №3) находится в 0,13 км на восток от д. Новогрудинина. ОАН открыт в 1988 г  Большереченским отрядом Средне – Сибирской комплексной археологической экспедиции ИГУ (Савельев Н.А., Бердникова Н.Е., Ветров В.М., Хамзин А.А), собран подъемный археологический материал, в береговом обнажении (высота 2- 5 м) сделана зачистка, произведены топосъемка и фотофиксация. Артефакты залегают в слое палевой супеси   (0,35- 0,45 м) и представлены отщепами, заготовкой нуклеуса, листовидным наконечником стрелы с прямой ассиметричной базой. Датировка: V - IV тыс. л.н. (поздний неолит – бронзовый век).

В 2004 году группой Иркутского археологического отряда ЦСН произведен мониторинг ОАН (Песков С.А.). В 2005 году с.н.с. кафедры археологии, этнографии, истории древнего мира ИГУ Бердниковой Н.Е. выполнены работы по натурному установлению границ объектов археологического наследия, расположенных в границах земельных участков, закрепляемых за ГОУ ВПО ИГМУ. Произведено натурное координирование, фотофиксация.  В результате работ по археологической оценке территории Марковского МО в 2009 году сотрудниками ООО «Раритет» (Дзюбас С.А., Небытова А.В.) проведены работы по уточнению границ и проверке координат углов поворота границ  стоянки.

Границы ОАН: восточная проходит по береговой линии Иркутского водохранилища; северо-западная, западная и юго-западная (60 м, 60 м, 70 м соответственно) образуют единую ломаную линию в глубине берега, её общая протяжённость составляет 190 м; юго-восточная  - простирается от берега водохранилища вглубь на 50 м до соединения с юго-западной границей. Площадь – 9 609 кв.м

9. Стоянка «Падь Ключ», (каталог координат, прил. №3) находится на левом устьевом участке в 0,5 км к юго-востоку от д. Новогрудинина.  ОАН открыт в 1988 г  Большереченским отрядом Средне – Сибирской комплексной археологической экспедиции ИГУ (Савельев Н.А., Бердникова Н.Е., Ветров В.М., Хамзин А.А), собран подъемный археологический материал, в береговом обнажении (высота 1- 3 м) сделана зачистка, произведены топосъемка и фотофиксация. Артефакты залегают в слое красно-бурой супеси  (0,40- 0,45 м) и представлены ретушированными сколами, заготовками орудий, теслом из кварцитовой гальки. Датировка: VII - V тыс. л.н. (поздний неолит).

В 2003 году группой Иркутского археологического отряда ЦСН произведен мониторинг ОАН (Песков С.А.).  В 2005 году с.н.с. кафедры археологии, этнографии, истории древнего мира ИГУ Бердниковой Н.Е. выполнены работы по натурному установлению границ объектов археологического наследия, расположенных в границах земельных участков, закрепляемых за ГОУ ВПО ИГМУ. Произведено натурное координирование, фотофиксация.  В результате работ по археологической оценке территории Марковского МО в 2009 году сотрудниками ООО «Раритет» (Дзюбас С.А., Небытова А.В.) проведены работы по уточнению границ и проверке координат углов поворота границ  стоянки

Границы ОАН: южная и юго-восточная границы проходят по береговой кромке Иркутского водохранилища; северо-западная простирается от берега водохранилища вглубь на 20-30 м до соединения с южной границей. Площадь – 4 779 кв.м

10. Ансамбль «Картакой» в составе: стоянка «Падь Картакой 1», стоянка «Падь Картакой 2», стоянка «Падь Картакой 3» (каталог координат, прил. №3) находится в 2 – 2,3 км на юго-восток от д. Новогрудинина, на мысу залива Падь Картакой. В 2003 году группой Иркутского археологического отряда ЦСН произведен мониторинг ансамбля (Песков С.А.), определено техническое состояние, произведено координирование. В 2005 г. с.н.с. кафедры археологии, этнографии, истории древнего мира ИГУ Бердниковой Н.Е. выполнены работы по натурному установлению границ объектов археологического наследия, расположенных в границах земельных участков, закрепляемых за ГОУ ВПО ИГМУ. Произведено натурное координирование, фотофиксация.  В результате работ по археологической оценке территории Марковского МО в 2009 г. сотрудниками ООО «Раритет» (Дзюбас С.А., Небытова А.В.) проведены работы по уточнению границ и проверке координат ансамбля.

Границы ансамбля: южная и восточная границы проходят по береговой линии Иркутского водохранилища; северная и западная границы простираются от берега водохранилища вглубь на расстоянии 50 м. Площадь ансамбля – 58 867 кв.м

10/1. Стоянка «Падь Картакой 1» находится в 2-х км на юго-восток от д. Новогрудининао, в 370 м на юг от левого устьевого мыса залива Падь Картакой. Объект открыт в 1988 г.  Большереченским отрядом Средне – Сибирской комплексной археологической экспедиции ИГУ (Савельев Н.А., Бердникова Н.Е., Ветров В.М.), собран подъемный археологический материал, в береговом обнажении (высота 1- 3 м) сделана зачистка, произведены топосъемка и фотофиксация. Артефакты залегают   в двух уровнях: I культурный горизонт  - дерн-перепашка  (0,00- 0,20 м);  II культурный горизонт - погребенная почва (0,30-0,35 м);  III культурный горизонт - желтая супесь  (0,40-0,45 м) и представлены  отщепами и пластинами (часть с ретушью) кремня, аргиллита, кварцита; скребками, клиновидным нуклеусом, наконечником стрелы  треугольной формы с прямой базой, ромбовидным бифасом из аргиллита; фрагментами гладкостенных керамических сосудов. Датировка: VII – II тыс. л.н. (мезолит - железный век). Входит в археологический ансамбль с ОАН «Падь Картакой  2» и «Падь Картакой 3».

10/2. Стоянка «Падь Картакой 2» находится  в 2,3-х км на юго-восток от д. Новогрудинина, на левом устьевом мысу залива Картакой. ОАН открыт в 1988 г  Большереченским отрядом Средне – Сибирской комплексной археологической экспедиции ИГУ (Савельев Н.А., Бердникова Н.Е., Ветров В.М.), собран подъемный археологический материал, в береговом обнажении (высота 1- 3 м) сделана зачистка, произведены топосъемка и фотофиксация. Артефакты залегают в трёх уровнях: I культурный горизонт - дерн-перепашка  (0,00- 0,20 м); II культурный горизонт - погребенная почва  (0,30-0,35 м); III культурный горизонт - желтая супесь  (0,40-0,45 м) и представлены отщепами и пластинами (часть с ретушью) кремня; скребком, обломком бифаса, заготовками нуклеусов из галек, перламутровой бусиной; фрагментами гладкостенных керамических сосудов и их венчиков, украшенных в предвенчиковой части горизонтальными рядами отверстий, фрагментами венчиков толстостенный сосудов, украшенных по венчику насечками, в предвенчиковой части пальцевыми защипами. Датировка: VIII – II тыс. л.н. (мезолит-железный век). Входит в археологический ансамбль с ОАН «Падь Картакой  I» и «Падь Картакой 3».

10/3. Стоянка «Падь Картакой 3» находится в 2,2-х км на юго-восток от д. Новогрудинина в месте слияния заливов Падь Картакой и Падь Картакойчик. ОАН открыт в 1988 г  Большереченским отрядом Средне – Сибирской комплексной археологической экспедиции ИГУ (Савельев Н.А., Бердникова Н.Е., Ветров В.М., Хамзин А.А), собран подъемный археологический материал, в береговом обнажении (высота 0,2 м) сделана зачистка, произведены топосъемка и фотофиксация. Артефакты залегают в двух уровнях:  I культурный горизонт - дерн-перепашка   (0,00- 0,20 м); II культурный горизонт на контакте бурой супеси (0,30-0,35 м) и представлены отщепами и пластинами кремня, аргиллита, кварцита; проколкой; фрагментами гладкостенных тонкостенных керамических сосудов. Датировка: V тыс. л.н. (поздний неолит). Входит в археологический ансамбль с ОАН «Падь Картакой  I» и «Падь Картакой 3».

11. Стоянка «Падь Калей 1» (каталог координат, прил. №3) находится на левом борту безымянного залива, в 0,5 км на север левого устьевого мыса залива Падь Калей и в 4,2 км на юго-восток от д. Новогрудинина. ОАН открыт в 1988 г  Большереченским отрядом Средне – Сибирской комплексной археологической экспедиции ИГУ (Савельев Н.А., Бердникова Н.Е., Ветров В.М., Хамзин А.А), собран подъемный археологический материал, в береговом обнажении (высота 1- 4 м) сделана зачистка, произведены топосъемка и фотофиксация. Артефакты залегают в слое современной почвы до контакта с бурой супесью (0,10- 0,35 м) и представлены  отщепами, пластинами, оббитым кремнем, фрагментами толстостенной и тонкостенной гладкостенной керамики. Датировка: V - II тыс. л.н. (поздний неолит – железный век).

В 2004 году группой Иркутского археологического отряда ЦСН произведен мониторинг ОАН (Песков С.А.), определено техническое состояние. В 2005 году с.н.с. кафедры археологии, этнографии, истории древнего мира ИГУ Бердниковой Н.Е. выполнены работы по натурному установлению границ объектов археологического наследия, расположенных в границах земельных участков, закрепляемых за ГОУ ВПО ИГМУ. Произведено натурное координирование, фотофиксация.  В результате работ по археологической оценке территории Марковского МО в 2009 году сотрудниками ООО «Раритет» (Дзюбас С.А., Небытова А.В.) проведены работы по проверке координат углов поворота границ  стоянки.

Границы ОАН: северная и северо-восточная проходят по береговой линии Иркутского водохранилища; юго-восточна южная и западная образуют единую ломаную линию в глубине берега. Площадь – 11 307 кв.м

12. Стоянка «Падь Калей 2» (каталог координат, прил. №3) находится  на левом борту безымянного залива, в 0,6 км на север левого устьевого мыса залива Падь Калей и в 4,0 км на юго-восток от д. Новогрудинина. ОАН открыт в 1988 г  Большереченским отрядом Средне–Сибирской комплексной археологической экспедицией ИГУ (Савельев Н.А., Бердникова Н.Е., Ветров В.М., Хамзин А.А), собран подъемный археологический материал, в береговом обнажении (высота 1- 3 м) сделана зачистка, произведены топосъемка и фотофиксация. Артефакты залегают в слое бурой супеси (0,35- 0,50 м) и представлены отщепами, сколами, пластинами, плоским бифронтальным торцовым нуклеусом, заготовкой нуклеуса из гальки. Датировка: VII - V тыс. л.н. (мезолит - неолит).

В 2004 году группой Иркутского археологического отряда ЦСН произведен мониторинг ОАН (Песков С.А.), определено техническое состояние.. В 2005 году с.н.с. кафедры археологии, этнографии, истории древнего мира ИГУ Бердниковой Н.Е. выполнены работы по натурному установлению границ объектов археологического наследия, расположенных в границах земельных участков, закрепляемых за ГОУ ВПО ИГМУ. Произведено натурное координирование, фотофиксация.  В результате работ по археологической оценке территории Марковского МО в 2009 году сотрудниками ООО «Раритет» (Дзюбас С.А., Небытова А.В.) проведены работы проверке координат углов поворота границ  стоянки.

Границы ОАН: восточная граница проходит по береговой линии Иркутского водохранилища; северная, западная и юго-западная образуют единую ломаную линию в глубине берега. Площадь – 5 155 кв.м

13. Стоянка «Курма», (каталог координат прил. №3) находится на мысовидном выступе левого берега залива Курма, в 4 км к северу от  д. Михалево (нежил). ОАН открыт в 1996 году сотрудниками Иркутского археологического отряда  Новостроечной экспедиции ЦСН г. Иркутска (Задонин О.В., Дзюбас С.А., Луньков А.В),  В  полосе размыва собран подъемный археологический материал, в береговом обнажении на высоте 3  м от уреза воды сделана зачистка обнажений, произведены топосъемка и фотофиксация. Стратиграфическая характеристика не определена. Археологический материал представлен аргиллитовыми отщепами. Датировка: V тыс. л.н. (неолит).

В 2004 году группой Иркутского археологического отряда ЦСН произведен мониторинг ОАН (Песков С.А.), определено состояние, произведено координирование углов поворота границ в системе координат WGS-83. В результате работ по археологической оценке территории Марковского МО в 2009 году сотрудниками ООО «Раритет» (Дзюбас С.А., Небытова А.В.) проведены работы по уточнению границ и проверке координат стоянки.

Границы ОАН: северо-восточная проходит по береговой линии Иркутского водохранилища; северо-западная, западная и юго-западная образуют единую ломаную линию в глубине берега, её общая протяжённость составляет 310 м; юго-восточная  - простирается от берега водохранилища вглубь на 20 м до соединеия с юго-западной границей. Площадь – 5 640 кв.м

14. Стоянка «Михалево (Угольник) 1», (каталог координат прил. №3) находится на склоне левого борта пади первая Хея с отметками над урезом водохранилища. 32-42 метра, на водоразделе между заливами Курма и Малый Калей, в 1 км к югу от правого берега залива Курма и в 3 км к северу от  д. Михалево (нежил). ОАН открыт в 1996 году сотрудниками Иркутского археологического отряда  Новостроечной экспедиции ЦСН г. Иркутска (Задонин О.В., Дзюбас С.А., Луньков А.В). В 1996 году на участке заложено 14 арх. шурфов разной площади. Артефакты залегают в слое красновато-серого мелкозернистого песка  (0,3-0,4 м) и представлены отщепами и сколами из серого кремня, однолезвийным скреблом с вогнутой рабочей кромкой обработанной ярусной ретушью на массивном сколе темно-серого микрокварцита, плоским монофронтальным нуклеусом дисковидной формы, обколотой галька светло-серого микрокварцита, пластинчатым сколом из белого кварцита. Датировка: 30-12 тыс. л.н. (палеолит).

В 2004 году группой Иркутского археологического отряда ЦСН произведен мониторинг ОАН (Песков С.А.), произведено координирование центральной точки. В результате работ по археологической оценке территории Марковского МО в 2009 г. сотрудниками ООО «Раритет» (Дзюбас С.А., Небытова А.В.) проведены работы по уточнению границ и проверке координат углов поворота границ  стоянки.

Границы ОАН имеют подпрямоугольную конфигурацию, длинными сторонами ориентированы по линии юго-восток – северо-запад. Юго-восточная имеет длину 320 м, северо-восточная – 540 м, северо-западная – 280 м, юго-западная – 510 м. Площадь 156 700 кв.м

Таким образом, в границах Марковского МО Иркутского района выявлено, состоит на учете государственного органа охраны объектов культурного наследия Иркутской области 16 объектов  археологического наследия – единичных памятников (в том числе 3 памятника археологии включены в ансамбль), представляющих историко-культурную ценность, подлежащих охране и сохранению в рамках существующего законодательства.

Таблица 4.1

Перечень объектов археологического наследия - памятников археологии на территории Марковского МО.

| Nп/п, N на схеме | Тип объекта | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождение | Категория учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стоянка | "Кая-Марково" | Правый борт долины р.Кая, в 1,25 км к востоку от п.Марково | выявленный |
| 2 | могильник | Ерши 2 (Мыс Зыбун) | Левый берег Иркутского вдхр., 4,4 км от плотины Иркутской ГЭС, залив Ерши, мыс Зыбун | выявленный |
| 3 | стоянка | "Мельничный 1" | Левый берег Иркутского водохранилища, левый берег безымянного залива, в 2,5 км на СВ от п.Мельничный | выявленный |
| 4 | стоянка | "Мельничный 2" | Левый берег Иркутского водохранилища, левый берег безымянного залива, в 2,4 км на СВ от п.Мельничный | выявленный |
| 5 | стоянка | "Мельничный 3" | Левый берег Иркутского водохранилища, левый берег безымянного залива, в 2,3 км на СВ от п.Мельничный | выявленный |
| 6 | стоянка | "Падь Прямая 1" | Левый берег Иркутского водохранилища, левый борт залива падь Прямая, в 500 м на север от д.Новогрудинина | выявленный |
| 7 | стоянка | "Падь Прямая 2" | Левый берег Иркутского водохранилища, правый борт залива падь Прямая, в 120 м на север от д.Новогрудинина | выявленный |
| 8 | стоянка | "Новогрудинино" | Левый берег Иркутского водохранилища, в 130 м к востоку от д.Новогрудинина | выявленный |
| 9 | стоянка | "Падь Ключ" | Левый берег Иркутского водохранилища, левый устьевой мыс пади Ключ, в 500 м на ЮВ от д.Новогрудинина | выявленный |
| 10 | Ансамбльв составе: | "Картакой" | Левый берег Иркутского водохранилища, падь Картакой, в 2-2,3 км на ЮВ от д.Новогрудинина | выявленный |
| 10/1 | стоянка | "Падь Картакой 1" | Левый берег Иркутского водохранилища, падь Картакой, в 2 км на ЮВ от д.Новогрудинина | выявленный |
| 10/2 | стоянка | "Падь Картакой 2" | Левый берег Иркутского водохранилища, левый устьевой мыс пади Картакой, в 2,3 км на ЮВ от д.Новогрудинина | выявленный |
| 10/3 | стоянка | "Падь Картакой 3" | Левый берег Иркутского водохранилища, левый устьевой мыс пади Картакой , в 2,2 км на ЮВ от д.Новогрудинина | выявленный |
| 11 | стоянка | "Падь Калей 1" | Левый берег Иркутского водохранилища, безымянный залив, в 4.2 км на ЮВ от д.Новогруднина | выявленный |
| 12 | стоянка | "Падь Калей 2" | Левый берег Иркутского водохранилища, в 4 км на ЮВ от д.Новогрудинина | выявленный |
| 13 | стоянка | "Курма" | Левый берег Иркутского водохранилища, левый устьевой участок пади Курма | выявленный |
| 14 | стоянка | "Михалево" (Угольник)-1" | Левый берег Иркутского водохранилища, между заливами Большой и Малый Калей, склон левого борта пади Первая Хая, в 15 км на ЮВ от южной окраины микрорайона Юбилейный г.Иркутска. | выявленный |

Результаты археологической оценки территории

Марковского городского поселения

На основании изучения и анализа картографического материала сделаны выводы о бесперспективности археологических исследований на большей части территории Марковского МО. Участки территории, удаленные от основного водотока – реки Ангары (Иркутское водохранилище) имеют характеристики горно-таежной местности, труднодоступные. Абсолютные высоты 525-898 м, относительные 200-300 м. Преобладают куполообразные, округлые залесенные вершины, некоторые из них безлесны. В юго-восточной части нередки скалы. Имеют распространение каменистые россыпи, скалы-останцы высотой до 30 метров. Грунты преобладают скальные, глинистые и суглинистые, щебеночно-суглинистые и щебеночно-супесчаные. По вершинам гор распространены скальные и полускальные грунты, по долинам рек Большая Олха, Шинихта, Зун-Мурэн (приток р.Курма), Шабартуй, истоки р.Слюдянки – суглинистые. Имеют распространение острова многолетней мерзлоты мощностью до 60 м. Почти вся территория покрыта лесом. Преобладающими породами являются кедр, сосна, лиственница. Лес засорен буреломом, валежником. Подлесок состоит из подроста основных пород, местами кустарниковый. Мелкие реки промерзают зимой до дна.

Исходя из опыта археологических исследований, такие территории, как правило, бесперспективны, вероятность обнаружения объектов археологического наследия полностью не исключена, но крайне низка.

Территории с особыми условиями использования

Достопримечательные места

Достопримечательные места на территории Марковского МО Иркутского района определялись, исходя из следующих позиций:

1. Присутствие на территории, выделенной по ряду геоморфологических признаков, проявлений культурного слоя, либо  объекта (объектов) археологии, анализ местоположения которых свидетельствует о площадном распространении археологического материала наряду с участками его концентрации (памятниками).

2. Локализация территории в пределах ландшафта, геоморфологические особенности которого очевидно предполагают распространение материалов археологии в геологических отложениях.

По результатам выполненных работ на территории Марковского МО Иркутского района  выделены следующие достопримечательные места. Описание дано с севера на юг.

1. Кая-Марково. Достопримечательное место расположено на восток – северо-восток от п.Марково. Территория характеризуется древними террасовидными поверхностями правого берега реки Каи. Абсолютные гипсометрические отметки 400 м,  относительные – 6-10 м от уреза реки Каи. Наличие на данной территории известного объекта археологии «Кая-Марково», датируемого эпохой бронзы, подтверждает возможность обнаружения культуросодержащих отложений на выделенной территории и культурных остатков аналогичного хронологического диапазона. Площадь составляет 1 893 000 кв.м

2. Марково. Достопримечательное место расположено к юго-востоку от п. Маркова. Данная территория характеризуется древними таррасовидными  увалами левого борта долины реки Каи. Гипсометрические отметки террасовидных поверхностей варьируются от 20 до 30 метров относительно уреза реки Каи. Наличие информации об обнаружении на данной территории единичных артефактов подтверждает возможность обнаружения культуросодержащих отложений и культурных остатков большого хронологического диапазона. Площадь составляет 2 632 000 кв.м

3. Мельничный. На территории достопримечательного места  известно три объекта археологического наследия - стоянки «Мельничный  1, 2, 3» и могильник «Ерши 2 (Мыс Зыбун)». В геологических отложениях достопримечательного места зафиксированы материалы археологии – стояночные комплексы, относящиеся к позднему неолиту – бронзовому веку (4 - 3 тыс. л.н.), «Мельничный 1, 2, 3». Памятник археологии «Ерши 2 (Мыс Зыбун)» является единственным, пока ещё недостаточно исследованным  могильником в пределах зоны Иркутского водохранилища, предварительно датируется периодом  мезолита - раннего неолита (8 – 6 тыс. л.н.).  Территория достопримечаетльного места имеет следующие границы: северная – собственно поверхность мыса Зыбун; восточная -  левобережная часть Иркутского водохранилища, включающая в себя устьевые участки нескольких некрупных безымянных падей и участки поверхности между ними; южная -  левый борт залива Мельничный;  западная граница соединяет вершинные точки заливов Зыбун и Мельничный. Площадь составляет 1 893 000 кв.м

4. Новогрудинино. На территории данного достопримечательного места  известно семь объектов археологического наследия  - стоянки «Падь Ключ»; ансамбль «Картакой» в составе: стоянки «Падь Картакой 1, 2, 3»; стоянки «Новогрудинино», «Падь Прямая 1, 2». В геологических отложениях достопримечательного места зафиксированы материалы археологии, относящиеся к неолиту – бронзовому веку (5 - 2 тыс. л.н.). Территория достопримечаетльного места имеет следующие границы: северная – правый борт залива Падь Мельничная; восточная  - левобережная часть Иркутского водохранилища, включающая в себя устьевые участки пади Прямой и нескольких некрупных безымянных падей и участки поверхности между ними; южная -  левый борт залива Левый Картакой;  западная граница соединяет вершинные точки заливов Падь Мельничная и Левый Картакой. Площадь составляет 5 029 000 кв.м

5. Калей. На территории данного достопримечательного места  известно два объекта археологического наследия – стоянки «Падь Калей 1, 2». В геологических отложениях стоянки «Падь Калей 1», зафиксированы материалы археологии, относящиеся к неолиту (5 - 2 тыс. л.н.); в геологических отложениях стоянки «Падь Калей 2» - артефакты, относящиеся к мезолиту – неолиту (7 – 5 тыс. л.н.). Границы достопримечательного места следующие: северная – правый борт залива Правый Картакой; восточная - мысовидная поверхность между заливами Правый Картакой и Большой Калей; южная -  левый борт залива Большой Калей и  западная граница соединяет вершинные точки вышеуказанных заливов. Площадь составляет 5 342 000 кв.м

6. Михалёво - Курма. На территории данного достопримечательного места  известны два объекта археологического наследия - стоянки «Михалёво (Угольник) 1» и «Курма». В геологических отложениях достопримечательного места «Михалёво - Курма», зафиксированы материалы археологии, относящиеся к палеолиту (30 - 12 тыс. л.н.). Стоянка «Михалёво (Угольник) 1»  является одним из самых древних объектов археологии в пределах Иркутского водохранилища. Важно отметить значительную удалённость объекта от современной береговой линии, что говорит  об археологической перспективности поверхностей, расположенных на некрупных водоразделах между падями и заливами Иркутского водохранилища. Объект археологии «Курма» предварительно датируется неолитическим временем (5 тыс. л.н.); Территория достопримечательного места «Михалёво - Курма» занимает мысовидную часть между заливами Курма и Малый Калей. Площадь составляет 6 071 000 кв.м.

Таким образом, на территории Марковского муниципального образования выделено 6 достопримечательных мест.

Таблица 4.2

Перечень объектов археологического наследия - достопримечательных мест на территории Марковского МО

| № п/п на схеме | Название достопримеча- тельного места | Локализация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кая-Марково | к востоку-северо-востоку от п. Маркова, таррасовидные поверхности правого борта долины реки Каи. |
| 2 | Марково. | к юго-востоку от п. Маркова, таррасовидные увалы левого борта долины реки Каи. |
| 3 | Мельничный. | в границах: северная – собственно поверхность мыса Зыбун; восточная левобережная часть Иркутского водохранилища, включающая в себя устьевые участки нескольких некрупных безымянных падей и участками поверхности между ними; южная левый борт залива Мельничный и западная соединяет вершинные точки заливов Зыбун и Мельничный. |
| 4 | Новогрудинино. | в границах: северная – правый борт залива Падь Мельничная; восточная левобережная часть Иркутского водохранилища, включающая в себя устьевые участки пади Прямая и нескольких некрупных безымянных падей и участки поверхности между ними; южная левый борт залива Левый Картакой и западная соединяет вершинные точки заливов Падь Мельничная и Левый Картакой. |
| 5 | Калей. | в границах: северная – правый борт залива Правый Картакой; восточная мысовидная поверхность между заливами Правый Картакой и Большой Калей; южная левый борт залива Большой Калей и западная соединяет вершинные точки вышеуказанных заливов. |
| 6 | Михалёво - Курма. | мысовидная часть между заливами Курма и Малый Калей. |

Территории, обладающие признаками объекта культурного

(археологического) наследия

Территории, обладающие признаками объекта археологического наследия, выделены по следующим критериям:

1. Присутствие на территории современного водотока, независимо от его полноводности и «значимости» на период исследования, либо долины (тальвега) древней водной артерии (для стояночных комплексов).

2. Наличие на территории площадей, вычленяющихся в современном рельефе в качестве пригодных для проживания (селитебность территории).

3. Доказанная или очень вероятная обеспеченность присутствующих на территории геоморфологических единиц рыхлыми геологическими отложениями (в том числе содержащими палеопочвы, отдельные находки палеофауны), особенно для объектов каменного периода.

4. Наличие отдельных археологических находок, находок палеофауны.

Описание территорий дается с севера на юг.

Ключ Речка – Большой Ершовский залив - территория № 1, обладающая признаками объекта археологического наследия,  занимает все мысовидные поверхности между заливами Ключ Речка, Падь Зыбун и левым бортом Пади Берёзовка Большого Ершовского залива. Территория характеризуется некрупными выположенными мысовидными выступами по бортам указанных падей и между ними, имеет юго – восточную экспозицию. Перспективность территории обусловлена возможностью обнаружения погребальных и стояночных комплексов на устьевых участках и по бортам падей в схожих геологических условиях с другими известными памятниками археологии, как могильники «Ерши 2 (Мыс Зыбун)» и «Ерши». Территория в археологическом отношении практически не обследована. Площадь  составляет 5 127 000 кв.м

Ключ Речка – Мыс Зыбун - территория № 2, обладающая признаками объекта археологического наследия,  занимает всю мысовидную поверхность между заливом у мыса Зыбун и правым бортом залива Ключ Речка. Территория характеризуется некрупными выположенными мысовидными выступами по бортам указанных падей и между ними. Перспективность территории обусловлена возможностью обнаружения ОАН на устьевых участках и по бортам падей в схожих геологических условиях с другими известными памятниками, как мезолитический могильник  «Ерши 2 (Мыс Зыбун)». Территория в археологическом отношении не обследована. Площадь составляет 1 173 000 кв.м

Падь Мельничная – Мельничный - территория № 3, обладающая признаками объекта археологического наследия,  занимает всю мысовидную поверхность между заливами Падь Мельничная и Мельничный. Территория характеризуется выположенными участками поверхности по бортам указанных заливов и между ними, имеет южную экспозицию. Перспективность территории обусловлена возможностью обнаружения ОАН на устьевых участках и по бортам падей в схожих геологических условиях с другими известными памятниками археологии, как стоянки «Мельничный 1, 2, 3». Территория в археологическом отношении не обследована. Площадь составляет 954 900 кв.м.

Левый Картакой – Правый Картакой - территория № 4, обладающая признаками объекта археологического наследия,  занимает всю мысовидную поверхность между заливами Правый и Левый Картакой. Территория характеризуется выположенными участками поверхности по бортам указанных заливов и между ними. Перспективность территории обусловлена возможностью обнаружения ОАН на устьевых участках и по бортам падей в схожих геологических условиях с другими известными объектами археологии, как стоянки, «Картакой 1, 2». Территория в археологическом отношении практически не  обследовалась. Площадь составляет 1 253 000 кв.м

Малый Калей – Большой Калей - территория № 5, обладающая признаками объекта археологического наследия,  занимает всю мысовидную поверхность между заливами Малый и Большой Калей. Территория характеризуется выположенными участками поверхности по бортам указанных заливов и между ними. Перспективность территории обусловлена возможностью обнаружения ОАН на устьевых участках и по бортам падей в схожих геологических условиях с такими известными ОАН, как стоянка «Михалёво (Угольник) 1». Территория в археологическом отношении практически не обследована. Площадь составляет  1 236 000 кв.м

Малая Олха – Средняя Хея - территория № 6, обладающая признаками объекта археологического наследия,  занимает практически всю правобережную поверхность Курминского залива (долины падей Средняя и Малая Хея, урочище Угольники), его устье (долина речки Курма) и часть  левобережной поверхности в истоке Курминского залива до долины речки Малая Олха. Территория характеризуется некрупными выположенными участками поверхности по бортам указанных падей и между ними. Перспективность территории обусловлена возможностью обнаружения ОАН на устьевых участках и по бортам падей в схожих геологических условиях с другими известными памятниками археологии, таких как стоянка «Михалёво (Угольник) 1». Территория в археологическом отношении практически не обследована. Площадь составляет 20 590 000 кв.м.

На территории Марковского МО Иркутского района выделено 6 территорий, обладающих признаками объекта археологического наследия.

Таблица 4.3

Перечень территорий, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территории Марковского МО

| № п/п и на схеме | Название территории | Локализация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ключ Речка – Большой Ершовский залив | Мысовидная поверхность между заливами Ключ Речка, Падь Зыбун и левым бортом Пади Берёзовка Большого Ершовского залива. |
| 2 | Ключ Речка – Мыс Зыбун | Мысовидная поверхность между заливом у мыса Зыбун и правым бортом залива Ключ Речка. |
| 3 | Падь Мельничная – Мельничный | Мысовидная поверхность между заливами Падь Мельничная и Мельничный. |
| 4 | Левый Картакой – Правый Картакой | Мысовидная поверхность между заливами Правый и Левый Картакой. |
| 5 | Малый Калей – Большой Калей | Мысовидная поверхность между заливами Малый и Большой Калей. |
| 6 | Малая Олха – Средняя Хея | Правобережная поверхность Курминского залива (долины падей Средняя и Малая Хея, урочище Угольники), его устье (долина речки Курма) и часть левобережной поверхности в истоке Курминского залива до долины речки Малая Олха. |

Режимы и регламенты территорий с особыми условиями использования

В результате выполнения археологической оценки Марковского МО определены территории:

1. В границах которых не требуется регулирования застройки и хозяйственной деятельности государственным органом по охране объектов культурного наследия;

2. Территории с особыми условиями использования, в границах которых  требуется регулирование застройки и хозяйственной деятельности государственным органом охраны объектов культурного наследия. К данным территориями отнесены территории в границах памятников и ансамблей, достопримечательных мест и территории, обладающие признаками объекта археологического наследия.

Объекты археологического наследия – памятники и ансамбли:

1. могильник «Ерши 2 (Мыс Зыбун)»,

2. стоянка «Кая-Марково»,

3. стоянка  «Мельничный 1»,

4. стоянка  «Мельничный 2»,

5. стоянка  «Мельничный 3»,

6. стоянка  «Падь Прямая 1»,

7. стоянка  «Падь Прямая 2»,

8. стоянка   «Новогрудинино»,

9. стоянка  «Падь  Ключ»,

10. ансамбль  «Картакой»,

11. стоянка «Падь Калей 1»,

12. стоянка «Падь Калей 2»,

13. стоянка «Курма»,

14.стоянка «Михалево (Угольник) 1».

Для памятников и ансамблей, в соответствии со ст. 35, 36 ФЗ-73, в целях обеспечения их сохранности, устанавливается режим (условия использования территорий), запрещающий проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и иных работ, хозяйственную деятельность, связанную с осуществлением действий, влекущих за собой изменение ландшафта, уничтожение культуросодержащих отложений, либо создающих помехи для доступа к объекту археологического наследия, до выполнения мероприятий по обеспечению их сохранности (спасательных археологических работ).

Для данных территорий определен режим: запрещаются  все виды строительных работ и хозяйственной деятельности до выполнения спасательных археологических работ.

Объекты археологического наследия – достопримечательные места

1. «Кая – Марково»;

2. «Марково»;

3. «Мельничный»;

4. «Новогрудинино»;

5. «Калей»;

6. «Михалёво – Курма».

В соответствии с п.2 ст. 34 ФЗ-73 для достопримечательных мест устанавливается режим (условия использования территории) ограничения строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования (экспертизы) территории с целью определения сохранности, уточнения границ распространения культуросодержащих отложений, их насыщенности, информативности, историко-культурной значимости культурного слоя.

Учитывая специфику объектов - конкретных достопримечательных мест – «культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов» (ст. 3 ФЗ-73), точечно проявленных в силу неполноты исследованности территории, но достаточно определенно указывающих на присутствие на данной территории памятников археологии – стоянок, могильников и др., мы не считаем обязательным вводить «особый режим» их содержания, подразумевающий запрет освоения и хозяйственной деятельности.

На сопряженной с границей достопримечательного места территории предлагается установить границу зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

Для территорий в границах достопримечательных мест устанавливается  режим: ограничения строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования с целью определения сохранности, границ распространения и историко-культурной значимости культурного слоя.

По результатам обследования земельных участков государственный орган охраны объектов культурного наследия принимает решение о возможности их хозяйственного освоения:

- в случае неинформативности культурного слоя и отсутствия  предмета охраны выдается разрешение на хозяйственное освоение;

- в случае наличия предмета охраны хозяйственное освоение запрещается, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.

Территории, обладающие признаками объекта археологического наследия

1. «Ключ Речка –  Большой Ершовский залив»;

2. «Ключ Речка – Мыс  Зыбун»;

3. «Падь Мельничная –  Мельничный»;

4. «Левый Картакой –  Правый Картакой»;

5. «Малый Калей –  Большой Калей»;

6. «Малая Олха – Средняя Хея».

Для территорий, обладающих признаками объекта археологического наследия устанавливается режим ограничения строительной и хозяйственной деятельности в форме  проведения обязательного предварительного археологического обследования (историко-культурной экспертизы) земельных участков, испрашиваемых для хозяйственного использования, с целью определения наличия объекта археологического наследия, сохранности, границ распространения и историко-культурной значимости   культурного слоя.

На сопряженной с границей территории, обладающей признаками объекта культурного (археологического) наследия, предлагается установить границу зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

На основании заключения по результатам обследования государственный орган охраны объектов культурного наследия определяет режим дальнейшего использования участка:

-  в случае неинформативности культурного слоя и отсутствия  предмета охраны выдается разрешение на хозяйственное освоение территории;

- в случае наличия предмета охраны хозяйственное освоение запрещается, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия. Вступают в силу требования ст.ст.35, 36, 40 ФЗ-73.

По мере получения результатов археологического обследования, обследованные участки либо будут исключаться из состава территорий с особыми условиями использования, либо, в случае подтверждения наличия  (выявления) объекта археологического наследия, государственным органом по охране объектов культурного наследия принимается решение по определению конкретных мероприятий для обеспечения сохранности выявленного археологического объекта.

Для объектов археологического наследия – памятников и ансамлей - устанавливается режим (условия использования территории): запрещаются все виды строительных, земляных работ и хозяйственной деятельности,  проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия (спасательные археологические работы) до начала освоения земельного участка в хозяйственных целях.

Для достопримечательных мест устанавливается режим ограничения строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования (экспертизы) территории с целью уточнения границ распространения, сохранности и историко-культурной значимости культурного слоя. На сопряженной с границей достопримечательного места территории предлагается установить границу зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

Для территорий, обладающих признаками объекта археологического наследия, устанавливается режим ограничения строительной и хозяйственной деятельности в форме  проведения археологического обследования с целью определения наличия объекта археологического наследия, сохранности, границ распространения и историко-культурной значимости культурного слоя. На сопряженной с границей территории, обладающей признаками объекта культурного (археологического) наследия, предлагается установить границу зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

На основании заключения по результатам обследования государственный орган охраны объектов культурного наследия определяет режим дальнейшего использования участка:

- в случае отсутствия предмета охраны выдается разрешение на хозяйственное освоение территории;

- в случае наличия предмета охраны, выявления памятника или ансамбля, хозяйственное освоение запрещается, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности  выявленного объекта археологического наследия. Вступают в силу требования ст.ст.35, 36, 40 ФЗ-73.

По мере получения результатов археологического обследования, обследованные участки либо будут исключаться из состава территорий с особыми условиями использования, либо, в случае подтверждения наличия  (выявления) объекта археологического наследия, государственным органом по охране объектов культурного наследия будет приниматься  решение по определению конкретных мероприятий для обеспечения сохранности выявленного археологического объекта.

Необходимо отметить, что в связи началом эксплуатации Иркутской ГЭС, практически все известные на то время археологические объекты оказались затопленными Иркутским водохранилищем. Объекты археологического наследия, расположенные в зоне Иркутского водохранилища подвергаются интенсивному воздействию негативных факторов, способствующих их разрушению и уничтожению. Зона Иркутского водохранилища в плане сохранности объектов археологического наследия по сравнению с другими территориями Иркутского района стоит в первом ряду по степени разрушения и утраты контекста исторического прошлого.

В связи с вышеизложенным, в целях обеспечения сохранности объектов археологического наследия в границах Марковского МО, расположенных на левом берегу Иркутского водохранилища, подвергающихся постоянной угрозе разрушения вплоть до полного уничтожения, в качестве мероприятия по обеспечению их сохранности, предусмотреть в составе генерального плана Марковского городского поселения и разработку проекта берегоукрепления.

Таблица 4.4

Сводная таблица режимов территорий с особыми условиями использования,

в границах которых  требуется регулирование застройки и хозяйственной деятельности государственным органом охраны объектов культурного наследия в пределах Марковского МО

| Условное обозначение | Территория | Режим территорий с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- |
| Территория в границах объекта археологии | Объекты археологического наследия – памятники и ансабли 1. могильник «Ерши 2 (Мыс Зыбун)», 2. стоянка «Кая-Марково». 3. стоянка «Мельничный 1», 4. стоянка «Мельничный 2», 5. стоянка «Мельничный 3», 6. стоянка «Падь Прямая 1», 7. стоянка «Падь Прямая 2», 8. стоянка «Новогрудинино», 9. стоянка «Падь Ключ», 10. ансамбль «Картакой», 11. стоянка «Падь Калей 1», 12. стоянка «Падь Калей 2», 13. стоянка «Курма», 14.стоянка «Михалево (Угольник) 1» | Запрещаются все виды строительных, земляных работ и хозяйственной деятельности до выполнения спасательных археологических работ |
| Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности | Объекты археологического наследия – достопримечательные места 1. Кая-Марково 2. Марково 3. Мельничный 4. Новогрудинино 5. Калей 6. Михалёво - Курма | Ограничения строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования с целью определения сохранности, границ распространения и историко-культурной значимости культурного слоя. По результатам обследования земельных участков государственный орган охраны объектов культурного наследия принимает решение о возможности их хозяйственного освоения: - в случае неинформативности культурного слоя и отсутствия предмета охраны выдается разрешение на хозяйственное освоение; - в случае наличия предмета охраны хозяйственное освоение запрещается, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия. |
| Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности | Территории, обладающие признаками объектов археологического наследия 1. «Ключ Речка – Большой Ершовский залив» 2. «Ключ Речка – Мыс Зыбун» 3. «Падь Мельничная – Мельничный» 4. «Левый Картакой – Правый Картакой» 5. «Малый Калей – Большой Калей» 6. «Малая Олха – Средняя Хея» | Ограничения строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования с целью определения наличия объекта археологического наследия, сохранности и историко-культурной значимости культурного слоя. По результатам обследования отдельных земельных участков государственный орган охраны объектов культурного наследия принимает решение о возможности их хозяйственного освоения: - в случае, если в ходе археологического обследования (экспертизы) земельного участка не подтверждено наличие объекта археологического наследия или установлена неинформативность культурного слоя и отсутствие предмета охраны, выдается разрешение на хозяйственное освоение; - в случае фиксации объекта археологического наследия, хозяйственное освоение земельного участка запрещается, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности вновь выявленного объекта археологического наследия. |

4.4 ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦЫ МАРКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Проектом Схемы территориального планирования Иркутского района, (выполненной ОАО «Иркутскгражданпроект, 2008г.) предлагается изменение границ Марковского муниципального образования за счет включения территорий с северной стороны Марковского МО (участки с северной стороны федеральной автодороги Московский тракт). Земли находятся в настоящее время в ведении Смоленского МО. Включение дополнительно данного земельного участка вызвано необходимостью, в перспективе не членить проектируемый на данной территории жилой район «Спутник» (с единой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой). Площадь Марковского МО после расширения составит – 69 774,5 га.

4.5 ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

На перспективу существующие сложившиеся производственно-коммунальные образования сохраняются и развиваются в своих границах.

Обновление и развитие производственных и коммунально-складских территорий предусматривается в основном за счёт интенсификации использования отведённых территорий, модернизации производства, применения новейших технологий, а также размещения новых производств на территории предприятий ,сокративших свою деятельность.

В основном это касается предприятий ООО «Агросмоленское» и СХПК «Пригородное», где предусматривается восстановление и дальнейшее развитие на имеющихся площадях тепличного производства и создание цехов по переработке сельхозпродукции. Дальнейшее развитие получат производства, связанные с деревообработкой, располагающиеся также на территории ООО «Агросмоленское» и СХПК «Пригородное».

Перечень промышленных и коммунально-складских складских предприятий, предусматривающихся к выносу.

| №№ п/п | Наименование предприятия | Предлагаемое мероприятие | Район размещения площадки | Пл-дь(S) участка (га) | Рекомнендации по использованию | Сроки выноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Агродорспец- строй(база консервации) | Ликвидация | Р.п. Марково | 5,05 | Жилая застройка | I оче-редь |
| 2. | Теплицы | Перепрофи-лирование | Р.п.Марково | 16,4 | Коммунально-складская зона | I оче-редь |
| 3. | Коммунально-складская территория (склады, овощехранилище) | Перепрофи-лирование | Р.п Марково | 16,9 | Общественно-деловой центр | I оче-редь |
| 4. | Площадка склада лесоматериа-лов | Перепрофи-лирование | Д.Мельнич-ная падь |  | Жилая застройка | I оче- редь |
| 5. | Стройэнерго-комплекс | Ликвидация | П.Ново-Иркутск | 1,0 | Жилая застройка | I оче-редь |

4.6 РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Автомобильный транспорт.

Проектом предлагается расширение и реконструкция существующей сети автомобильных дорог на территории Марковского МО.

По территории р.п. Маркова предусматривается строительство автомобильной дороги, обеспечивающей транспортные связи поселков Ново-Иркутский и Сергиев Посад между собой и выходы на городские магистрали г. Иркутска. Трасса проектируемой автодороги пройдет от ул. Захарова, далее по пади между Юбилейным и 3-м поселком ГЭС, вдоль территорий поселков Ново-Иркутский и Сергиев Посад с выходом через р. Кая к Шелеховскому тракту. В пойме р. Кая предусматривается транспортная развязка в разных уровнях с автодорогой, проходящей вдоль р. Кая и обеспечивающей выход на скоростное городское кольцо г. Иркутска. Еще два выхода на городские магистральные улицы предусматриваются по пади Долгой и пади Кузьмиха. Примыкания решаются в одном уровне с устройством разворотных полос. Протяженность трассы автодороги в проектных границах поселка составляет 9,5 км, строительство предусматривается на 1 очередь.

Дорога, проходящая вдоль Шелеховского водовода, предлагается к реконструкции с устройством капитального покрытия проезжей части и изменением параметров земляного полотна до нормативов, соответствующих автодорогам IV технической категории. Протяженность реконструируемого участка составляет 7,5 км. За границами поселка предусматривается новая трассировка дороги по пади Суханова до Шелеховского тракта, протяженностью 2,6 км.

Автодорога на п. Падь Мельничная предлагается к реконструкции с устройством капитального покрытия проезжей части до нормативов IV технической категории. Протяженность участка реконструкции составляет 4,4 км.

Подъездная дорога к д. Новогрудинина, протяженностью 5,1 км, также предусматривается к реконструкции с обеспечением параметров автодороги IV технической категории и устройством капитального покрытия проезжей части. Для исключения проезда транзитного транспорта, движущегося в сторону залива Б. Калей по жилой территории д. Новогрудинина, предлагается строительство обходной автодороги, проходящей в районе пчеловодческого хозяйства и связывающей автодорогу на Новогрудинино с дорогой на Б. Калей. Протяженность автодороги составляет 2,2 км.

Речной транспорт.

Проектом предлагается возобновить пассажирское сообщение водным транспортом по Иркутскому водохранилищу для связи областного центра с жилыми поселками и зонами отдыха, расположенными на прибрежных территориях. Предусматривается организация пассажирских причалов в населенных пунктах п. Падь Мельничная и д. Новогрудинина, а также в заливах Б. Калей и Курма.

# Улично-дорожная сеть

Новые проектные границы р.п. Маркова объединили несколько поселков индивидуальной застройки, расположенных на значительном расстоянии друг от друга. Для обеспечения удобных транспортных связей проектом предусматривается формирование единой улично-дорожной сети с выходами на магистральные дороги г. Иркутска.

Проектное решение основано на формировании в каждом поселке улично-дорожной сети с основной транспортной осью, вдоль которой сосредоточены общественно-торговые центры, и с которой системой местных улиц и проездов обеспечивается обслуживание жилых кварталов. Главные улицы каждого поселка увязаны сетью дорог между собой, а также с другими магистральными дорогами, обеспечивающими выходы к г. Иркутску.

Основное транспортное кольцо формируется подъездной дорогой к р.п. Маркова с выходом по ул. Мира – ул. Голышева к автодороге вдоль Шелеховского водовода, далее по автодороге Иркутск – Новогрудинина на Южный обход г. Иркутска. Внутри кольца предусматривается транспортная связь новых жилых кварталов в южной части п. Маркова по существующей дороге к Восточно-Сибирскому институту МВД с выходом на нее ул. Центральной в п. Николов Посад. Эта дорога станет основной транспортной осью  запроектированного вдоль нее п. Березовый.

В п. Падь Мельничная новое строительство предусматривается в южном и западном направлении. Формирование квартальной застройки обуславливает прямоугольную структуру улично-дорожной сети. Новые улицы и дороги взаимоувязаны с существующей сетью и обеспечивают удобное транспортное обслуживание проектируемых районов.

Новые районы жилой застройки в д. Новогрудинина формируются к западу от существующей застройки. Лишь несколько кварталов в восточной части, освоение которых уже началось,  к концу первой очереди будут окончательно сформированы. Улично-дорожная сеть в новых кварталах жилой застройки имеет прямоугольную структуру, обеспечивающую удобство транспортного обслуживания.

По развитию улично-дорожной сети р.п. Маркова на 1-ю очередь предусматриваются следующие мероприятия:

в восточной части поселка (2-й планировочный район)

- формирование объездной кольцевой дороги от въезда в п. Маркова в районе проектируемого квартала многоэтажной застройки вокруг жилого района с примыканием к ул. Мира. В северо-восточной части кольцевая дорога проходит по существующей грунтовой дороге, которая предусматривается к реконструкции с устройством капитального покрытия проезжей части, протяженностью 2,2 км. Протяженность нового участка строительства в южной части составляет 2,7 км;

- строительство связки кольцевой дороги с автодорогой вдоль Шелеховского водовода, протяженностью 0,5 км;

- строительство сети местных улиц и проездов в кварталах первоочередной застройки, протяженностью 6,4 км;

в южной части поселка (5-й планировочный район)

- строительство основной транспортной магистрали от ул. Голышева к спортивной зоне с выходом на ул. Южную в п. Березовый, протяженностью 2,0 км;

- строительство сети местных улиц, протяженностью 3,7 км;

в центральной части поселка (4-й планировочный район)

- реконструкция автодороги к Восточно-Сибирскому институту МВД с устройством капитального покрытия проезжей части, протяженностью 4,1 км;

- строительство сети местных улиц, протяженностью 6,1 км;

в северной части поселка (1-й планировочный район)

- строительство сети местных улиц, протяженностью 3,3 км.

Первоочередные мероприятия по развитию улично-дорожной сети предусматривают новое строительство улиц в п. Падь Мельничная, общей протяженностью 5,9 км, и в д. Новогрудинина – общей протяженностью 7,1 км.

На расчетный срок генплана в р.п. Маркова предусматриваются следующие мероприятия по развитию улично-дорожной сети:

- строительство главной улицы в проектируемом районе усадебной застройки в северной части 2-го планировочного района от Южного обхода до пересечения с ул. Кайской, протяженностью 1,4 км;

- строительство сети жилых улиц и проездов в кварталах многоэтажной и усадебной застройки, протяженностью 9,4 км.

Объемы дорожного строительства на расчетный срок в п. Падь Мельничная составят 2,6 км, а в д. Новогрудинина – 4,9 км.

В таблице 4.5 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети Марковского МО на расчетный срок генплана:

Таблица 4.5

Характеристика улично-дорожной сети Марковского МО

(на расчетный срок генплана)

| Общая протяженность улично-дорожной сети | 201,5 км |
| --- | --- |
| Общая протяженность магистральных улиц и дорог | 57,3 км |
| Плотность улично-дорожной сети | 7,66 км/км2 |
| Плотность магистральных улиц и дорог | 2,2 км/км2 |
| Площадь застроенной территории | 26,3 км2 |

Уровень автомобилизации по Иркутскому району составляет 150 автомобилей на 1000 жителей. С учетом размещения Марковского МО в непосредственной близости к городу уровень автомобилизации на расчетный срок генплана принимается по перспективным показателям г. Иркутска - 300 автомобилей на 1000 жителей. Исходя из уровня 90%-ной обеспеченности автовладельцев гаражами и стоянками постоянного хранения автомобилей, для хранения расчетного количества автотранспорта для жителей многоэтажной застройки р.п. Маркова необходимо 6200 машино-мест. Во 2-м планировочном районе необходимо размещение 1500 автомобилей. Территория существующего гаражного кооператива расширяется до проектной вместимости 900 машино-мест. В квартале многоэтажной застройки предусматривается строительство подземных гаражей на 200 машино-мест и многоуровневой парковки на 400 машино-мест. Комплекс многоэтажной застройки в 1-ом планировочном районе обеспечивается местами для хранения автомобилей в подземных и многоуровневой гаражах, общей емкостью 4700 машино-мест.

В населенных пунктах п. Падь Мельничная и д. Новогрудинина гаражи размещаются на территории усадеб.

Для транспортного обслуживания населения проектом предусматривается организация регулярного автобусного сообщения с областным центром.

Автобусное движение в р.п. Маркова намечается по главным улицам всех жилых районов, входящих в состав поселка. Маршрутная сеть обеспечивает нормативную пешеходную доступность от жилой застройки до остановочных пунктов. Проектная протяженность сети общественного транспорта составляет 37,76 км.

В п. Падь Мельничная и д. Новогрудинина также предусматриваются регулярные рейсы автобусного движения пригородного сообщения из г. Иркутска с организацией конечных остановочных пунктов на территориях поселков.

4.7 РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.7.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Р.п.Маркова

Максимальный общий среднесуточный расход воды составит 19,11 тыс. м3/сутки. Нормативы при расчете водопотребления приняты согласно СНиП 2.04.01-85. В соответствии со СНиП 2.04.02-84.расход на наружное тушение пожара принято 25 л/сек на 2 пожара. Водоснабжение предлагается осуществить от водопроводных сетей г. Иркутска путем строительства предусмотренного проектом генплана г.Иркутска водовода Д=1200мм. от Ершовского водозабора до проектируемой площадки, а также от существующих водоводов на г. Шелехов в зависимости от расположения планировочных районов. В связи с тем, что отметки земли в зоне застройки значительно колеблются по высоте, водоснабжение поселка будет представлять собой многозонную систему с установкой резервуаров и подачей воды насосными станциями 2-3 подъемов в верхние зоны водоснабжения.

Для целей неприкосновенного запаса питьевой воды в резервуарах предусматривается  хранение питьевой воды объемом – 1080 м3 из расчета удвоенного пожарного запаса (СНиП 2.04.02-84 т.5 и п.15.3) и аварийного запаса на случай землетрясения в размере 70% суточного расхода в течении 8 часов работы (4460м3), всего общим объемом неприкосновенный запас в резервуарах составит – 5 540м3.

Общий объем резервуаров чистой воды с учетом регулирующего объема принимается 10-15 тыс.м3

Подача воды потребителям осуществляется от водоводов, насосных станций или резервуаров чистой воды по разводящей кольцевой водопроводной сети Д=500,400,300,200,150 мм, трассы которой проходят по проектируемым коридорам инженерных сетей, дорогам и проездам.

1,1а планировочный районы

Водоснабжение предусматривается от проектируемого водовода Д=1200мм. (генплан г. Иркутска), трасса которого проходит транзитом на проектируемую ТЭЦ-8 в Ново-Ленино. Водоводами 2Д=500мм. вода подается на резервуары чистой воды 2х3000м3  (отметка 515.00). Из резервуаров вода по водоводам 2Д=300мм. под гидростатическим напором поступает на нижние отметки(470-480м.и ниже) застройки. На более высокие отметки(470-520м.) по водопроводному кольцу Д=250мм. производится подкачка насосной станцией. Насосы, установленные в станции, оборудуются регулируемым по частоте электроприводом.

2 планировочный район

Из резервуаров 1 района вода по водоводам 2Д=400мм. под гидростатическим напором поступает в район застройки (460-470м.). Вокруг района проектируется водопроводное кольцо с трубопроводами Д=300, 350мм. Данные водоводы, в свою очередь, являются транзитными для водоснабжения 3 района.

3 планировочный район

Вокруг района проектируется водопроводное кольцо с трубопроводами Д= 250мм. Данные водоводы, для надежности водоснабжения, соединяются с водоводами 5 района.

4 планировочный район

Предлагается двойное подключение:

- Водоводами 2Д=200мм. от существующего водовода Д=700мм., подающим воду на г. Шелехов.

- Водоводами 2Д=200мм. от проектируемого водовода Д=1200мм. в Ново-Ленино. На месте врезки устанавливается насосная станция с подачей воды в резервуары 2х1400м3., устанавливаемые на отметке 530.00м.

В данные резервуары также подается вода от первого подключения.

Из резервуаров вода по водоводам 2Д=200мм. под гидростатическим напором поступает на нижние отметки(470-500м.) застройки. На более высокие отметки по водопроводному кольцу Д=150мм. производится подкачка насосной станцией.  Насосы, установленные в станции, оборудуются регулируемым по частоте электроприводом.

5 планировочный район

Водоснабжение предусматривается от существующего водовода Д=700мм. на г. Шелехов, Водоводами 2Д=400мм. вода подается на резервуары чистой воды 2х2000м3  (отметка 530.00). Из резервуаров вода по водопроводному кольцу Д=300мм. под гидростатическим напором поступает на нижние отметки(470-500м.) застройки.Водопроводные сети района для надежности водоснабжения соединяются с водоводами 3 района. На более высокие отметки по водопроводному кольцу Д=200мм. производится подкачка насосной станцией.  Насосы, установленные в станции, оборудуются регулируемым по частоте электроприводом.

п. Падь Мельничная и д. Новогрудинина.

Водоснабжение п. Падь Мельничная и д. Новогрудинина предлагается осуществить от подземных источников. Требуется провести разведку подземных вод с утверждением запасов. После утверждения запасов выполнить проект подземного водозабора, резервуаров или водонапорных башен. Выполнить проект зон санитарной охраны водных источников и магистральных водоводов. Зону строгого режима существующих водоисточников коллективного использования огородить в радиусе 50м.

Водопотребление рассчитывается из условия холодного водоснабжения существующей застройки без центральной канализации с нормой 125 л/сутки на 1 человека.

Для водоснабжение населения д. Новогрудинино (800человек) требуется - 100 м3/сутки.

Для водоснабжение населения п.Падь Мельничная (900человек) требуется -112.5м3/сутки.

С коэффициентом суточной неравномерности, принимаемом 1,4 - водопотребление составит соответственно - 140м3/сутки и 157,5 м3/сутки.

В посёлках необходимо строительство резервуаров чистой воды, где хранятся пожарный и аварийный объемы. Пожарный объем для каждого посёлка отражен в таблице 4.2, 1 пожар расходом 10л/сек. в течении 3 часов – 108м3. В соответствии с п.15.3 для сейсмичных районов пожарный запас удваивается и равен - 216м3. Аварийный объем определяется по п.15.3, 70% расчетного расхода не менее 12часов.

Аварийные объемы составят: для д. Новогрудинино – 49 м3, для п. Падь Мельничная – 55,12 м3.

Общий неприкосновенный запас определился: для д. Новогрудинино - 265м3, для п. Падь Мельничная – 271,12м3.

Резервуары емкостью 2х150м3 расположить на площадках в районе скважин коллективного пользования с организацией совместных зон строгого режима.

Таблица

Таблица

4.7.2 ХОЗ.ФЕКАЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Р.п.Маркова

Расчетный расход сточных вод от рассматриваемой территории принят в соответствии с расчетным водопотреблением (на основании СНиП 2-32-74 п.3.1 и п.3.4.) в размере 19,11 тыс.м3/сутки.

Кроме хозяйственно-фекальной канализации в систему внеплощадочной канализации проектом предлагается подключить ливневые стоки с территории жилого района. Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Черт.1 интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек с 1га. В соответствии п. 3.2  при интенсивности дождя «менее 90л/сек с 1га следует рассматривать возможность применения полураздельной системы канализации». Для того, чтобы система справилась с поступлением ливневых стоков во время интенсивных осадков, перед КНС устанавливаются регулирующие резервуары для аккумулирования воды ливневых стоков. Часть ливневых вод(0.05-0.1% от максимального притока) поступает на КНС и затем на очистные сооружения (КОС). Вода, собранная в регулирующие резервуары, после дождя постепенно в течение 24-48 часов перекачивается в общую систему на очистку. Ливневая канализация собирается с застройки с общей площадью 4400га. Для аккумулирования притекающего объема воды требуется  строительство регулирующих резервуаров, объемом около 60 000м3. Кроме того для этих целей используется рабочий объем труб ливневой канализации.

Сточные воды самотеком или по напорным трубопроводам от КНС  транспортируются на очистные сооружения биологической очистки с последующей доочисткой по фосфору, БПК, взвешенным веществам, нитратному азоту и прочим ингредиентам. *В проекте генерального плана КОС размещаются на территории Марковского городского поселения, с южной стороны промышленной зоны г.Иркутска и территории Ново- Иркутской ТЭЦ на расстоянии 500 м, на землях сельхозназначения, свободных от застройки. Площадь территории, резервируемой для размещения КОС – 6 га.

Примечание*

В процессе разработки генерального плана рассматривался ряд вариантов для организации сбора и очистки канализационных стоков. Принят вариант строительства локальных очистных сооружений на территории Марковского МО, в пойме р.Кая (с использованием современных технологий по очистке и обеззараживанию сточных вод, обработке и утилизации осадка), как наиболее обоснованный и приемлемый с точки зрения целесообразности и экономики по следующим причинам:

Расчетный объем водоотведения, согласно разрабатываемому проекту генплана, составит 25-30 т.м3/сутки с учетом ливневой канализации.

Прием стоков с Марковского МО городом Иркутском является проблематичным, т.как создается дополнительная нагрузка на КОС и сети (существующие коллектора не могут пропустить, а КОС левого берега г.Иркутска принять дополнительно такой объем стоков). Кроме того, принятие хоз.фекальных стоков с Марковского МО городом не представляется возможным, из-за активной застройки Свердловского и Ленинского районов и необходимости обеспечения приемов значительных объемов стоков с этих районов. Реконструкция же очистных сооружений города Иркутска является далекой перспективой, из-за отсутствия источников финансирования данного объекта. Строительство магистрального коллектора (от Марковского МО до КОС левого берега города) потребует огромных затрат, так как коллектор необходимо будет прокладывать в условиях застроенной территории города.

Учитывая требования  СанПиН 2.1.5.980-00, п.4.1.2. («Не допускается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных вод, а также организованный сброс ливневых сточных вод - в черте населенных пунктов»), в материалах генерального плана территория очистных сооружений расположена за проектируемой границей населенного пункта р.п.Маркова.

С учетом очистки ливневых вод производительность КОС принимается 25-30 тыс.м3/сутки.

Хозяйственно-бытовые стоки

1 планировочный район

Сточные воды в самотечном режиме по коллектору Д=500мм. поступают на КОС, которые проектируются на р. Кая в районе Ново-Иркутской ТЭЦ.

2 планировочный район

Сточные воды в самотечном режиме по коллекторам Д=200, 300мм. поступают на КНС(3 штуки), которые перекачивают сточные воды  по общим напорным трубопроводам 2Д=500мм. на КОС.

3 планировочный район

Сточные воды от 3 и 5 районов в самотечном режиме по коллектору Д=400мм. поступают на КНС, которая также подключается к общим напорным трубопроводам 2Д=500мм. с последующей перекачкой на КОС.

4 планировочный район

Сточные воды в самотечном режиме по коллектору Д=200мм. поступают на КНС, которые перекачивают их  по напорным трубопроводам 2Д=200мм. на КОС.

5 планировочный район

Сточные воды в самотечном режиме по коллектору Д=200мм. поступают на КНС, которые перекачивают по напорным трубопроводам 2Д=200мм. в самотечный коллектор Д=300мм., который, в свою очередь, подключается в коллектор Д=400мм. 3-го района. С другой стороны 5 района  в данный коллектор также подключается самотечный коллектор Д=300мм.

п. Падь Мельничная и д. Новогрудинина.

Водоотведение для благоустроенных домов осуществить строительством водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом сточных вод в систему централизованной канализации р.п. Маркова.

4.7.3 ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Р.п.Маркова

1 планировочный район

Сточные воды в самотечном режиме по коллектору Д=1000мм. поступают в регулирующие резервуары 2х10000м3 с последующей перекачкой на КОС.

2 планировочный район

Сточные воды в самотечном режиме по коллекторам  поступают на регулирующие резервуары 2х5000м3, далее насосной станцией (ЛНС), которая перекачивает по общим напорным трубопроводам 2Д=400мм. на КОС.

3 планировочный район

Сточные воды от 2, 3 и 5 районов в самотечном режиме по коллектору Д=2000мм. поступают на регулирующие резервуары 3х10000м3, далее в ЛНС, которая также подключается к общим напорным трубопроводам 2Д=400мм. с последующей перекачкой на КОС.

4 планировочный район

Сточные воды в самотечном режиме по коллектору Д=800мм. поступают в регулирующие резервуары 2х3000м3, далее в ЛНС, которая перекачивает по напорным трубопроводам 2Д=300мм. в регулирующие резервуары 2х10000м3 1 района.

5 планировочный район

Сточные воды в самотечном режиме по коллектору Д=400мм. поступают на регулирующие резервуары 2х1000м3, далее в ЛНС, которая перекачивает по напорным трубопроводам 2Д=200мм. в самотечный коллектор Д=1000мм., который, в свою очередь, подключается в коллектор Д=2000мм. 3-го района. С другой стороны 5 района  в данный коллектор также подключается самотечный коллектор Д=1000мм.

п. Падь Мельничная и д. Новогрудинина.

Водоотведение осуществить по проездам и дорогам в сборные самотечные коллекторы, проложенные по берегу Иркутского водохранилища. Самотечные коллекторы выполняются из полиэтиленовых труб диаметром 400-600мм. В местах понижения рельефа устанавливаются насосные станции перекачки(ЛНС) для последующей подачи ливневых вод на очистные сооружения (ЛОС). Материал напорных трубопроводов – полиэтилен, диаметром Ду=300мм. На ЛОС предусматривается физико-механическая очистка с применением сорбентов с последующим сбросом очищенных вод в Иркутское водохранилище.

Ориентировочная производительность ЛОС для п. Падь Мельничная – 5 т.м3/сутки, для д. Новогрудинино – 3т.м3/сутки. В зимнее время на ЛОС организовываются пункты снеготаяния.

4.7.4 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Теплопотребление жилищно-коммунального сектора рассчитано из принятого уровня  численности населения и нормы обеспеченности жилой площадью проектируемой блокированной и многоэтажной застройки  в размере 25м2 общей площади на одного жителя, а в проектируемой усадебной ( коттеджной) застройке -50 м2/чел.

Предварительная прогнозная оценка тепловых нагрузок выполнена по укрупненным показателям расхода тепла с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению.

Максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление жилых зданий определена по формуле:

q max= q уд.*S,       где

q уд- удельный укрупненный показатель максимального расхода тепла на отопление (ккал/час на 1 м2) , принимаемый по Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 306  от 23 мая 2006г. (Таблица 7).

Для  1-2 этажной застройки –59 ккал/час,

для   1-3, 2-3 этажной застройки –54 ккал/час,

для   5 этажной застройки -46 ккал/час,

для 6 и более этажной застройки –43 ккал/час.

Средний часовой расход тепла на горячее водоснабжение жилых зданий определен по формуле:

1,2ma(55-tc)

Qгвс=          24           , где

А – норма расхода воды на горячее водоснабжение на 1 человека в сутки, принимается

120 л/сут,

m -  число человек.

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного  функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 « Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений, на вентиляцию и горячее водоснабжение по паспортам проектов зданий аналогичных планируемым. Все расчетные данные сведены в таблицы 4.6 – 4.14.

Таблица № 4.6

Таблица № 4.7

Таблица № 4.8

Таблица № 4.9

Таблица № 4.10

Таблица № 4.11

Таблица № 4.12

Таблица № 4.13

Таблица № 4.14

Р.п.Маркова.

В соответствии с выполненными расчетами прирост теплопотребности рабочего поселка Марково составит:

на I очередь строительства                               55,10 Гкал/час

64,10 МВт

на расчетный срок                                              121,69 Гкал/час

141,49МВт.

Существующая тепловая нагрузка, присоединенная к централизованному теплоснабжению Ново-Иркутской ТЭЦ  , составляет - 32,27Гкал/час

37,53МВт.

Суммарная теплопотребность р.п.Марково составит:

на I очередь строительства                                            87,40 Гкал/час

101,60 МВт

в том числе от централизованных

теплоисточников                                        51,60Гкал/час

60,00МВт

от  автономных   элекронагревательных

установок                                                      35,80Гкал/час

41,60МВт

на расчетный срок                                       153,95 Гкал/час

179,02МВт

в том числе от централизованных

теплоисточников                                        99,11 Гкал/час

115,25 МВт

от автономных  элекронагревательных

установок                                                      54,84 Гкал/час

63,77МВт.

Теплоснабжение существующей благоустроенной застройки осуществляется от Ново-Иркутской ТЭЦ.

В перспективе, из-за роста теплопотребности п. Марково и города в целом, располагаемой мощности Ново-Иркутской ТЭЦ будет недостаточно. Учитывая то, что рост теплопотребности города планируется обеспечить от нового теплоисточника, а п. Марково расположен смежно с территорией НИТЭЦ , предлагается теплоснабжение планируемой блокированной и многоэтажной застройки предусмотреть от Ново-Иркутской ТЭЦ.

Теплоснабжение малоэтажной усадебной (коттеджной) застройки, а также объектов социально-культурного обслуживания, удаленных от тепловых сетей централизованного теплоснабжения, расположенных в IV планировочном районе и 20 % в V планировочном районе предлагается осуществить от автономных электрических нагревателей.

Тепловые сети.

На перспективу намечается максимальное использование существующих тепловых сетей р.п. Марково.

Теплоснабжение новой застройки в планировочных районах I и Iа предполагалось обеспечить от тепломагистрали №4 ,идущей на правый берег, с прокладкой самостоятельной теплосети от точки подключения до застройки (письмо Иркутскэнерго № 069-82/5661-9719 от 18.09.2008г. Генеральному директору ООО «Востсибстрой» Д. И. Петрову и техническому директору участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ И.В. Гранкину)

Генпланом р.п. Марково на I очередь до 2020г. намечается строительство только малоэтажной блокированной застройки, располагаемой в планировочном районе I. Учитывая очередность строительства, проектом предлагается наиболее целесообразный вариант подключения этих потребителей к существующей теплосети р.п. Марково, с условием перекладки участка диаметром 300-350 мм на диаметр 500 мм от теплоисточника до точки подключения. Диаметры трубопроводов теплосети, намечаемые для теплоснабжения планировочных районов I и Iа, приняты с учетом подключения перспективной нагрузки расчетного срока строительства. Параметры теплоносителя в тепловых сетях, намечаемых для планировочных районов I и Iа 150-70(С.В существующих тепловых сетях после насосной станции смешения 115-70(С.

В перспективе, с развитием застройки в планировочных районах II и V, возможно потребуется реконструкция существующей насосной станции.

Коттеджный поселок «Гринхилл», размещаемый в планировочном районе IV, обеспечивается теплом от тепломагистрали №4 (правого берега) согласно техническим условиям Ново-Иркутской ТЭЦ №223 от 21.08.2008г. Подключение систем отопления и горячего водоснабжения к тепломагистрали предусмотрено через автоматизированный центральный тепловой пункт.

п.Падь Мельничная и д.Новогрудинино

Прирост теплопотребности п.Падь Мельничная составит:

на I очередь строительства                                            2,36 Гкал/час

2,76 МВт

на расчетный срок                                                          4,16 Гкал/час

4,85 МВт

Прирост теплопотребности д.Новогрудинино составит:

на I очередь строительства                                            2,52 Гкал/час

2,93 МВт

на расчетный срок                                                          5,49 Гкал/час

6,39 МВт

Теплоснабжение этих поселений предлагается обеспечить от автономных электрических нагревателей.

4.7.5 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Подсчёт электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных и проектируемых к размещению в пределах Марковского городского поселения.

Подсчёт выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» (РД34.20.185-94), раздел 2, с учётом «Нормативов для определения расчётных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утверждённых приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 ( «Изменения и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94») и с учётом СП31-110-2003 («Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»).

При расчётах не учтены нагрузки от потребителей Марковского муниципального образования питающихся от сторонних источников питания (районы города). Нагрузки новых общественно-деловых зон приняты ориентировочно, по аналогам. Перспективные нагрузки существующих промышленных и приравненных к ним потребителей приняты по опросным листам.

Расчёт нагрузок по площадкам существующего и нового жилищного строительства приведён в таблице № 4.15

Расчётные нагрузки по существующим площадкам приведены в таблице № 4 с учётом выданных технических условий ОАО «ИЭСК» ЮЭС по состоянию на 01.10.2009г. рассматриваемого района составляет 86,25МВт.

Р.п.Марково

Первая очередь – 2020 год.

Расчётные нагрузки первой очереди приняты по «Схеме развития электрических сетей г. Иркутска до 2010г», разработанной ООО ПИ «Сибгипрокоммунэнерго» (г.Новосибирск) в 2006г.

В которые входит, согласно письма «О предоставлении информации» № 17/3123 от 24.07.08г. ООО «ИЭСК» ЮЭС модернизация существующих сетей:

- Перевод ПС «Изумрудная» на класс напряжения 110 кВ, ранее 35 кВ. Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ ИГЭС – Шелехов. Период 2009-2010г.

- Установка новых трансформаторов на ПС «Изумрудная» 2х25МВА, ранее 2х4 МВА. Период 2009-2010г.

Схема предложенная на реализацию генерального плана для покрытия расчётных нагрузок площадок нового строительства первой очереди, а также резервирование потребных нагрузок расчетного срока:

- Реконструкция РП Марково и питающих кабельных линий.

- Реконструкция ПС Пивзавод с заменой трансформаторов на трансформаторы большей мощности.

- Строительство отпайки ВЛ – 220 кВ от проектируемой ВЛ-220кВ Ключи-Туристская для проектируемой подстанции № 1* 220/10 мощностью 2х25 МВА.

- Строительство отпайки ВЛ – 110 кВ для проектируемой подстанции № 2* 110/10 мощностью 2х25 МВА.

- Строительство подстанции № 1* 220/10 мощностью 2х25 МВА, первый пусковой комплекс.

- Строительство подстанции № 2* 110/10 мощностью 2х25 МВА, первый пусковой комплекс.

При расчёте нагрузок первой очереди в связи с преимущественным проектируемым строительством блокированной и усадебной застройки применён коэффициент расчётной мощности К-1,3, в котором учтены нагрузки локальных источников тепло и водоснабжения.

Расчётные показатели сведены в Таблицу № 4.17.

Электрические сети 35-220 на плане района приведены на чертеже.

Расчётный срок – 2030 год.

При определении нагрузок на расчётный срок за базовые приняты нагрузки 2020года (с учётом естественного прироста) и к ним добавлены нагрузки объектов нового строительства периода 2020-2030г.

Схема предложенная на реализацию территориального планирования для покрытия расчётных нагрузок площадок нового строительства расчётного срока, а также развитие резервных нагрузок первой очереди строительства:

- Строительство подстанции № 1* 220/10 мощностью 2х25 МВА, второй пусковой комплекс.

- Строительство подстанции № 2* 110/10 мощностью 2х25 МВА, второй пусковой комплекс.

При расчёте нагрузок расчётного срока для проектируемого строительства блокированной и усадебной застройки применён коэффициент расчётной мощности К-1,3,  в котором учтены нагрузки локальных источников тепло- и водоснабжения, а в 5-этажной и многоэтажной застройке применён коэффициент расчётной мощности К-1,2, в котором учтены реактивные нагрузки лифтов, вентиляционных систем, насосных станций и КНС.

Расчётные показатели сведены в таблицу № 4.16.

Электрические сети 35-220 на плане района приведены на чертеже.

Надёжность электроснабжения общая

Схема построения существующих и проектируемых сетей электроснабжения Марковского МО от источников питания 10-220кВ, в целом соответствует требованиям ПУЭ, РД.34.20.185-94 и СП 31-110-2003 по надежности электроснабжения.

Существующее состояние приведено в п.2.7.5 настоящей пояснительной записки.

Первая очередь строительства относиться к III категории электроснабжения в связи с чем возможность равномерного покрытия нагрузок при строительстве подстанции с первым пусковым комплексом  будет являться допустимым.

Расчётный срок строительства относится ко II категории электроснабжения в связи с преимущественной многоэтажной застройкой. Покрытие проектных нагрузок возможно при выполнении строительства подстанций с вводом второго пускового комплекса.

При окончании строительства ПС – 2* появляется возможность перевода нагрузок с РП «Маркова», что приведёт к снижению износа электрооборудования РП и ЛЭП, а также перевод части потребителей существующего жилого фонда посёлка Маркова на II категории электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ, РД.34.20.185-94 и СП

Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок

Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок р.п.Маркова сведены в таблицы № 4.15 - 4.17 для подсчёта технико-экономических показателей.

Данные подсчёта электрических нагрузок первой очереди и расчетного срока выполнены с учётом существующих нагрузок рассматриваемого района для более точного расчета ТЭП по расчётным срокам и сведены в таблицы № 4.15 - 4.17

Электропотребление.

Все расчёты выполнены при числе часов максимумов нагрузок на шинах подстанции 6-10 кВ. Потребление в целом по р.п.Маркова составит на 2030г. 677 952 000 кВт/часов в год, при численности населения рассматриваемого района 40 тыс. человек. Среднее удельное потребление электроэнергии на расчётный срок составит – 8 740 кВт/час на 1 человека в год.

п.Падь Мельничная и д.Новогрудинино

Первая очередь – 2020 год.

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в пределах п.Падь Мельничная и д.Новогрудинино. Данные для подсчета электрических нагрузок предоставлены специалистами Генплана «Иркутскгражданпроект».

Расчетный срок – 2030 год.

Подсчет электрических нагрузок выполнен для всех потребителей, намеченных к размещению в период 2020 – 2030 гг.

Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок сведены в таблицу 4.18.

Таблица 4.18

| №№ п.п. | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение | 24,7 |  |  |
| 2 | Первая очередь | 32,0 | 7,3 | 30 |
| 3 | Расчетный срок | 42,9 | 18,2 | 74 |

На первую очередь – 2020 год предусматривается:

В п.Падь Мельничная – строительство РП-1 10кВ со встроенной ТП (2х400кВА). Питание РП-1 предусмотреть от ПС «Мельничная Падь» воздушными линиями 10кВ. Кроме того, строительство восьми ТП (1х630кВА), питание предусмотреть от РП-1 воздушными линиями 10кВ.

В д.Новогрудинино – строительство РП-2 10кВ со встроенной ТП (2х400кВА). Питание РП-2 предусмотреть от ПС «Мельничная Падь» воздушными линиями 10кВ. Кроме того, строительство двенадцати ТП (1х630кВА), питание предусмотреть от РП-2 воздушными линиями 10кВ.

На ПС Мельничная падь замена трансформаторов на 2х16МВА.

Перевод ПС «Изумрудная» на класс напряжения 110 кВ, ранее 35 кВ. Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ ИГЭС – Шелехов. Период 2009-2010г.

На расчетный срок – 2030 год предусматривается:

п.Падь Мельничная – строительство пяти ТП (2х630кВА). Питание предусмотреть от РП-1 воздушными линиями 10кВ.

д.Новогрудинино – строительство шести ТП (2х630кВА). Питание предусмотреть от РП-2 воздушными линиями 10кВ.

Кроме того, для покрытия прогнозируемых нагрузок необходимо провести реконструкцию ПС «Мельничная Падь» в следующем объеме – перевод ПС «Мельничная Падь» на напряжение 110кВ со строительством отпайки от ВЛ 110кВ «Ерши»-«Изумрудная»; замена существующих трансформаторов на трансформаторы с установленной мощностью 25МВА. Либо перевод ПС М.Падь на напряжение 220кВ от отпайки ВЛ-220кВ Ключи-Изумрудная.

Следует отметить, что в связи с прогнозируемым ростом нагрузок на проектом детальной планировки Свердловского округа г.Иркутска предусмотрено: на ПС «Ерши»-установка третьего трансформатора мощностью 16МВА и замена существующих на трансформаторы мощностью 16МВА; на ПС «Пивзавод»-замена трансформаторов 2х40МВА на трансформаторы мощностью 2х63МВА.

Таблица 4.19

| № | Наименован.ПС | Система напряжен., кВ | Мощность тансформатовов МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существ. нагрузка с учетом договоров и ТУ | I очередь | 2030г |
|  |  |  | сущ. | 2030г. | всего на ПС | на шинах 10кВ | Прирост | на шинах 10кВ | При рост | на шинах 10кВ |
|  | Мельничная падь | 35/10 | 1х4+ 1х2,5 | 2х25 | 3,4 | 3,4 | 7,3 | 10,7 | 10,9 | 21,6 |
|  | Итого по ПС |  |  |  |  | 3,4 |  | 10,7 |  | 21,6 |
|  | Итого по ПС с Км=0,95 |  |  |  |  | 3,2 |  | 10,2 |  | 20,5 |

Таблица 4.20

Нагрузки нового жилищного строительства на I очередь строительства

| Планировочный район | ввод | нагрузка объектов культурно-бытового обслуживания | Итого на I очередь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 усадебный | 2 блокированный и секционный |  |  |
|  | тыс.м2 | кВт | тыс.м2 | кВт |  |  |
| п.Падь Мельничная | 15,1 | 2000 | - | - | 1400 | 3400 |
| д.Новогрудинино | 20,8 | 2800 | - | - | 1100 | 3900 |
| Всего |  |  |  |  |  | 7300 |

Таблица 4.21

Нагрузки нового жилищного строительства на расчетный срок строительства

| Планировочный район | Ввод | нагрузка объектов культурно-бытового обслуживания | Итого на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 усадебный | 2 блокированный и секционный |  |  |
|  | тыс.м2 | кВт | тыс.м2 | кВт |  |  |
| п.Падь Мельничная | 22,0 | 2900 | - | - | 1700 | 4600 |
| д.Новогрудинино | 36,0 | 4800 | - | - | 1500 | 6300 |
| Всего |  |  |  |  |  | 10900 |

п.Падь Мельничная и д.Новогрудинино

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650 потребление электроэнергии в п.Падь Мельничная и д.Новогрудинино на 2030 г. составит 125882 МВт.часов в год. При численности населения данных населенных пунктов на 2030г.- 2,2 тыс.человек удельное потребление электроэнергии на расчетный срок составит 57219 кВт.час на человека в год.

4.7.6 Связь

Телефонизация

р.п. Маркова.

На первую очередь строительства 2010 – 2013 предусматривается строительство новой АТС в районе детского сада р.п. Маркова.

Демонтаж и перенос оборудования АТСКЭ «Квант» ОАО «Сибирьтелеком».

Установка дополнительных шкафов под размещение оборудования, а также создание резервных мощностей предусмотренных под планомерное развитие рабочего посёлка Маркова и Марковского МО.

На расчётный срок предусматривается увеличение существующего состояний 40,5% до 65-70% необходимого согласно ВСН 60-89 для районов не находящихся в городской черте.

п.Падь Мельничная и д.Новогрудинино

Таблица 4.22

| На 1 очередь |
| --- |
|  | Усадебная (1-3 этажа) | Всего |
| п.Падь Мельничная | 151 | 151 |
| д.Новогруди-нино | 208 | 208 |
| На расчетный срок |
| п.Падь Мельничная | Усадебная (1-3 этажа) | Всего |
| д.Новогруди-нино | 371 | 371 |
|  | 568 | 568 |

Таблица 4.23

Расчет потребности телефонов в объектах культурно-бытового обслуживания

| На 1 очередь |
| --- |
|  | п. Падь Мельничная | д. Новогрудинино |
| Школы | 1х200 (2) | 1х40 (1) |
| Дошкольные Учреждения | 1х40 (1) | 1х40 (1) |
| Предприятия общ. питания | 1х20 (1) | 1х24 (1) |
| Предприятия непоср. быт. обслуживания | 1х4 (1) | 1х3 (1) |
| Отделения связи | 1 (1) | 1 (1) |
| Магазины | 1х160 (1) | 1х140 (1) |
| Библиотеки | - | - |
| Клубы | - | - |
| Аптеки | 1 (1) | 1 (1) |
| Амбулатории | в р.п. Маркова |
| ФАП | - | 1 (1) |
| Всего | 8 | 8 |
| На расчетный срок |
| ФАП | 1 (1) | - |
| Клубы | 1х40 (1) | 1х120 (1) |
| Библиотеки | 1х5 при клубе | 1х4 при клубе |
| Магазины | 1х120 (1) 1х140 (1) | 2х160 (2) |
| Предприятия общественного питания | 1х20 (1) | 1х24 (1) |
| Всего | 13 | 12 |

Итого на 1 очередь строительства потребность в телефонных номерах составляет:

- в п. Падь Мельничная 159 номеров;

- в д. Новогрудинино 216 номеров.

Итого на расчетный срок потребность в телефонных номерах составляет:

- в п. Падь Мельничная 384 номеров;

- в д. Новогрудинино 580 номеров.

На сегодняшний день на территории п. Падь Мельничная  и д. Новогрудинино не предусмотрены АТС. В связи с застройкой данных поселений возникает потребность в установке телефонной станции. Учитывая небольшую потребность в телефонных номерах, предлагается установить одну АТС на территории одного из населенных пунктов. Если существует возможность, то предлагается подключиться к АТС, расположенной в близлежащих поселениях.

Телевидение и радио.

Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы» предусматривает развитие цифрового телевидения в России.

ФЦП предусматривает создание трех мультиплексов - пакетов каналов, вещающих на одной частоте. Бесплатный доступ к первому из них должны иметь 100% населения страны. В него, по словам министра связи и массовых коммуникаций Игоря Щеголева, войдут: Первый канал, «Россия», «Культура», «Спорт», «Вести 24», «Пятый канал», НТВ и пока не существующий детский телеканал, а также Радио России, «Вести FM» и «Маяк».

Охват теле-радио цифровым стандартом Марковского  МО на расчётный срок достигнет от 80 до 100%, а также улучшится качество принимаемого сигнала.

При строительстве объектов соцкультбыта и жилья предполагается подключение к существующим сетям.

4.7.7 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА

В связи с проектируемым жилищным строительством, ростом численности населения, расширением и строительством объектов общественного назначения предполагается увеличение объёмов ТБО и составит - 29,4 тыс. м куб. (на I очередь строительства) и 58,8  тыс. м куб. (на расчётный срок). Для  определения предполагаемых объемов работ по очистке территории использованы рекомендательные нормативы справочника «Санитарная очистка и уборка населённых мест», а также СНиП 2.07.01.89. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 1994 г.(на 1 человека).

Годовая удельная норма накопления ТБО принимается равной 1,4 м куб. на 1 человека в год.

Система и организация работ по сан.очистке территории Марковского МО на перспективу принимается планово – регулярной для всех жилых и общественных зданий независимо от степени их благоустройства. Для сбора и временного хранения ТБО остаётся система несменяемых сборников (металлические контейнеры). Контейнеры устанавливаются на специально оборудованных площадках с твёрдым покрытием.

Для размещения отходов необходимо строительство нового полигона ТБО, соответствующего всем санитарным нормам и правилам.(S=10 га). Генеральным планом предлагается зарезервировать территорию для размещения нового полигона ТБО (оборудованном в соответствии с санитарными нормами и правилами) на расстоянии 3-4 км южнее р.п.Маркова в границах Марковского МО (на незалесенных землях Кайского лесничества). Существующая свалка подлежит ликвидации с последующей рекультивацией.

Несанкционированные свалки подлежат ликвидации.

До строительства нового полигона предусматривается эксплуатация существующего с организацией СЗЗ - 500м.

Кладбища.

Существующее кладбище в р.п.Маркова на перспективу подлежит консервации.

Учитывая, что площадь существующего кладбища достигает 20 га, предлагается на расчетный срок генерального плана рассмотреть возможность резервирования территории и размещения нового кладбища в западном направлении от территории существующего (площадью 20 га). Существующие кладбища в п.Падь Мельничная и д.Новогрудинино на перспективу сохраняются. Для п.Падь Мельничная предусматривается расширение кладбища (площадь ориентировочно составит около 5 га).

В соответствии с проектными решениями, предложенными в «Схеме территориального планирования территории Иркутского районного МО» на расчётный срок предусматривается размещение мусороперерабатывающего завода мощностью 350-400 тыс.тонн/год (с учётом ТБО Иркутска, Ангарска, Шелехово) на территории Мамонского МО, общая площадь территории 60 га. Выбор площадки в этом районе обусловлен хорошей транспортной доступностью для близлежащих муниципальных образований, наличие коммуникаций, а также возможность организации санитарно-защитной зоны. Смежно, с площадкой МПЗ предусматривается размещение крематория и завода по переработке медицинских отходов (также с учетом потребностей Ангарского Иркутского и Шелеховского районов).

4.7.8 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Проектная территория населенных пунктов Марковского МО имеет сложный пересеченный рельеф с перепадом высот от 440 м до 566 м. В долине р. Кая встречаются заболоченные участки, а также территории, подвергающиеся подтоплению и незначительному затоплению в результате прохождения паводков.

Генпланом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- регулирование русел р. Кая и впадающих в нее ручьев;

- организация набережных с берегоукрепительными сооружениями;

- благоустройство зоны отдыха с организацией искусственного пруда и пляжной зоны;

- вертикальная планировка территории с организацией стока поверхностных вод.

## Регулирование русел малых водотоков.

По территории р.п. Маркова с юга на север протекает р. Кая. Река имеет извилистое, местами заболоченное, русло, куда  происходит сброс поверхностных стоков с прилегающих территорий, вызывающих его загрязнение.

Проектом предлагается регулирование русла р. Кая и впадающих в нее ручьев с проведением работ по спрямлению, очистке и дноуглублению. Русло р. Кая регулируется на участках от устья ручья в пади Хлебная до проектируемого искусственного пруда и в районе жилой застройки по ул. Кайской. В поперечном сечении руслу придается трапециидальный профиль. Протяженность участков регулирования составляет 0,7 км и 1,25 км соответственно. Русло ручья в пади Хлебная расчищается и спрямляется на протяжении 1,17 км. В пади Долгой предусматривается изменение существующего русла ручья и строительство нового русла вдоль проектируемой улицы протяженностью 2,3 км. В поперечном сечении руслу придается трапециидальный профиль, дно и откосы до отметки меженной воды укрепляются камнем, а выше – посевом трав. Устье ручья, где предусматривается размещение спортивной зоны, заболочено. Для водопонижения проектом предлагается строительство открытого дренажного канала, протяженностью 0,3 км.

В пределах прибрежной зоны р. Кая, свободной от застройки, предлагается создание озелененных территорий с использованием пород деревьев и кустарников, способных к избыточному присутствию воды в почве, что будет способствовать дополнительному дренированию территории.

Берегоукрепительные работы.

Населенные пункты п. Падь Мельничная и д. Новогрудинина расположены на прибрежных территориях Иркутского водохранилища. Проектом предлагается проведение мероприятий по защите береговых склонов от размыва.

В п. Падь Мельничная застройка непосредственно выходит к акватории залива. Проектом предусматривается строительство улицы - набережной вдоль всей линии застройки с укреплением берегового склона габионами и устройством ливневой канализации, предназначенной для перехвата поверхностного стока и отвода его на очистные сооружения. Протяженность набережной составляет 3,8 км.

В д. Новогрудинина предусматриваются мероприятия по укреплению береговых склонов каменной наброской или габионами, протяженностью 1 км.

Береговые склоны р. Кая на участках регулирования русла для предотвращения размыва укрепляются каменной наброской. Берега и дно создаваемого искусственного водоема также укрепляются каменной наброской.

Организация зоны отдыха.

Генпланом предусматривается создание искусственного водоема в пойме р. Кая за счет выемки грунта, что будет способствовать понижению уровня грунтовых вод на прилегающих территориях. Площадь зеркала воды составляет около 2 га, глубина пруда не превышает 2 м.

Для организации зоны отдыха предусматривается устройство искусственного пляжа. Территория пляжа планируется с уклоном в сторону пруда не более 3% и отсыпается песчаным грунтом. Дно водоема в районе пляжной зоны также устраивается пологим.

Вертикальная планировка и организация поверхностного стока.

Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение вертикальной планировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора водоотводящими системами и устройствами и последующего отведения на очистные сооружения.

Вертикальная планировка территории предусматривает:

- обеспечение удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов путем придания улицам и дорогам уклонов, не превышающих нормативных – не более 8%;

- применение минимально допустимых уклонов (не менее 0,4%) на горизонтальных участках для обеспечения поверхностного водоотвода;

- обеспечение стока атмосферных осадков с территорий в лотки прилегающих улиц.

В жилых районах поверхностный сток организуется по лоткам проезжей части улиц и кюветам дорог с последующим сбросом в водоприемные колодцы ливневой канализации.

ГЛАВА 5.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ (ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ)

5.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория Марковского городского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области», составляет 69 798,9 га. Проектом генерального плана предлагается существенное изменение использования территории городского поселения.

Территория застройки (без учета санитарно-защитных зон) по проекту расширяется на 19,2% и составит 5 364,5 га, или 7,7% всех земель городского поселения. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории займут 86,9% площади в границах проекта, под прочие виды использования останется 5,4% земель муниципального образования.

К расчетному сроку предусматривается расширение селитебной территории на 22,3%, к 2030 году она составит 4 790,2 га (89,3% площади застройки). Зона жилой застройки увеличивается до 4 260,1 га, или на 31,4%. Подавляющая часть жилой зоны (64%) приходится на садоводства, территория которых незначительно увеличивается по сравнению с исходным годом.

Территория жилых кварталов и микрорайонов расширяется почти в три раза за счет размещения жилищного строительства на свободной территории. В р.п. Маркова формируются микрорайоны жилой застройки переменной этажности с домами высотой от 2 до 6 этажей (I и Iа планировочные районы), размещаются секционные 5-этажные жилые дома (II планировочный район), обширные территории занимает усадебная (коттеджная) застройка во II, IV и V планировочных районах. Малоэтажная усадебная застройка размещается также в п. Падь Мельничная и д. Новогрудинина.

Средняя плотность жилой застройки (без учета садоводств) в границах проекта к расчетному сроку повышается почти в 2,7 раза (с 390,9 м2/га до 1 049,6 м2/га), при этом средняя плотность населения в границах жилых кварталов и микрорайонов повышается в 2 раза. Эта разница обусловлена повышением проектной средней жилищной обеспеченности населения по сравнению с существующей (в среднем с 27,1 м2/чел. до 36,1 м2/чел., или на 33,2%).

Генеральным планом предлагается значительное расширение участков под учреждения, предприятия обслуживания и физкультурно-спортивные сооружения. Их суммарная площадь увеличивается более чем в 12 раз, главным образом за счет формирования общественного центра р.п. Маркова и строительства больничного комплекса, а также новых спортивных сооружений. Сохраняется учебный центр ГУФСИН по Иркутской области (4,5 га).

Озелененные селитебные территории общего пользования в границах городского поселения формируются в основном путем благоустройства участков существующего естественного леса, главным образом в юго-западной части р.п. Маркова. Проектом предусматривается создание также скверов и бульваров в районе общественного центра поселка. Создание зеленых насаждений общего пользования предлагается также на территории сельских населенных пунктов. Площадь озелененных селитебных территорий общего пользования всего по проекту составит 181,8 га, или 3,8% селитебной зоны.

Повышение средней плотности населения в жилой застройке, даже с учетом существенного расширения озелененных территорий, участков объектов культурно-бытового обслуживания и спортивных сооружений, ведет к повышению плотности населения в границах селитебной территории с 1,9 чел./га в 2008 г. до 9,3 чел./га к 2030 г. (в 4,9 раза). Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя по проекту сокращается с 5 222,9 м2/чел. в настоящее время (см. таблицу 2.2) до 1 074,0 м2/чел. к расчетному сроку генерального плана. Это указывает на существенное повышение эффективности использования территории при реализации проекта.

Таблица 5.1

Проектное использование территории

| Территории | га | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| А Селитебные территории |  |  |  |
| Жилая застройка | 4 260,1 | 6,1 | 955,2 |
| в т. ч. 4-5-этажная жилая застройка | 25,5 | 0,0 |  |
| жилая застройка переменной этажности (2-6 эт.) | 72,0 | 0,1 |  |
| малоэтажная застройка | 1 435,0 | 2,1 |  |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 1 435,0 | 2,1 |  |
| садоводства | 2 727,6 | 3,9 |  |
| Общественные учреждения и предприятия обслуживания (кроме учреждений и предприятий микрорайонного значения) | 64,5 | 0,1 | 14,4 |
| Специальные учебные заведения | 4,5 | 0,0 | 1,0 |
| Спортивные сооружения | 23,4 | 0,0 | 5,2 |
| Озелененные территории общего пользования | 181,8 | 0,3 | 40,8 |
| Улицы, дороги, проезды, площади, гаражи, автостоянки | 208,2 | 0,3 | 46,7 |
| Прочие территории | 47,7 | 0,1 | 10,7 |
| Итого в пределах селитебных территорий | 4 790,2 | 6,9 | 1 074,0 |
| Б Производственные территории |  |  |  |
| Промышленно-коммунальные территории | 809,5 | 1,2 |  |
| в т.ч. санитарно-защитные зоны | 287,7 | 0,4 |  |
| Территории инженерной инфраструктуры | 7,8 | 0,0 |  |
| Итого в пределах производственных территорий | 817,3 | 1,2 |  |
| В Ландшафтно-рекреационные территории |  |  |  |
| Леса | 53 287,0 | 76,4 |  |
| Луга и пойменные территории | 3 727,2 | 5,3 |  |
| Водные пространства | 3 578,3 | 5,1 |  |
| Прочие рекреационные территории | 73,6 | 0,1 |  |
| Итого в пределах рекреационных территорий | 60 666,1 | 86,9 |  |
| Г Прочие территории |  |  |  |
| Специальные территории | 30,0 | 0,0 |  |
| Режимные территории | 44,7 | 0,1 |  |
| Территории, требующие проведения специальных инженерных мероприятий | 1 829,0 | 2,6 |  |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 1 621,6 | 2,3 |  |
| Итого в пределах прочих территорий | 3 525,5 | 5,0 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА | 69 798,9 | 100,0 |  |

Проектом предлагается совершенствование функционального зонирования поселковых территории муниципального образования. Предусматривается освоение участков, ранее предоставленных под усадебную застройку. Развивается жилая застройка сельских населенных пунктов. Расширяются зоны инженерной и транспортной инфраструктуры. Производственные территории расширяются в связи с формированием озеленяемых санитарно-защитных зон. По проекту площадь рекреационных территорий и водных поверхностей увеличивается в связи с созданием зоны отдыха. В то же время ряд территорий сельскохозяйственного назначения изымается под жилищно-гражданское строительство.

Часть территории существующих лесов благоустраивается и преобразуется в озелененные территории общего пользования, а другая часть попадает в пределы санитарно-защитных зон. В границах городского поселения сохраняются режимные территории (участки автодрома МВД и Исправительной колонии №19 ГУФСИН, всего 44,7 га), а также неиспользуемые земли, для введения которых в хозяйственный оборот требуется проведение специальных инженерных мероприятий.

Проектное использование территории приведено в таблице 5.1.

5.2 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В Марковском городском поселении средняя жилищная обеспеченность на расчетный срок (2030 г.) принимается в существующей и проектируемой застройке переменной этажности (2-6 этажей) и 5-этажной - в размере 25 м2 общей площади на одного жителя, а в существующей и проектируемой усадебной (коттеджной) застройке – 50 м2/чел.

В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок жилищный фонд в границах проекта составит 1 608,5 тыс. м2 общей площади. Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 203,6 тыс. м2 общей площади и подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства на свободной от застройки территории. Основной массив новой жилой застройки предлагается сформировать на территории р.п. Маркова. В границах планировочных районов I и Iа в северной части поселка размещается застройка переменной этажности, включающая жилые дома высотой от 2 до 6 этажей. Секционная 5-этажная застройка размещается в границах II планировочного района, главным образом к северу от поселкового общественного центра. Преобладающую часть нового жилищного фонда (около 60%) предлагается сформировать за счет малоэтажной усадебной (коттеджной) застройки, размещаемой в составе II, IV и V планировочных районов, причем в последних двух намечено завершить развитие новых жилых поселков - Березового, Изумрудного, Николова Посада, Сергиева Посада, Ново-Иркутского и Ново-Мельниково. Малоэтажная усадебная застройка II планировочного района размещается на свободной территории к западу от существующих жилых кварталов. Формирование III планировочного района отнесено за расчетный срок генерального плана. Размещение государственного и муниципального жилищного фонда в границах Марковского городского поселения не предусматривается.

Новая усадебная (коттеджная) жилая застройка п. Падь Мельничная размещается на свободной территории на северо-западной окраине поселка и на участке бывшей лесоперевалочной базы на берегу Иркутского водохранилища. Генеральным планом предусматривается значительное развитие жилой зоны д. Новогрудинина главным образом к западу от существующей застройки; кроме того, участки новой усадебной застройки размещаются к югу и к востоку от существующего жилья.

Проектом предусматривается размещение нового жилищного фонда в объеме     1 404,9тыс. м2 общей площади при следующей структуре застройки:

в 1-3-этажных жилых домах с приусадебными участками – 832,5 тыс. м2 общей площади – 59,3%;

в 2-6-этажных жилых домах (секционных и блокированных с приквартирными участками) – 485,0 тыс. м2 общей площади – 34,5%;

в 5-этажных секционных жилых домах – 87,4 тыс. м2 общей площади – 6,2%.

# Таблица 5.2

Предлагаемая структура застройки сбалансирована по этажности и типам жилья. Строительство блокированных и секционных жилых домов высотой 2-6 этажей отвечает спросу на жилье, доступное для широких слоев населения. Значительное развитие усадебной (коттеджной) застройки отвечает существующему спросу и пригородному профилю поселения.

На расчетный срок жилищный фонд в границах проекта (с учетом сохраняемого) распределяется по типам жилой застройки следующим образом:

в 1-3-этажных жилых домах с приусадебными участками – 985,5 тыс. м2 общей площади – 61,3%;

в 2-6-этажных жилых домах (секционных и блокированных с приквартирными участками)– 485,0 тыс. м2 общей площади – 30,1%;

в 5-этажных секционных жилых домах – 138,0 тыс. м2 общей площади – 8,6%.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по поселкам и по этажности на расчетный срок приведено в таблице 5.2.

Средняя плотность населения в жилой застройке (без учета садоводств) по проекту составит 29,1 чел./га. Такой низкий уровень плотности обусловлен тем, что более 93% территории жилой застройки (1 435,0 га из 1 532,5 га) приходится на кварталы малоэтажных жилых домов с приусадебными участками, где средняя плотность населения при расчетной жилищной обеспеченности составит 13,7 чел./га. Плотность населения в жилой застройке высотой 2-6 этажей составит 255,6 чел/га, что соответствует рекомендациям СНиП 2.07.01-89* (приложение 4, табл. 2 с учетом примечания 7) для зоны средней градостроительной ценности.

5.3. КУЛЬТУРНО –БЫТОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе времен плановой экономики и практически не были реализованы даже в период централизованного финансирования развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, рекреационные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СНиП и социальных нормативов.

Городское население – р.п. Маркова

#### В соответствии с проектом, в р.п. Маркова размещается как постоянное население, в полном объеме обеспечиваемое комплексом объектов социального и культурно-бытового обслуживания, так и временное, которое должно в значительной степени обеспечиваться услугами по месту постоянного жительства. Соответственно, расчет объектов обслуживания произведен в полном объеме на постоянное население (37,3 тыс. чел.), а по магазинам, рынкам, предприятиям общественного питания, станциям скорой помощи, отделениям связи и отделениям банков – на полную численность населения с учетом временного (42,4 тыс. чел.) - см. таблицу 5.3.

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения по их размещению в границах проекта.

Генеральным планом предусматривается завершение формирования общепоселкового центра обслуживания в границах II планировочного района на территории, примыкающей к существующей застройке п. Маркова. В V планировочном районе размещается новый больничный комплекс, вместимость которого принимается в соответствии со Схемой территориального планирования Иркутского муниципального района с учетом обслуживания жителей населенных пунктов Марковского городского поселения, расположенных за границами проекта (Падь Мельничная и Новогрудинина), и Смоленского сельского поселения.

В связи с близостью областного центра размещение фабрик-прачечных и фабрик химчистки проектом не предусматривается.

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой застройке и в составе местных центров обслуживания, формируемых в каждом планировочном районе. Для обеспечения нормативной доступности объектов первичного обслуживания размещение учреждений и предприятий микрорайонного значения предусматривается в соответствии с проектным размещением населения (см. таблицу 5.4). Расчетное постоянное население определено исходя из средней жилищной обеспеченности на расчетный срок (см. раздел 5.2) и проектного распределения жилищного фонда по планировочным районам с учетом размещения временного населения. В связи с отсутствием площадки под строительство второй школы в I планировочном районе рекомендуется организовать подвоз учащихся из него в школы II планировочного района.

По некоторым объектам предложения по строительству новых объектов обслуживания превышают расчетный объем дополнительной потребности, однако проектом предлагается их размещение для обеспечения нормативной доступности для населения.

Сельское население - п. Падь Мельничная и д. Новогрудинина

При расчете нормативной потребности учитывалась близость сельских населенных пунктов Марковского городского поселения к г. Иркутску, а также концентрация функций межселенного обслуживания в р.п. Маркова, где в соответствии со «Схемой территориального планирования Иркутского муниципального района» предусматривается развитие объектов периодического и эпизодического пользования с учетом потребностей сельского населения. Соответственно, в границах сельских населенных пунктов предусматривается размещение объектов только первичного обслуживания.

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах первичного культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения по их размещению в границах проекта (см. таблицы 5.5, 5.6).

Объекты первичного обслуживания, расположенные в п. Падь Мельничная (кроме магазинов), размещаются в приспособленных зданиях, характеризующихся высоким уровнем физического износа, и проектом не предлагаются для сохранения до расчетного срока генплана. Образовательные учреждения представляется целесообразным размещать в составе комплексов: в п. Падь Мельничная – детского сада и средней школы, в д. Новогрудинина - детского сада и начальной школы. Для школьников старших классов д. Новогрудинина рекомендуется организовать подвоз в школу поселка Падь Мельничная.

### Таблица 5.3

### Таблица 5.4

### Таблица 5.5

### Таблица 5.6

5.4. ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Необходимая площадь озелененных территорий общего пользования внемикрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89* (п.4.2., табл. 3) и для р.п. Маркова в расчете на население 42,4 тыс. чел. составляет 33,92 га при нормативной обеспеченности 8 м2/чел., для сельских населенных пунктов с численностью населения 2,2 тыс. чел. – 2,64 га (нормативная обеспеченность - 12 м2/чел.); всего – 36,56 га.

Проектом предлагается благоустройство обширных массивов естественного леса, примыкающего к существующей и проектной жилой застройке р.п. Маркова, главным образом в его юго-западной части, с переводом их в категорию озелененных территорий общего пользования. Намечено также создание скверов и бульваров в районе поселкового центра.

Предусматривается также формирование озелененных территорий общего пользования в северо-восточной части п. Падь Мельничная и в восточной прибрежной части д. Новогрудинина.

Площадь озелененных селитебных территорий общего пользования всего по проекту составит 181,8 га, что существенно превышает нормативную потребность и будет способствовать повышению комфортности застройки поселения.

5.5. СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования определяется в соответствии с рекомендациями приложения 7 СНиП 2.07.01-89* на уровне 0,7-0,9 га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для постоянного населения 39,0 тыс. чел. составляет не менее 27,3 га.

Проектом предлагается размещение новых плоскостных спортивных сооружений в р.п. Маркова площадью 19,5 га на участках, примыкающих к жилой застройке I, II и V планировочных районов. В п. Падь Мельничная спортивные сооружения площадью 1,9 га предусмотрены проектом на северной окраине поселка и в составе общественного центра, а в д. Новогрудинина – в северо-восточной прибрежной части населенного пункта (1,8 га).

Общая площадь спортивных сооружений в границах проекта к расчетному сроку составит 23,4 га, что составит более 85% нормативной потребности. Размещение плоскостных спортивных сооружений в полном объеме представляется невозможным в связи с высокой степенью расчлененности рельефа и отсутствием ровных площадок на территории р.п. Маркова.

5.6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Территория |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в границах поселения | га м2/чел | 69 798,9 93 065,2 | 69 798,9 15 650,0 |
| в т. ч. территории жилых зон | га % | 3 243,2 4,7 | 4 260,1 6,1 |
| 4-5-этажная застройка | га % | 7,0 0,0 | 25,5 0,0 |
| застройка переменной этажности (2-6 эт.) | га % | - - | 72,0 0,1 |
| малоэтажная застройка | га % | 513,8 0,8 | 1 435,0 2,1 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га % | 513,8 0,7 | 1 435,0 2,1 |
| садоводства | га % | 2 722,4 3,9 | 2 727,6 3,9 |
| общественно-деловых зон | га % | 11,4 0,0 | 69,0 0,1 |
| производственных зон | га % | 533,1 0,8 | 809,5 1,2 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 150,7 0,2 | 216,0 0,3 |
| рекреационных зон | га % | 61 597,5 88,2 | 60 859,3 87,2 |
| зон сельскохозяйственного использования | га % | 1 830,1 2,6 | 1 621,6 2,3 |
| режимных зон | га % | 44,7 0,1 | 44,7 0,1 |
| иных зон | га % | 2 388,2 3,4 | 1 918,7 2,7 |
| 1.2 из общей площади земель территории общего пользования | га % | 145,4 0,2 | 390,0 0,6 |
| из них зеленые насаждения общего пользования | га % | - - | 181,8 0,3 |
| улицы, дороги, проезды, площади, автомобильные стоянки | га % | 145,4 0,2 | 208,2 0,3 |
| 1.3 из общей площади земель территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий | га % | 1 829,0 2,6 | 1 829,0 2,6 |
| 1.4 из общей площади земель территории резерва для развития поселения | га % | 802,0 1,1 | 134,2 0,2 |
| 2 Население |  |  |  |
| 2.1 Численность населения Марковского городского поселения | тыс. чел. | 7,5 | 44,6 |
| в т.ч. р.п. Маркова | тыс. чел. | 7,1 | 42,4 |
| сельские населенные пункты | тыс. чел. | 0,4 | 2,2 |
| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| 2.2 Показатели естественного движения населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,08 | 0,45 |
| убыль | тыс. чел. | 0,07 | 0,42 |
| 2.3 Показатели миграции населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,10 | 2,0 |
| убыль | тыс. чел. | 0,06 | 0,5 |
| 2.4 Возрастная структура постоянного населения |  |  |  |
| дети до 15 лет | тыс. чел. % | 1,04 13,9 | 8,6 22,0 |
| население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | тыс. чел. % | 4,85 64,7 | 22,6 58,0 |
| население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. % | 1,61 21,4 | 7,8 20,0 |
| 2.5 Численность занятого населения – всего | тыс. чел. | 3,69 | 19,1 |
| из них в материальной (градообразующей) сфере | тыс. чел. % численности занятого населения | 3,36 91,0 | 13,0 68,1 |
| в т. ч. промышленность | то же | 0,52 14,1 | 0,5 2,6 |
| строительство |  | 0,79 21,4 | 1,2 6,3 |
| транспорт |  | 0,72 19,5 | 1,1 5,8 |
| сельское и лесное хозяйство |  | 0,09 2,4 | 1,2 6,3 |
| работающие за пределами поселения |  | 0,45 12,2 | 7,8 40,8 |
| прочие | то же | 0,79 21,4 | 1,2 6,3 |
| в обслуживающей сфере | то же | 0,33 9,0 | 6,1 31,9 |
| Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади | 203,6 | 1 608,5 |
| в т.ч. государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади /% к общему объему жилищного фонда | 50,6 24,9 | 50,6 3,1 |
| частной собственности | то же | 153,0 75,1 | 1 557,9 96,9 |
| 3.2 Из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в 4-5-этажных домах | то же | 50,6 24,9 | 138,0 8,6 |
| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| в домах переменной этажности (2-6 эт.) | тыс. м2 общей площади /% к общему объему жилищного фонда | - - | 485,0 30,1 |
| в малоэтажных домах | то же | 153,0 75,1 | 985,5 61,3 |
| в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | то же | 153,0 75,1 | 985,5 61,3 |
| 3.3 Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же | - - | - - |
| 3.4 Убыль жилищного фонда – всего | то же | - - | - - |
| 3.5 Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 203,6 | 203,6 |
| 3.6 Новое жилищное строительство – всего | то же | - | 1 404,9 |
| в т. ч. за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади /% к объему нового жилищного строительства | - - | - - |
| за счет средств населения | то же | - - | 1 404,9 100,0 |
| 3.7 Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |
| малоэтажное | то же | - - | 832,5 59,3 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | то же | - - | 832,5 59,3 |
| 4-5-этажное | то же | - - | 87,4 6,2 |
| переменной этажности (2-6 эт.) | то же | - - | 485,0 34,5 |
| 3.8 из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| на свободных территориях | то же | - - | 1 404,9 100,0 |
| на реконструируемых территориях | то же | - | - |
| 3.9 Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| водопроводом | % жилищного фонда | 37 | 87 |
| канализацией | то же | 34 | 86 |
| электроплитами | то же | 100 | 100 |
| теплом | то же | 39 | 92 |
| горячей водой | то же | 34 | 92 |
| 3.10 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 27,1 | 36,1 |
| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| 4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения – всего на 1000 чел.* | место | 320 43 | 1 770 45 |
| Общеобразовательные школы – всего на 1000 чел.* | место | 1 202 160 | 4 718 121 |
| Больницы – всего на 1000 чел.* | койка | - - | 650 16,67 |
| Поликлиники – всего на 1000 чел.* | посещений в смену | 130 17,33 | 850 21,79 |
| Предприятия розничной торговли – всего на 1000 чел. | м2 торговой площади | 1 190,6 159 | 12 571 282 |
| Предприятия общественного питания – всего на 1000 чел. | место | 100 13 | 1 828 41 |
| Предприятия бытового обслуживания – всего на 1000 чел.* | рабочее место | 2 0,3 | 209 5 |
| Клубы – всего на 1000 чел.* | зрительское место | 130 17 | 2 160 55 |
| Библиотеки – всего на 1000 чел.* | тыс. ед. хранения | 10,24 1,4 | 159 4,1 |
| Спортивные залы – всего на 1000 чел.* | м2 площади пола | 134,7 18 | 2 534,7 65 |
| Бассейны крытые – всего на 1000 чел.* | м2 зеркала воды | 192 26 | 792 20 |
| Гостиницы – всего на 1000 чел.* | тыс. мест место | - - | 240 6 |
| Отделения связи | объект | 1 | 7 |
| Отделения банков, операционная касса | объект | - | 5 |
| 5 Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | 37,8 |
| 5.2 Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 18,9 | 57,3 |
| в т. ч. магистральных улиц общепоселкового значения | км | 18,9 | 57,3 |
| 5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 85,7 | 201,5 |
| в т. ч. с усовершенствованным покрытием | км | 5,3 | 201,5 |
| 5.4 Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах застроенных территорий | км/км2 | - | 1,7 |
| 5.5 Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | 1 |
| 5.6 Обеспеченность населения легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | … | 300 |
| 6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 Водоснабжение |  |  |  |
| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| 6.1.1 Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 1,83 | 18,3 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды населения | то же | 1,83 | 18,3 |
| 6.1.2 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | 257 | 450 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды населения | то же | 257 | 450 |
| 6.1.3 Протяженность магистральных сетей | км | 3,0 | 45,0 |
| 6.2 Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | 1,83 | 18,3 |
| в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды населения | то же | 1,83 | 18,3 |
| 6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации | то же | - | 25,3** |
| 6.2.3 Протяженность магистральных сетей | км | 4,0 | 35,0 |
| 6.2.4 Производительность очистных сооружений ливневой канализации | тыс. м3/сут. | - | 8,0 |
| 6.2.5 Протяженность магистральных сетей ливневой канализации | км | - | 40,3 |
| 6.3 Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт-ч/год | 425,1 | 738,5 |
| в т. ч. на производственные нужды | то же | 101,2 | 101,2 |
| на коммунально-бытовые нужды | то же | 323,9 | 637,3 |
| 6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | тыс. кВт-ч | 56,7 | 16,6 |
| в т. ч. на коммунально-бытовые нужды | то же | 43,2 | 14,3 |
| 6.3.3 Источники покрытия электронагрузок | МВт | 48,5 | 108,1 |
| 6.3.4 Протяженность магистральных сетей | км | - | 3,5 |
| 6.4 Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,144 | 0,617 |
| в т. ч. на коммунально-бытовые нужды | то же | 0,074 | 0,557 |
| 6.4.2 Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 32,3 | 100,0 |
| 6.4.3 Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 4,12 | 60,4 |
| 6.4.4 Протяженность магистральных сетей | км | 7,2 | 11,5 |
| 6.5 Связь |  |  |  |
| 6.5.1 Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 70 | 77 |
| 6.5.2 Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 40 | 60 |
| 6.6 Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.6.1 Регулирование русла рек | км | - | 5,4 |
| 6.6.2 Устройство дренажного канала | км | - | 0,3 |
| 6.6.3. Устройство пруда (выемка грунта) | тыс. м3 | - | 40,0 |
| 6.6.4 Берегоукрепление | км | - | 4,8 |
| 6.6.5 Устройство дамбы | км | - | 1,0 |
| 6.6.6 Устройство набережной | км | - | 3,9 |
| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| 6.7 Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 Объем бытовых отходов | тыс. м3/год | 9,2 | 88,7 |
| 6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц га | - - | 1 10,0 |
| 6.7.2 Общая площадь свалок | га | 10,2 | - |
| в т. ч. стихийных | га | 0,2 | - |
| 7 Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 Общее количество кладбищ | га | 32,0 | 32,0 |
| 8 Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | 0,05 | 0,10 |
| 8.2 Общий объем сброса загрязненных вод на рельеф | млн. м3/год | 1,0 | 0,0 |
| 8.3 Территории, неблагополучные в экологическом отношении | га | 30,0 | 30,0 |
| 8.4 Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - |
| 8.5 Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 0,12 | 0,02 |
| 8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | % | 10 | 90 |
| 9 Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн. руб. | - | 30 615,07 |

*   постоянного населения

** очистные сооружения хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод

# ГЛАВА 6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

# (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

6.1 Жилищное строительство

На I очередь строительства (2020 г.) в Марковском городском поселении средняя жилищная обеспеченность принимается в существующей и проектируемой блокированной, 5-этажной и многоэтажной застройке в размере 20 м2 общей площади на одного жителя, а в существующей и проектируемой усадебной (коттеджной) застройке – 40 м2/чел. В соответствии с проектным решением генерального плана, жилищный фонд составит 851,0 тыс. м2 общей площади.

Существующий жилищный фонд поселения составляет 203,6 тыс. м2 общей площади, находится в удовлетворительном техническом состоянии и подлежит сохранению до конца I очереди строительства в качестве опорного. Проектное решение на I очередь генплана предусматривает размещение нового строительства на свободной от застройки территории.

Основной объем нового жилищного строительства намечено сформировать за счет малоэтажной усадебной (коттеджной) застройки, размещаемой в р.п. Маркова в составе II, IV и V планировочных районов, в последних двух предлагается дальнейшее развитие жилых поселков Березового, Изумрудного, Николова Посада, Сергиева Посада, Ново-Иркутского и Ново-Мельниково. Малоэтажная усадебная застройка II планировочного района размещается на свободной территории к западу от существующих жилых кварталов Блокированные и секционные жилые дома переменной этажности (высотою 2-6 этажей) располагается в составе I планировочного района в северной части поселка.

В сельских населенных пунктах новая усадебная (коттеджная) застройка на I очередь размещается в пределах отведенной территории без формирования сосредоточенных массивов.

Всего генеральным планом предусматривается размещение на I очередь строительства нового жилищного фонда в объеме 647,4 тыс. м2 общей площади при следующей структуре застройки:

в 1-3-этажных жилых домах с приусадебными участками – 533,4 тыс. м2 общей площади – 82,4%;

в 2-6-этажных жилых домах (секционных и блокированных с приквартирными участками) – 114,0 тыс. м2 общей площади – 17,6%;

На I очередь строительства жилищный фонд в границах проекта (с учетом сохраняемого) распределяется по типам жилой застройки следующим образом:

в 1-3-этажных жилых домах с приусадебными участками – 686,4 тыс. м2 общей площади – 80,7%;

в 2-6-этажных жилых домах (секционных и блокированных с приквартирными участками) – 114,0 тыс. м2 общей площади – 13,4%;

в 5-этажных секционных жилых домах – 50,6 тыс. м2 общей площади – 5,9%;

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по населенным пунктам, участкам застройки и по этажности на I очередь строительства приведено в таблице 6.1.

# Таблица 6.1

6.2. КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Определение потребности в объектах культурно-бытового назначения на I очередь строительства произведено аналогично разработкам на расчетный срок генерального плана (см. раздел 5.3) с учетом размещения как постоянного, так и временного населения.

Городское население – р.п. Маркова

Расчет объектов обслуживания произведен в полном объеме на постоянное население (19,5 тыс. чел.), а по магазинам, рынкам, предприятиям общественного питания, станциям скорой помощи, отделениям связи и отделениям банков – на полную численность населения с учетом временного (24 тыс. чел.) - см. таблицу 6.2.

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения по их размещению в границах проекта.

Генеральным планом на I очередь строительства предлагается продолжить формирование общепоселкового центра обслуживания в границах II планировочного района на территории, примыкающей к существующей застройке п. Маркова. В связи с большим объемом строительства размещение нового больничного комплекса на I очередь проекта не предусматривается.

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой застройке и в составе местных центров обслуживания. Для обеспечения нормативной доступности объектов первичного обслуживания размещение учреждений и предприятий микрорайонного значения предусматривается в соответствии с проектным размещением населения (см. таблицу 6.3). Расчетная численность жителей по планировочным районам определена на основании средней жилищной обеспеченности населения на I очередь строительства (см. раздел 6.1) и проектного размещения жилищного фонда. Потребность населения I планировочного района в общеобразовательных школах предлагается покрыть за счет избытка мест в школе II планировочного района при организации подвоза учащихся.

По некоторым объектам предложения по строительству новых объектов обслуживания превышают расчетный объем дополнительной потребности, однако проектом предлагается их размещение в целях обеспечения нормативной доступности для населения. В силу того, что по ряду видов услуг представляется нецелесообразным строительство нескольких мелких объектов, предлагается сооружение до конца I очереди объектов, мощность которых соответствует потребности на расчетный срок в соответствии с предлагаемой структурой культурно-бытового строительства на расчетный срок генерального плана (см. раздел 5.3, табл. 5.3).

Сельское население - п. Падь Мельничная и д. Новогрудинина

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на I очередь строительства, определена дополнительная потребность в объектах первичного культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения по их размещению в границах проекта (см. таблицы 6.4, 6.5). Расчет объектов обслуживания произведен в полном объеме на постоянное население (всего 1,0 тыс. чел.), а по магазинам, предприятиям общественного питания и отделениям связи – на полную численность населения с учетом временного (1,3 тыс. чел.).

### Существующие объекты обслуживания в основном сохраняются до конца I очереди (за исключением заменяемой школы). Образовательные учреждения размещаются в составе комплексов: в п. Падь Мельничная – детского сада и средней школы, в                  д. Новогрудинина - детского сада и начальной школы. Для школьников старших классов д. Новогрудинина предлагается организовать подвоз в школу поселка Падь Мельничная.

### Таблица 6.2

## Таблица 6.3

## Таблица 6.4

## Таблица 6.5

6.3 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Расчет ориентировочного объема инвестиций по первоочередным мероприятиям реализации генерального плана произведен в ценах I квартала 2009 г. на основании показателей типовых проектов, а также проектов, разработанных для г. Иркутска, укрупненных показателей сметной стоимости строительства для г. Иркутска, базовых технико-экономических показателей объектов жилищно-гражданского назначения и справочных материалов.

Расчет стоимости жилищного строительства произведен на основании данных Управления государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве администрации Иркутской области о средней стоимости строительства 1 м2 общей площади квартир жилых домов в I квартале 2009 г.

Пересчет стоимости строительства в цены I квартала 2009 г. из цен 1991 г. для прочих объектов произведен с коэффициентом к = 69,44 (без НДС). Стоимость строительства из цен 1984 г. в цены 1991 г. пересчитана в соответствии с письмами Госстроя СССР от 06.09.90 № 14-Д, от 12.09.90 № 15-Д и с распоряжением Иркутского облисполкома от 30.11.90 № 1036-р. По типовым проектам базовые цены пересчитаны в местные условия с к = 1,6. Стоимость строительства объектов, размещаемых в первых этажах жилых зданий, приведена с учетом выкупа и переоборудования помещений. Внутриплощадочные затраты по дошкольным образовательным учреждениям приняты в размере 26%, по общеобразовательным школам – 21%, по другим объектам культурно-бытового и коммунального назначения – в размере 15% объектной стоимости строительства. Прочие затраты приняты в размере 25% стоимости строительства по главам 1-7. Расчет произведен для условий подрядного способа строительства c учетом НДС (18%). Ориентировочный объем инвестиций на I очередь строительства по основным группам объектов приведен в таблице 6.6

##### Таблица 6.6

## Ориентировочная стоимость строительства

(млн. руб.)

|  | За период с исходного года по конец первой очереди |
| --- | --- |
| 1 Жилищное строительство | 22 495,86 |
| 2 Строительство социально-бытовых объектов - всего | 3 756,96 |
| в т. ч. объектов просвещения | 1055,92 |
| здравоохранения | 333,64 |
| культуры | 218,44 |
| торговли и общественного питания | 1147,64 |
| коммунально-бытового обслуживания | 280,44 |
| физкультуры и спорта | 610,01 |
| прочих | 110,87 |
| 3 Инженерное оборудование и благоустройство - всего | 4 303,83 |
| в т.ч. водоснабжение | 419,05 |
| канализация | 953,44 |
| теплофикация | 205,58 |
| электроснабжение | 582,35 |
| улицы, дороги, площади | 1 583,21 |
| озеленение и благоустройство | 227,66 |
| инженерная подготовка территории | 332,54 |
|  | За период с исходного года по конец первой очереди |
| 4 Охрана окружающей среды | 58,42 |
| Всего | 30 615,07 |
| Стоимость строительства, тыс. руб. |  |
| в расчете на 1 чел. | 1 210,1 |
| в расчете на 1 м2 общей площади нового строительства | 47,3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

# Footnotes

Объектами историко-культурной экспертизы помимо прочего, являются:

«- объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия…,

- земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, …» (ФЗ-73, ст.30).