Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»

Регистрационный номер в реестре № 0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009г. Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров»

Заказчик – Администрация Марковского муниципального образования

Проект планировки и проект межевания территории, расположенной в Марковском муниципальном образовании

документациЯ по планировке территории Основная часть проекта планировки

Книга 1. Положения о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории

167-18-ПП-ОЧП-К1

2019

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»

Регистрационный номер в реестре № 0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009г. Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров»

Заказчик – Администрация Марковского муниципального образования

Проект планировки и проект межевания территории, расположенной в Марковском муниципальном образовании

документациЯ по планировке территории Основная часть проекта планировки

Книга 1. Положения о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории

167-18-ПП-ОЧП-К1

| Генеральный директор | Протасова М.В. |
| --- | --- |
| Управляющий проектом | Башкова В.В. |

2019

Содержание

| Обозначение | Наименование | Нумерация |
| --- | --- | --- |
| 167-18-ПП-ОЧП-К1-СП | Состав документации по планировке территории | 2 |
| 167-18-ПП-ОЧП-К1-СК | Состав коллектива | 3 |
| 167-18-ПП-ОЧП-К1-ТМ | Раздел 1. Каталог координат поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий | 4 |
|  | 1.1 Красные линии | 4 |
|  | Раздел 2. Положение о характеристиках и очередности планируемого развития территории | 7 |
|  | 2.1 Положение о размещении объектов капитального строительства, их параметры и характеристики. Положения об очередности | 7 |
|  | 2.2 Поперечные профили улиц и дорог в красных линиях | 9 |
|  | 2.3 Сведения об очередности планируемого развития территории | 10 |
|  | 2.4 Показатели обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и показатели территориальной доступности таких объектов для населения | 11 |

Состав документации по планировке территории

Проект планировки и проект межевания территории, расположенной в Марковском муниципальном образовании.

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Количество страниц/ листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект планировки территории |  |
| 1 |  | Основная часть проекта планировки |  |
|  | 167-18-ПП-ОЧП-К1 | Книга 1. Положения о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории. | 10 |
|  | 167-18-ПП-ОЧП-Ч1 | Чертеж 1. Чертеж планировки территории, на котором отображены красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры М 1:2 000 | 1 |
|  | 167-18-ПП-ОЧП-Ч2 | Чертеж 2. Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства М 1:2 000 | 1 |
| 2 |  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
|  | 167-18-ПП-ОМ-К2 | Книга 2. Обоснование положений по планировке территории | 58 |
|  | 167-18-ПП-ОМ-1 | Схема 1. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории Марковского муниципального образования с отображением границ элементов планировочной структуры М 1:25000 | 1 |
|  | 167-18-ПП-ОМ-2 | Схема 2. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства. Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:2 000 | 1 |
|  | 167-18-ПП-ОМ-3 | Схема 3. Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети М 1:2 000 | 1 |
|  | 167-18-ПП-ОМ-4 | Схема 4. Варианты планировочных решений застройки территории М 1:2 000 | 1 |
|  | 167-18-ПП-ОМ-5 | Схема 5. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М 1:2 000 | 1 |

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Количество страниц/ листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект межевания территории |  |
| 3 |  | Основная часть проекта межевания |  |
|  | 167-18-ПM-ОЧП-К3 | Книга 3. Перечень и сведения об образуемых земельных участках | 10 |
|  | 167-18-ПM-ОЧП-Ч1 | Чертеж 1. Чертеж межевания территории М 1:2 000 | 1 |
|  |  | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
|  | 167-18-ПМ-ОМ-Ч1 | Чертеж 1. Чертеж, на котором отображается местоположение существующих объектов капитального строительства, границы существующих земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории, территории объектов культурного наследия М 1:2 000 | 1 |
| 4 |  | Материалы в электронном виде |  |
|  | 167-18-ПП-ПМ-Д1 | Диск 1. Материалы проекта – комплект текстовых материалов в формате *.doc и *.pdf, графических материалов в векторном виде в формате «Панорама. Профессиональная ГИС «Карта 2005», AutoCAD, *jpeg. | 1 экз. |

Состав коллектива

в разработке проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в Марковском муниципальном образовании, принимали участие:

| Специалисты ООО «ППМ «Мастер-План»: |
| --- |
| Градостроительная часть |
| Генеральный директор | М.В.Протасова |
| Управляющий проектом | В.В.Башкова |
| ГАП | М.В. Горячая |
| Руководитель группы | М.А.Зашкина |
| Экономика |
| Главный специалист | Н.В.Смирнов |
| Транспорт, инженерная подготовка территории Инженер 3 категории С. А. Киселев Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение Ведущий инженер Е.С. Горячева |
| Инженер | Е.А.Шихалева |
| Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение |
| Ведущий инженер | Е.С.Горячева |
| Водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация |
| Инженер 1 категории | И.А.Маринина |
| Теплоснабжение |
| Главный специалист | П.Д.Бабкина |
| Охрана окружающей среды |
| Инженер-эколог | А.А.Куценко |
| ИТМ ЧС |  |
| Ведущий инженер | А.К. Щемелева |
| Сопровождение ГИС (геоинформационные системы) |
| Кадастровый инженер | Е.Ю.Голимбиевская |

2

2

Раздел 1. Каталог координат поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий

1.1 Красные линии

В целях выделения элементов планировочной структуры территории проектирования, определения границ территорий общего пользования, границ земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги – проектом планировки установлены красные линии.

Красные линии закреплены в МСК 38, зона 4.

Таблица 1.1 – Каталог координат концевых и поворотных точек красных линий

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 378216,63 | 3331680,54 |
| 2 | 378323,62 | 3331776,59 |
| 3 | 378344,86 | 3331795,66 |
| 4 | 378444,20 | 3331884,83 |
| 5 | 378454,53 | 3331894,33 |
| 6 | 378472,30 | 3331910,66 |
| 7 | 378488,56 | 3331925,61 |
| 8 | 378489,74 | 3331926,69 |
| 9 | 378492,25 | 3331929,00 |
| 10 | 378500,01 | 3331936,13 |
| 11 | 378472,78 | 3331931,73 |
| 12 | 378455,65 | 3331942,13 |
| 13 | 378379,82 | 3331993,59 |
| 14 | 378338,98 | 3332021,31 |
| 15 | 378298,52 | 3332041,05 |
| 16 | 378254,00 | 3332066,09 |
| 17 | 378250,49 | 3332068,07 |
| 18 | 378215,37 | 3332083,09 |
| 19 | 378213,55 | 3332083,55 |
| 20 | 378207,78 | 3332086,47 |
| 21 | 378199,27 | 3332090,77 |
| 22 | 378190,87 | 3332096,30 |
| 23 | 378190,29 | 3332099,69 |
| 24 | 378159,52 | 3332118,81 |
| 25 | 378144,12 | 3332136,06 |
| 26 | 378137,48 | 3332147,75 |

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 30 | 377952,17 | 3332481,56 |
| 31 | 377933,17 | 3332475,25 |
| 32 | 377930,87 | 3332481,19 |
| 33 | 377928,41 | 3332487,56 |
| 34 | 377926,63 | 3332492,15 |
| 35 | 377957,10 | 3332508,89 |
| 36 | 377936,80 | 3332573,73 |
| 37 | 377934,36 | 3332594,21 |
| 38 | 377886,32 | 3332605,61 |
| 39 | 377884,77 | 3332605,98 |
| 40 | 377885,85 | 3332631,88 |
| 41 | 377886,02 | 3332636,02 |

Раздел 2. Положения о характеристиках и очередности планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории

2.1 Положение о размещении объектов капитального строительства, их параметры и характеристики. Положения об очередности

Таблица 2.1 – Планируемое размещение объектов капитального строительства

| Зона размещения ОКС | Наименование объекта капитального строительства | Этажность | Характеристика, емкость/мощность | Значение | Вид мероприятия | Очередь строительства | Площадь (S) зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Социальная инфраструктура |
| Административное и коммерческое назначение |
| 1 | Объекты общественного назначения | 2 | - | - | Планируемые | Расчетный срок | 2,2 |
| Образование |
| 5 | Дошкольные образовательные учреждения | 2 | 350 мест | - | Планируемые | Расчетный срок | 2,0 |
| 4 | Общеобразовательные школы | 3 | 1275 мест | - | Планируемые | Расчетный срок | 4,8 |
| Физическая культура и массовый спорт |
| 2 | Спортивный зал и бассейн | 4 | 1500/600 кв. м площади пола | - | Планируемые | Расчетный срок | 2,2 |
| 7 | Спортивные плоскостные сооружения | - | - | - | Планируемые | Расчетный срок | 0,8 |
| Здравоохранение |
| 3 | Поликлиника | 3 | 750 посещений в смену | - | Планируемые | Расчетный срок | 5,5 |
|  | Стационар | 3 | 750 коек | - |  |  |  |
|  | Станция скорой медицинской помощи | 3 | 5 постов | - |  |  |  |
| Транспортная инфраструктура |
| 6 | Открытая наземная парковка | - | - | - | - | - | 0,4 |
| Благоустройство территории |
| - | Территории парков, скверов, бульваров | - | - | - | Планируемые | Расчетный срок | 5 |
| Инженерная инфраструктура |
| Электроснабжение |
| - | Трансформаторная подстанция | - | 10/0,4кВ, 2х630кВА | - | Строительство | Расчетный срок | - |
| - | Трансформаторная подстанция | - | 10/0,4кВ, 2х630кВА | - | Строительство | Расчетный срок | - |
| - | Кабельные линии электропередачи | - | 10кВ - 0,5 км | - | Строительство | Расчетный срок | - |
| Водоснабжение |
| - | Сети водоснабжения | - | d 225 мм, L=1700 м | - | Строительство | - | - |
| Водоотведение |
| - | Сеть хозяйственно-бытовой канализации, | - | d 300 мм, L=160 м | - | Ликвидация | - | - |
| - | Сеть хозяйственно-бытовой канализации, | - | d 300 мм, L=314 м | - | Строительство | - | - |
| - | Тепловые сети |  | 2d 300 мм, L= 313 м | - | Строительство | - | - |

Таблица 2.2– Планируемое размещение объектов капитального строительства (линейных) 1)

| Элемент планировочной стр-ры | Наименование объекта капитального строительства | Вид мероприятия | Очередность | Значение | Тип покрытия | Ширина улиц и дорог в красных линиях, м | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| УДС | Улицы и дороги местного значения | Планируемые | Расчетный срок | Местное | а/б | 15 | 0,24 |

1) Границы зон планируемого размещения дорог, улиц, проездов, линий связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, проходов к водным объектам общего пользования и их береговым полосам определяются красными линиями, установленными настоящим проектом

2.2 Поперечные профили улиц и дорог в красных линиях

Улицы и дороги местного значения: улицы в зонах жилой застройки

2.3 Сведения об очередности планируемого развития территории

Проектом предусматривается осуществление проектирования и строительство объектов капитального строительства на расчетный срок (до 2030 года).

На расчетный срок предусматривается строительство:

- общеобразовательной школы на 1275 мест;

- дошкольного образовательного учреждения на 350 мест;

- объектов общественного назначения;

- поликлиники на 750 посещений в смену;

- стационара на 750 коек;

- станции скорой медицинской помощи на 5 постов;

- спортивного зала и бассейна на 1500/600 кв. м площади пола;

- спортивных плоскостных сооружений.

Обеспечение объектами инженерной и транспортной инфраструктуры будет реализовываться в соответствии с очередностью строительства жилой застройки и социальных объектов.

2.4 Показатели обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и показатели территориальной доступности таких объектов для населения

Таблица 2.3 – Основные технико-экономические показатели

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2018 г. | По проекту 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Территория |  |  |  |
| 1.1 Площадь проектируемой территории - всего | га | 24,7 | 24,7 |
| в т. ч. территории жилых зон | га | - | - |
| из них среднеэтажные жилые дома | га | - | - |
| многоэтажные жилые дома | га | - | - |
| в т. ч. территории объектов социальной инфраструктуры | га | - | 14,5 |
| рекреационных зон | га | 24,2 | 8,0 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,5 | 2,2 |
| зон сельскохозяйственного использования | га | - | - |
| иных зон | га | - | - |
| 2 Население |  | - |  |
| 2.1 Численность населения | тыс. чел. | - | - |
| 3 Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 Общая площадь жилых домов | тыс. м2 общей площади | - | - |
| 4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 Дошкольные образовательные учреждения | место | - | 350 |
| 4.2 Общеобразовательные школы | место |  | 1 275 |
| 4.3 Стационары | койка |  | 750 |
| 4.4 Поликлиники | посещение в смену | - | 750 |
| 4.5 Станции скорой помощи | пост | - | 5 |
| 4.6 Спортивные залы | м2 площади пола | - | 1500 |
| 4.7 Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | - | 600 |
| 4.8 Плоскостные спортивные сооружения | га | - |
| 5 Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | км | 3,31 |
| улицы и проезды местного значения | км | км | 3,31 |
| 6 Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 Водопотребление - всего | тыс. м3/сутки | - | 0,495 |
| 6.2 Водоотведение - всего | то же | - | 0,373 |
| 6.3 Электропотребление | МВт-ч/год | - | 10 582 |
| 6.4 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение проектируемой застройки | тыс. Гкал/год |  |  |
| 6.5 Количество твердых бытовых отходов | тыс. м3/сут. | - | 27,093 |
| 7 Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.1 Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | - |
| 7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха | % ПДК | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га | - | - |