Введение

Работа по подготовке проекта планировки и проекта межевания территорий города Усть-Илимска выполнена по заказу Гражданина РФ Истомина А.С., в соответствии с договором №020-16 от 04.03.2016 г.

Основанием для разработки проекта является Постановление администрации Марковского муниципального образования №______________ от ____________2016 г.

Территория, в отношении которой проект планировки представлена земельными участками с кадастровыми номерами 38:06:011224:2780, 38:06:011224:2781, 38:06:011224:2608 и территорией предусмотренной для размещения котельной в микрорайоне «Пушкино». Территория расположена в юго-восточной части  р.п. Маркова Марковского городского поселения Иркутского района Иркутской области.

Подготовка проекта планировки территорий выполнена в целях обеспечения устойчивого развития территорий, ее инженерной и транспортной инфраструктуры, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления красных линий.

Проект разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами (с текущими изменениями и дополнениями на дату проектирования) и документами территориального планирования и градостроительного зонирования:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 25.10.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 N 10995);

- Генеральный план Марковского городского поселения, Иркутского муниципального района, Иркутской области утвержденный решением Думы Марковского муниципального образования от 27.04.2012 г. № 52-294/Дгп.

- Правила землепользования и застройки Марковского городского поселения, Иркутского муниципального района, Иркутской области утвержденные решением Думы от 19.03.2013 г. № 07-39/Дгп.

- Внесение изменений в генеральный план Марковского городского поселения Иркутского муниципального района, Иркутской области утвержденое решением Думы от 04.06.2014 г. № 25-130/Дгп.

- Внесение изменений в генеральный план Марковского городского поселения Иркутского муниципального района Иркутской области в границах з/у с к/н 38:06:011224:2780, 38:06:011224:2781, 38:06:011224:2608, утвержденное решением Думы от 21.07.2016 г. № 51-257/Дгп

- Внесение изменений в правила землепользования и застройки Марковского городского поселения, Иркутского муниципального района, Иркутской области в границах з/у с к/н 38:06:011224:2780, 38:06:011224:2781, 38:06:011224:2608, утвержденное решением Думы от 30.08.2016 г. № 52-263/Дгп,

и другими документами.

Раздел 1. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1.1. Красные линии

В целях выделения элементов планировочной структуры территории проектирования, определения границ территорий общего пользования, границ земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги  - проектом планировки установлены красные линии.

Красные линии закреплены в системе координат МСК-38 зона 3.

Таблица 1.1.1 – Каталог координат поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий в границах проекта планировки

| № точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |
| 1 | 373866,10 | 3332965,69 |
| 2 | 373884,58 | 3332988,03 |
| 3 | 373947,99 | 3333063,99 |
| 4 | 373951,42 | 3333066,39 |
| 5 | 373954,79 | 3333066,22 |
| 6 | 374069,81 | 3333027,96 |
| 7 | 374076,74 | 3333041,72 |
| 8 | 374113,73 | 3333029,49 |
| 9 | 374225,72 | 3332877,98 |
| 2 |
| 10 | 374237,78 | 3332886,90 |
| 11 | 374145,49 | 3333011,76 |
| 3 |
| 12 | 374120,34 | 3333043,10 |
| 13 | 374083,50 | 3333055,28 |
| 14 | 374156,61 | 3333200,08 |
| 4 |
| 15 | 374144,52 | 3333209,41 |
| 16 | 374115,32 | 3333151,56 |
| 17 | 374113,26 | 3333149,03 |
| 18 | 374110,68 | 3333148,99 |
| 19 | 374038,84 | 3333172,84 |
| 20 | 374036,39 | 3333175,79 |
| 21 | 374036,49 | 3333179,68 |
| 22 | 374043,19 | 3333192,96 |
| 5 |
| 23 | 374031,39 | 3333202,55 |
| 24 | 374012,51 | 3333165,50 |
| 25 | 374102,31 | 3333135,48 |
| 26 | 374104,11 | 3333132,96 |
| 27 | 374104,50 | 3333130,15 |
| 28 | 374063,56 | 3333048,89 |
| 29 | 374062,15 | 3333047,49 |
| 30 | 374059,64 | 3333047,40 |
| 31 | 373946,07 | 3333085,10 |
| 32 | 373869,32 | 3332993,14 |
| 33 | 373844,06 | 3332962,87 |

1.2. Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства

Таблица 1.2.1 – Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства

| Зона размещения ОКС | Наименование ОКС | Этажность | Параметры ОКС | Мероприятия | Очередность | S ЗР ОКС, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жилищное строительство |
| ЗР-1 | Среднеэтажные жилые дома | 5 |  | Планируемые | Расчетный срок | 1,76 |
| ЗР-2 | Среднеэтажные жилые дома | 5 |  | Планируемые | Расчетный срок | 1,55 |
| Социальная инфраструктура |
| Административное и коммерческое назначения |
| ЗР-3 | Магазины | 3 | 50 кв. м торговой площади | Планируемые | Расчетный срок | 0,06 |
| Транспортная инфраструктура |
| - | Улица с северной стороны вдоль застройки и до юго-западной границы | - | 0,3 км | Реконструируемые | Расчетный срок | - |
| - | Проезд в восточном направление | - | 0,09 км | Реконструируемые | Расчетный срок | - |
| Инженерная инфраструктура |
| Электроснабжение |
| ЗР-2 | Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ, 1 шт. | 1 | 2х630кВА | Планируемые | Расчетный срок | 1,55 |
| - | Кабельные линии электропередачи 10кВ | - | 0,269 км | Планируемые | Расчетный срок | - |
| Теплоснабжение |
| ЗР-4 | Котельная | 1 | - | Планируемые | Расчетный срок | 0,20 |
| - | Тепловые сети 2d 200 мм | - | 236 п.м. | Планируемые | Расчетный срок | - |
| - | Тепловые сети 2d 125 мм | - | 79 п. м. | Планируемые | Расчетный срок | - |
| - | Тепловые сети 2d 100 мм | - | 85 п. м. | Планируемые | Расчетный срок | - |
| - | Тепловые сети 2d 80 мм | - | 191 п м | Планируемые | Расчетный срок | - |
| - | Тепловые сети 2d 70 мм | - | 205 п. м. | Планируемые | Расчетный срок | - |
| Водоснабжение |
| - | Сети водоснабжения | - | 1,141 км | Планируемые | Расчетный срок | - |
| Водоотведение |
| - | Сети хозяйственно-бытовой канализации d 100 мм | - | 0,846 км | Планируемые | Расчетный срок | - |

1.3 Поперечные профили улиц и магистралей

Второстепенные улицы

Проезды

1.4 Основные технико-экономические показатели

Таблица 1.4.1 – Основные технико-экономические показатели

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Территория |  |  |  |
| 1.1 Площадь проектируемой территории - всего | га м2/чел. | 4,35 - | 4,35 57,2 |
| в т. ч. территории жилых зон | га м2/чел. | - - | 3,31 43,5 |
| из них среднеэтажные жилые дома | га м2/чел. | - - | 3,31 12,0 |
| объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме объектов микрорайонного значения) | га м2/чел. | 0,06 - | 0,06 0,8 |
| рекреационных зон | га м2/чел. | 4,29 - | - - |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га м2/чел. | - - | 0,98 12,9 |
| 1.2 Плотность жилой застройки | тыс. м2 общей площади/га | - | 6,95 |
| 2 Население |  |  |  |
| 2.1 Численность населения | тыс. чел. | - | 0,76 |
| 2.2 Плотность населения в границах рассматриваемой территории | чел./га | - | 174,7 |
| 2.3 Плотность населения в границах жилой застройки рассматриваемой территории | чел./га | - | 229,6 |
| 3 Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 Общая площадь жилых домов | тыс. м2 общей площади | - | 23,0 |
| 3.2 Новое жилищное строительство - всего | то же | - | 23,0 |
| в т.ч. среднеэтажное | то же | - | 23,0 |
| 4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 Дошкольные образовательные учреждения – всего на 1000 чел. | место | - - | 50 66 |
| 4.2 Магазины – всего на 1000 чел. | м2 торговой площади | - - | 60 79 |
| 5 Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | - | 0,39 |
| магистральные улицы из них: районного значения | км км | - - | - - |
| улицы и проезды местного значения | км | - | 0,39 |
| 5.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - всего в т. ч. автобус и маршрутные такси | км км | - - | - - |
| 5.3 Уровень автомобилизации | маш./1000 жит | - | 350 |
| 5.4 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | маш.-мест | - | 60 |
| 6 Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | - | 0,225 |
| 6.2 Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | - | 0,183 |
| 6.3 Электропотребление | МВт-ч/год | - | 2 979 |
| 6.4 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение проектируемой застройки | тыс. Гкал/год |  | 5,12 |
| 6.5 Количество твердых бытовых отходов | тыс. м3/год. | - | 1,1 |
| 7 Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.1 Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | - |
| 7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха | % ПДК | 0,0 | 0 |
| 7.3 Уровень шумового воздействия | дБ | … | … |
| 7.4 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га | - | - |

«0,0» – незначительная величина

« - « - явление отсутствует

«…» - нет данных